## Slide 1
ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นกับความเครียด
ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นกับความเครียดนั้นหาได้จากการทดสอบแรงดึง (Tensile Test) สามารถเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นกับความเครียดได้ ดังรูป

## Slide 2
ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นกับความเครียด
1. จุด 0 ถึง A กราฟจะเป็นเส้นตรง ซึ่งความเค้นเป็นปฏิภาคโดยตรงกับ ความเครียด
2. จุด A เป็นจุดสุดท้ายที่กราฟจะเป็นเส้นตรง หลังจากจุดนี้ความเค้นจะไม่เป็นปฏิภาคโดยตรงกับความเครียดอีกต่อไป เรียกว่า ขีดจ ากัดสัดส่วน(Proportional Limit)
3. จุด B เป็นจุดสุดท้ายที่วัตถุยืดออกแล้วจะหดกลับยาวเท่าเดิมได้อีก เรียกว่า จุดจ ากัดยืดหยุ่น (Elastic Limit)
4. จุด C เป็นจุดที่ความเครียดของวัตถุเพิ่มขึ้นแต่ความเค้นไม่ เพิ่มขึ้นเลย เรียกว่า จุดคราก(Yield Point)

## Slide 3
ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นกับความเครียด
5. จุด C ถึงจุด E เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบพลาสติก (Plastic) นั่นคือวัตถุจะยืดออกจากกันอย่างถาวร
6. จุด D คือจุดที่วัตถุได้รับความเค้นมากที่สุด เรียกว่า ความแข็งแรงสูงสุด (Ultimate Strength)
7. จุด D ถึง E การยืดของวัตถุที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะเกิดเฉพาะบริเวณที่จะเกิดการหักหรือขาดออกจากกันเท่านั้น
8. จุด E เป็นจุดที่วัตถุขาดแยกออกจากกัน เรียกว่า จุดแตกหัก (Rupsture Point)

## Slide 4
กฎของฮุค (Hooke’s Law)
จากกราฟรูป ในช่วงจุด 0-A เป็นเส้นตรง โรเบิร์ต ฮุค (Robert Hook) ได้กล่าวไว้ว่าความเค้นจะเป็นปฏิภาคโดยตรงกับความเครียด และจะมีค่าคงที่สำหรับวัตถุชนิดหนึ่งๆ เรียกว่า Young’s Modulus หรือ Modulusof Elasticity (E) ดังนั้น
จะได้ ค่าคงที่ =
∴ E =
เมื่อ =
และ =
จะได้ E =
หรือ =

## Slide 5
กฎของฮุค (Hooke’s Law)
เมื่อ E = โมดูลัสของการยืดหยุ่น (GN/)
F = แรงภายนอกที่กระทำกับวัตถุ (N, MN)
A = พื้นที่หน้าตัดของวัตถุ (/ )
= ความยาวที่เปลี่ยนไปของวัตถุ ( )
L = ความยาวเดิมของวัตถุ ( )
ในทำนองเดียวกันความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นเฉือนกับความเครียดเฉือนก็สามารถ
เขียนเป็นสมการได้ดังนี้
G =

## Slide 6
กฎของฮุค (Hooke’s Law)
เมื่อ G = โมดูลัสของความเฉือน (Modulus of Rigidity) (GN/)
= ความเค้นเฉือน (N/, MN/ )
γ = ความเครียดเฉือน
เปอร์เซ็นต์การยืดตัว (Percentage of Elongation)
เปอร์เซ็นต์การยืด = 100
เปอร์เซ็นต์การลดพื้นที่หน้าตัดของวัตถุ (Percentage of Area Reduction)
เปอร์เซ็นต์การยืด = 100

## Slide 7
การหาค่าความปลอดภัย (Design Factor, N)
ค่าความปลอดภัยในการออกแบบเพื่อน าไปใช้งานที่เหมาะสม ท าให้แน่ใจว่าในการออกแบบนั้นมีความปลอดภัยสูง สามารถหาค่าความปลอดภัยได้จากสมการดังต่อไปนี้
ค่าความปลอดภัย =
N =
หรือ ค่าความปลอดภัย =
N =

## Slide 8
การหาค่าความปลอดภัย (Design Factor, N)
เมื่อ N = ค่าความปลอดภัย ()
= ค่าความเค้นสูงสุด ()
= ค่าความเค้นใช้งาน ()
= ค่าความเค้นคราก ()

## Slide 9
ความเค้นและความเครียดที่เกิดขึ้นเนื่องจากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลง
วัตถุจะขยายตัวเมื่อถูกความร้อนและจะหดตัวเมื่อเย็นลง และถ้ายึดปลายทั้งสองข้างของแท่งโลหะให้แน่นเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงแท่งโลหะไม่สามารถยืดหรือหดตัวได้จะท าให้มีความเค้นและความเครียดเกิดขึ้น สามารถหาได้จากสมการดังต่อไปนี้
= LαΔt
แต่ =
.L =
แทนค่า .L = LαΔt
=
จะได้ = αΔt
∴ ความเครียดเนื่องจากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลง () = αΔt

## Slide 10
ความเค้นและความเครียดที่เกิดขึ้นเนื่องจากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลง
จาก E =
= E
จะได้ = EαΔt
∴ ความเค้นเนื่องจากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลง () = EαΔt

## Slide 11
ความเค้นและความเครียดที่เกิดขึ้นเนื่องจากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลง
เมื่อ = ความเครียดเนื่องจากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลง
= ความเค้นเนื่องจากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลง (/ )
= ความยาวที่เปลี่ยนไปของวัตถุเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนไป ()
L = ความยาวของวัสดุ ()
E = โมดูลัสของการยืดหยุ่น (GN/ )
α = ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวของวัตถุตามเส้น ( / ˚C)
Δt = อุณหภูมิเปลี่ยนไป (˚C)

## Slide 12
ความเค้นและความเครียดที่เกิดขึ้นเนื่องจากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลง
ตัวอย่างที่1.13 จงหาส่วนที่หดลงของเสาเหล็ก เมื่ออยู่ภายใต้แรงกด 95 กิโลนิวตัน ซึ่งเสาเหล็กมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มิลลิเมตร ยาว 2 เมตร ถ้าให้ค่า E ของเสาเหล็กเท่ากับ 205 จิกะนิวตันต่อตารางเมตร
วิธีทำ จากสูตร =
เมื่อ = ?
F = 95,000 N
L = 2,000
A = = = 314.16
E = 205 x
แทนค่า = x
= 2.95
∴ เสาเหล็กจะหดลง = 2.95 ตอบ

## Slide 13
ความเค้นและความเครียดที่เกิดขึ้นเนื่องจากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลง
ตัวอย่างที่1.14 จงหาโมดูลัสของการยืดหยุ่นของท่อนโลหะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มิลลิเมตร ยาว 1.5 เมตร เมื่ออยู่ภายใต้แรงดึง 120 กิโลนิวตัน จะยืดออก 0.6 มิลลิเมตร
วิธีทำ จากสูตร = , E =
เมื่อ E = ?
F = 120,000 N
L = 1,500
A = = = 1,963.50
= 0.6
แทนค่า E = x
= 152,788.39
∴ โมดูลัสของการยืดหยุ่น = 152.788 ตอบ

## Slide 14
ความเค้นและความเครียดที่เกิดขึ้นเนื่องจากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลง
ตัวอย่างที่1.15 จงหาความเค้นดึง ความเครียดดึง และโมดูลัสของการยืดหยุ่นของท่อนโลหะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 45 มิลลิเมตร ยาว 3 เมตร เมื่ออยู่ภายใต้แรงดึง 100 กิโลนิวตัน จะยืดออก 2 มิลลิเมตร
วิธีทำ จากสูตร =
เมื่อ = ?
F = 100,000 N0
L = 1,500
A = = = 1,590.43
แทนค่า E = x
= 62.88
∴ ความเค้นดึงในท่อนโลหะ = 62.88 ตอบ

## Slide 15
ความเค้นและความเครียดที่เกิดขึ้นเนื่องจากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลง
จากสูตร =
เมื่อ = ?
= 2
L = 3,000
แทนค่า = /
= 0.00067
∴ ความเครียดในท่อนโลหะ = 0.00067 ตอบ

## Slide 16
ความเค้นและความเครียดที่เกิดขึ้นเนื่องจากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลง
จากสูตร =
เมื่อ = ?
= 62.88
= 0.00067
แทนค่า =
= 93,850.75
∴ โมดูลัสของการยืดหยุ่น = 93.85 K ตอบ

## Slide 17
ความเค้นและความเครียดที่เกิดขึ้นเนื่องจากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลง
ตัวอย่างที่1.16 จงหาส่วนที่ยืดของท่อนโลหะ ซึ่งอยู่ภายใต้แรงดึง 20 กิโลนิวตัน เมื่อท่อนโลหะยาว 5 เมตร ตลอดความยาว 3 เมตร มีพื้นที่หน้าตัด 600 ตารางมิลลิเมตรและตลอดความยาว 2 เมตร มีพื้นที่หน้าตัด 400 ตารางมิลลิเมตร (ดังรูป) ถ้าให้ E เท่ากับ 95 จิกะนิวตันต่อตารางเมตร
วิธีทำ จากสูตร = + .
เมื่อ = ?
F = 20,000 N
= 3,000
= 2,000
= 600
= 400
E = 95 x 103 N/

## Slide 18
ความเค้นและความเครียดที่เกิดขึ้นเนื่องจากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลง
ตัวอย่างที่1.16 จงหาส่วนที่ยืดของท่อนโลหะ ซึ่งอยู่ภายใต้แรงดึง 20 กิโลนิวตัน เมื่อท่อนโลหะยาว 5 เมตร ตลอดความยาว 3 เมตร มีพื้นที่หน้าตัด 600 ตารางมิลลิเมตรและตลอดความยาว 2 เมตร มีพื้นที่หน้าตัด 400 ตารางมิลลิเมตร (ดังรูป) ถ้าให้ E เท่ากับ 95 จิกะนิวตันต่อตารางเมตร
แทนค่า = ( x ) + ( x )
= 1.052 + 1.052
∴ ท่อนโลหะยืดออก = 2.104 ตอบ

## Slide 19
ความเค้นและความเครียดที่เกิดขึ้นเนื่องจากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลง
ตัวอย่างที่1.17 จงหาโมดูลัสของความเฉือนของท่อนโลหะยาว 600 มิลลิเมตร กว้าง 25 มิลลิเมตรและมีความสูง 380 มิลลิเมตร (ดังรูป) มีแรงมากระท าที่ผิวบน 850 นิวตัน ทำให้ผิวบนของท่อนโลหะเฉไป 7.5 มิลลิเมตร

## Slide 20
ความเค้นและความเครียดที่เกิดขึ้นเนื่องจากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลง
ตัวอย่างที่1.17 จงหาโมดูลัสของความเฉือนของท่อนโลหะยาว 600 มิลลิเมตร กว้าง 25 มิลลิเมตรและมีความสูง 380 มิลลิเมตร (ดังรูป) มีแรงมากระท าที่ผิวบน 850 นิวตัน ทำให้ผิวบนของท่อนโลหะเฉไป 7.5 มิลลิเมตร

## Slide 21
ความเค้นและความเครียดที่เกิดขึ้นเนื่องจากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลง
ตัวอย่างที่1.18 จงหาความเค้นที่เกิดขึ้น ส่วนที่ยืดออก และค่าความปลอดภัยของท่อนเหล็กกลมกลวง มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 25 มิลลิเมตร และเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 15 มิลลิเมตร ท่อนเหล็กยาว 5 เมตร อยู่ภายใต้แรงดึง 20 กิโลนิวตัน กำหนดให้ค่า E เท่ากับ 205 จิกะนิวตันต่อตารางเมตร และความเค้นเฉือนสูงสุดเท่ากับ 380 นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร

## Slide 22
ความเค้นและความเครียดที่เกิดขึ้นเนื่องจากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลง
ตัวอย่างที่1.18 จงหาความเค้นที่เกิดขึ้น ส่วนที่ยืดออก และค่าความปลอดภัยของท่อนเหล็กกลมกลวง มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 25 มิลลิเมตร และเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 15 มิลลิเมตร ท่อนเหล็กยาว 5 เมตร อยู่ภายใต้แรงดึง 20 กิโลนิวตัน กำหนดให้ค่า E เท่ากับ 205 จิกะนิวตันต่อตารางเมตร และความเค้นเฉือนสูงสุดเท่ากับ 380 นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร

## Slide 23
ความเค้นและความเครียดที่เกิดขึ้นเนื่องจากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลง
ตัวอย่างที่1.18 จงหาความเค้นที่เกิดขึ้น ส่วนที่ยืดออก และค่าความปลอดภัยของท่อนเหล็กกลมกลวง มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 25 มิลลิเมตร และเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 15 มิลลิเมตร ท่อนเหล็กยาว 5 เมตร อยู่ภายใต้แรงดึง 20 กิโลนิวตัน กำหนดให้ค่า E เท่ากับ 205 จิกะนิวตันต่อตารางเมตร และความเค้นเฉือนสูงสุดเท่ากับ 380 นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร

## Slide 24
ความเค้นและความเครียดที่เกิดขึ้นเนื่องจากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลง
ตัวอย่างที่1.19 จงหาระยะการยืดตัวของท่อนทองแดง ยาว 18 เมตร ที่อุณหภูมิ30 องศาเซลเซียส เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนไปเป็น 85 องศาเซลเซียส หาความเค้นและความเครียด ที่เกิดขึ้นเมื่อท่อนทองแดงยืดตัวไม่ได้อีก ถ้าให้ α เท่ากับ 17 x 103 องศาเซลเซียสและ E เท่ากับ 131 จิกะนิวตันต่อตารางเมตร

## Slide 25
ความเค้นและความเครียดที่เกิดขึ้นเนื่องจากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลง
ตัวอย่างที่1.19 จงหาระยะการยืดตัวของท่อนทองแดง ยาว 18 เมตร ที่อุณหภูมิ30 องศาเซลเซียส เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนไปเป็น 85 องศาเซลเซียส หาความเค้นและความเครียด ที่เกิดขึ้นเมื่อท่อนทองแดงยืดตัวไม่ได้อีก ถ้าให้ α เท่ากับ 17 x 103 องศาเซลเซียสและ E เท่ากับ 131 จิกะนิวตันต่อตารางเมตร

## Slide 26
ความเค้นและความเครียดที่เกิดขึ้นเนื่องจากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลง
ตัวอย่างที่1.19 จงหาระยะการยืดตัวของท่อนทองแดง ยาว 18 เมตร ที่อุณหภูมิ30 องศาเซลเซียส เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนไปเป็น 85 องศาเซลเซียส หาความเค้นและความเครียด ที่เกิดขึ้นเมื่อท่อนทองแดงยืดตัวไม่ได้อีก ถ้าให้ α เท่ากับ 17 x 103 องศาเซลเซียสและ E เท่ากับ 131 จิกะนิวตันต่อตารางเมตร

## Slide 27
ความเค้นและความเครียดที่เกิดขึ้นเนื่องจากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลง
ตัวอย่างที่1.20 จงคำนวณหาระยะยืดตัวของเหล็กรางรถไฟยาว 10 เมตร ถ้าให้ความเค้นที่เกิดขึ้นในรางรถไฟห้ามเกิน 50 นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น38 องศาเซลเซียส และหาระยะห่างระหว่างปลายของรางรถไฟ ถ้าให้ค่า E เท่ากับ 205 จิกะนิวตันต่อตารางเมตร และ α 12 x 10-3 /องศาเซลเซียส

## Slide 28
ความเค้นและความเครียดที่เกิดขึ้นเนื่องจากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลง
ตัวอย่างที่1.20 จงคำนวณหาระยะยืดตัวของเหล็กรางรถไฟยาว 10 เมตร ถ้าให้ความเค้นที่เกิดขึ้นในรางรถไฟห้ามเกิน 50 นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น38 องศาเซลเซียส และหาระยะห่างระหว่างปลายของรางรถไฟ ถ้าให้ค่า E เท่ากับ 205 จิกะนิวตันต่อตารางเมตร และ α 12 x 10-3 /องศาเซลเซียส