## Slide 1
การต่อแผ่นโลหะโดยใช้หมุดย้ำ (Reveted joine)
ในการออกแบบโครงสร้างต่าง ๆ ซึ่งจะต้องประกอบแผ่นโลหะเข้าด้วยกันให้เป็นรูปทรงที่ต้องการมีหลายวิธีด้วยกัน และการต่อโดยใช้หมุดย้ำก็เป็นวิธีการหนึ่งที่นิยมใช้กัน
ชนิดของการต่อโดยใช้หมุดย้ำ มีอยู่ 2 ชนิด คือ
1. การต่อแบบปลายแผ่นโลหะเกยกัน (Lap Joint)
2. การต่อแบบปลายแผ่นโลหะชนกัน (Butt Joint)

## Slide 2
การต่อแผ่นโลหะโดยใช้หมุดย้ำ (Reveted joine)
ชนิดของการแตกหกัหรือขาดของหมุดย้ำและแผ่นต่อ
1. หมุดย้ำโดนเฉือนขาดเนื่องจากแรงเฉือน

## Slide 3
การต่อแผ่นโลหะโดยใช้หมุดย้ำ (Reveted joine)
ชนิดของการแตกหกัหรือขาดของหมุดย้ำและแผ่นต่อ
2.หมุดย้ำโดนแผ่นต่ออัดเสียหาย

## Slide 4
การต่อแผ่นโลหะโดยใช้หมุดย้ำ (Reveted joine)
ชนิดของการแตกหกัหรือขาดของหมุดย้ำและแผ่นต่อ
3.แผ่นต่อขาดตามแนวขนานกับตะเข็บ

## Slide 5
การต่อแผ่นโลหะโดยใช้หมุดย้ำ (Reveted joine)
ชนิดของการแตกหกัหรือขาดของหมุดย้ำและแผ่นต่อ
4. แผ่นต่อโดนเฉือนหน้าหมุดย้ำ

## Slide 6
การต่อแผ่นโลหะโดยใช้หมุดย้ำ (Reveted joine)
ชนิดของการแตกหกัหรือขาดของหมุดย้ำและแผ่นต่อ
5. แผ่นต่อฉีกบริเวณหน้าหมุดย้ำ
6. แผ่นต่อแถวนอกขาดพร้อมกับหมุดย้ำแถวในถูกเฉือนขาด
7. แผ่นต่อแถวนอกขาดพร้อมกับหมุดย้ำแถวในถูกอัดแตก

## Slide 7
การต่อแผ่นโลหะโดยใช้หมุดย้ำ (Reveted joine)
หมายเหตุ
ในการออกแบบที่ดีที่สุดแผ่นต่อหมุดย้ำทุกชิ้นจะต้องเสียหายพร้อมกันหมด นั่นคือ

## Slide 8
ประสิทธิภาพของรอยต่อ (Efficiency)
ประสิทธิภาพของรอยต่อคิดจากแรงต้านทาน นั่นคือ Fs , Fc และ Ft เทียบกับแรงต้านของแผ่นต่อ (F) เมื่อยังไม่ได้เจาะรูใส่หมุดย้ำ ซึ่งสามารถหาได้จากสมการดังต่อไปนี้

## Slide 9
ประสิทธิภาพของรอยต่อ (Efficiency)
ดังนั้น ประสิทธิภาพของรอยต่อสามารถคำนวณได้จากสมการดังนี้

## Slide 10
ประสิทธิภาพของรอยต่อ (Efficiency)
ตัวอย่างที่2.7 จงหาประสิทธิภาพของรอยต่อหมุดย้ำ เมื่อใช้หมุดย้ำ 2 ตัว ต่อแผ่นเหล็กหนา 22 มิลลิเมตร เป็นแบบต่อเกยมีระยะพิตช์เท่ากับ 85 มิลลิเมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของหมุดย้ำเท่ากับ 30 มิลลิเมตร ถ้าให้ความเค้นเฉือนมีค่าเท่ากับ 340 นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ความเค้นดึงของหมุดย้ำเท่ากับ 420 นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร และความเค้นอัดมีค่าเท่ากับ 550 นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร

## Slide 11
ประสิทธิภาพของรอยต่อ (Efficiency)
ตัวอย่างที่2.7 จงหาประสิทธิภาพของรอยต่อหมุดย้ำ เมื่อใช้หมุดย้ำ 2 ตัว ต่อแผ่นเหล็กหนา 22 มิลลิเมตร เป็นแบบต่อเกยมีระยะพิตช์เท่ากับ 85 มิลลิเมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของหมุดย้ำเท่ากับ 30 มิลลิเมตร ถ้าให้ความเค้นเฉือนมีค่าเท่ากับ 340 นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ความเค้นดึงของหมุดย้ำเท่ากับ 420 นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร และความเค้นอัดมีค่าเท่ากับ 550 นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร

## Slide 12
ประสิทธิภาพของรอยต่อ (Efficiency)
ตัวอย่างที่2.7 จงหาประสิทธิภาพของรอยต่อหมุดย้ำ เมื่อใช้หมุดย้ำ 2 ตัว ต่อแผ่นเหล็กหนา 22 มิลลิเมตร เป็นแบบต่อเกยมีระยะพิตช์เท่ากับ 85 มิลลิเมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของหมุดย้ำเท่ากับ 30 มิลลิเมตร ถ้าให้ความเค้นเฉือนมีค่าเท่ากับ 340 นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ความเค้นดึงของหมุดย้ำเท่ากับ 420 นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร และความเค้นอัดมีค่าเท่ากับ 550 นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร

## Slide 13
ประสิทธิภาพของรอยต่อ (Efficiency)
ตัวอย่างที่2.7 จงหาประสิทธิภาพของรอยต่อหมุดย้ำ เมื่อใช้หมุดย้ำ 2 ตัว ต่อแผ่นเหล็กหนา 22 มิลลิเมตร เป็นแบบต่อเกยมีระยะพิตช์เท่ากับ 85 มิลลิเมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของหมุดย้ำเท่ากับ 30 มิลลิเมตร ถ้าให้ความเค้นเฉือนมีค่าเท่ากับ 340 นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ความเค้นดึงของหมุดย้ำเท่ากับ 420 นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร และความเค้นอัดมีค่าเท่ากับ 550 นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร

## Slide 14
ประสิทธิภาพของรอยต่อ (Efficiency)
ตัวอย่างที่2.7 จงหาประสิทธิภาพของรอยต่อหมุดย้ำ เมื่อใช้หมุดย้ำ 2 ตัว ต่อแผ่นเหล็กหนา 22 มิลลิเมตร เป็นแบบต่อเกยมีระยะพิตช์เท่ากับ 85 มิลลิเมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของหมุดย้ำเท่ากับ 30 มิลลิเมตร ถ้าให้ความเค้นเฉือนมีค่าเท่ากับ 340 นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ความเค้นดึงของหมุดย้ำเท่ากับ 420 นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร และความเค้นอัดมีค่าเท่ากับ 550 นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร

## Slide 15
ประสิทธิภาพของรอยต่อ (Efficiency)
ตัวอย่างที่2.8 จงหาแรงเฉือนสูงสุด ความเค้นอัดในหมุดย้ำ และความเค้นดึงในแผ่นต่อ สำหรับการต่อแผ่นโลหะแบบต่อชน (ดังรูป) ซึ่งแผ่นโลหะหนา 12 มิลลิเมตร กว้าง 55 มิลลิเมตร ใช้หมุดย้ำจำนวน 4 ตัว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มิลลิเมตร และวัสดุที่ใช้หมุดย้ำมีความเค้นเฉือนสูงสุด 180 นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร

## Slide 16
ประสิทธิภาพของรอยต่อ (Efficiency)
ตัวอย่างที่2.8 จงหาแรงเฉือนสูงสุด ความเค้นอัดในหมุดย้ำ และความเค้นดึงในแผ่นต่อ สำหรับการต่อแผ่นโลหะแบบต่อชน (ดังรูป) ซึ่งแผ่นโลหะหนา 12 มิลลิเมตร กว้าง 55 มิลลิเมตร ใช้หมุดย้ำจำนวน 4 ตัว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มิลลิเมตร และวัสดุที่ใช้หมุดย้ำมีความเค้นเฉือนสูงสุด 180 นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร

## Slide 17
ประสิทธิภาพของรอยต่อ (Efficiency)
ตัวอย่างที่2.9 จงหาระยะพิตช์เพื่อให้รอยต่อมีประสิทธิภาพสูงสุด ของการต่อแผ่นโลหะแบบต่อชนแผ่นโลหะหนา 20 มิลลิเมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของหมุดย้ำ 25 มิลลิเมตร จำนวน 2 ตัว เป็นแบบแรงเฉือนคู่ (Double Shear) ความเค้นเฉือนของหมุดย้ำเท่ากับ 320 นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ความเค้นดึงของแผ่นโลหะเท่ากับ 380 นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร และความเค้นอัดของหมุดย้ำกับแผ่นโลหะเท่ากับ 650 นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร

## Slide 18
ประสิทธิภาพของรอยต่อ (Efficiency)
ตัวอย่างที่2.9 จงหาระยะพิตช์เพื่อให้รอยต่อมีประสิทธิภาพสูงสุด ของการต่อแผ่นโลหะแบบต่อชนแผ่นโลหะหนา 20 มิลลิเมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของหมุดย้ำ 25 มิลลิเมตร จำนวน 2 ตัว เป็นแบบแรงเฉือนคู่ (Double Shear) ความเค้นเฉือนของหมุดย้ำเท่ากับ 320 นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ความเค้นดึงของแผ่นโลหะเท่ากับ 380 นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร และความเค้นอัดของหมุดย้ำกับแผ่นโลหะเท่ากับ 650 นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร

## Slide 19
ประสิทธิภาพของรอยต่อ (Efficiency)
ตัวอย่างที่2.9 จงหาระยะพิตช์เพื่อให้รอยต่อมีประสิทธิภาพสูงสุด ของการต่อแผ่นโลหะแบบต่อชนแผ่นโลหะหนา 20 มิลลิเมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของหมุดย้ำ 25 มิลลิเมตร จำนวน 2 ตัว เป็นแบบแรงเฉือนคู่ (Double Shear) ความเค้นเฉือนของหมุดย้ำเท่ากับ 320 นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ความเค้นดึงของแผ่นโลหะเท่ากับ 380 นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร และความเค้นอัดของหมุดย้ำกับแผ่นโลหะเท่ากับ 650 นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร