## Slide 1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
การใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ยกรถ

## Slide 2
หลักการพื้นฐานของการใช้เครื่องมือ
การซ่อมรถยนต์ต้องใช้เครื่องมือและอุปกรณ์หลายชนิด เครื่องมือถูกผลิตขึ้นมาเพื่อใช้งานโดยเฉพาะ เมื่อถูกวิธีจะช่วยให้มีความแม่นยำและปลอดภัย หลักการพื้นฐานของการใช้เครื่องมือ มีดังนี้
1. ศึกษาวิธีใช้และหน้าที่ให้ถูกต้อง
2. ศึกษาการใช้เครื่องมือให้ถูกกับงาน
3. เลือกใช้ให้ถูกต้อง
4. จัดเก็บให้เป็นระเบียบ
5. ดูแลรักษาเครื่องมืออย่างเคร่งครัด

## Slide 3
เครื่องมือทั่วไป (Hand tools)
เครื่องมือทั่วไป หมายถึง เครื่องมือที่ใช้ทำงานสำหรับขัน ตอก คลาย ซึ่งเครื่องมือทั่วไปที่ ใช้กันบ่อยในงานซ่อมรถยนต์มีดังนี้
1. ประแจแหวน (Box wrench) ใช้สําหรับขันหรือคลายนัตและโบลต์ในกรณีที่ประแจกระบอกไม่สามารถนําไปใช้ในส่วนของชิ้นงานนั้นได้
2. ประแจปากตาย (Open end wrench) ใช้สําหรับขันหรือคลายนัตและโบลต์ในพื้นที่ คับแคบและแน่นไม่มาก หรือในกรณีที่ประแจแหวนไม่สามารถนําไปใช้ในส่วนชิ้นงานนั้นได้
3. ประแจรวม (Combination wrench) ด้านที่เป็นประแจปากตายจะใช้ขันหรือคลายนัตและโบลต์เมื่อมีพื้นที่คับแคบ ส่วนด้านที่เป็นประแจแหวนจะใช้เมื่อต้องการขันให้แน่นหรือคลายออกครั้งแรกซึ่งจะทำให้เกิดความมั่นคงมากกว่าประแจปากตาย

## Slide 4
เครื่องมือทั่วไป (Hand tools)
4. ประแจเลื่อน (Adjustable wrench) สามารถใช้สำหรับงานทั่วไป ปากของประแจเลื่อนมีปากที่เลื่อนได้ตามขนาดที่ต้องการ โดยปกติแล้วจะไม่ใช้ขันหรือคลายนัตและโบลต์ ยกเว้นใช้ประแจอื่นแล้วปากของประแจเข้าไม่ได้
5. ชุดประแจกระบอก (Socket wrench) ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังนี้
1. ประแจกระบอก (Socket wrench) ต้องใช้ร่วมกับด้ามขัน ใช้สำหรับขันหรือคลายนัตและโบลต์ได้ดีที่สุด ขันได้แน่นและไม่ทำให้หัวนัตและโบลต์เสียหาย
2. ด้ามขันยาว (Flex handle) ใช้สำหรับขันหรือคลายนัตและโบลต์ที่แน่นมาก ๆ
3. ด้ามขันกรอกแกรก (Ratchet handle) เลือกทิศทางการหมุนของด้ามขันกรอกแกรกด้วยการโยกปุ่มปรับทิศทางการเคลื่อนที่ การปรับตําแหน่งไปทางขวาเพื่อขันโบลต์และนัตให้แน่น และถ้าปรับไปทางซ้ายเพื่อคลายโบลต์และนัตออก

## Slide 5
เครื่องมือทั่วไป (Hand tools)
4. ด้ามขันตัวที (Sliding T - handle) ด้ามขันนี้สามารถปรับเลื่อนได้ 2 แบบ ด้วยการเลื่อนตำแหน่งของด้ามจับไปด้านท้ายจะเป็นแบบตัวแอล (L) เพื่อเพิ่มแรงบิด และปรับเป็นแบบตัวที (T) เพื่อเพิ่มความเร็วในการหมุน
5. ด้ามขันเร็ว (Speed handle) มีลักษณะเหมือนสว่าน ใช้ต่อกับประแจกระบอกสำหรับขันหรือคลายนัตและโบลต์เพื่อความรวดเร็ว
6. ก้านต่อ (Extension bar) ใช้สำหรับต่อกับประแจกระบอกและด้ามขัน เพื่อใช้ขันนัตหรือโบลต์ที่อยู่ในที่แคบและลึก ก้านต่อมีความยาวหลายขนาดจึงต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงาน คือเลือกก้านต่อที่สั้นที่สุดเท่าที่จะทำได้
7. หัวต่อเพิ่ม - ลด (Adaptor) ใช้สำหรับต่อกับประแจกระบอกและด้ามที่มีหัวขับไม่เท่ากัน
8. ข้อต่ออ่อน (Universal joint) ใช้ต่อกับประแจกระบอก ก้านต่อ และด้ามขันเพื่อขันหรือคลายนัตหรือโบลต์ที่ไม่อยู่ในระนาบเดียวกันกับด้ามขัน

## Slide 6
เครื่องมือทั่วไป (Hand tools)
6. ประแจกระบอกหัวเทียน (Spark plug wrench) เป็นเครื่องมือใช้เฉพาะถอดหรือประกอบหัวเทียนเท่านั้น ด้านในประแจจะมีแม่เหล็กหรือยางใช้ยึดหัวเทียนให้อยู่คงที่เพื่อป้องกัน หัวเทียนหลุดออกขณะถอดหรือประกอบ
7. ประแจแอล (Allen wrench) ใช้สำหรับขันหรือคลายสกรูที่มีหัวลึกลงไปเป็นรูปหกเหลี่ยมหรือรูปดาว ซึ่งประแจธรรมดาไม่สามารถเข้าถึงได้
8. ไขควง (Screwdriver) เป็นเครื่องมือในงานช่างเกือบทุกแขนง ออกแบบมาเพื่อขันสกรูให้แน่นหรือคลายสกรูออก ไขควงมีส่วนประกอบหลัก 3 ส่วนคือ
1. ด้ามถือ (handle) ด้ามถือส่วนมากทำด้วยไม้ พลาสติก และยางแข็ง
2. ก้าน (shank) มีลักษณะเป็นเหล็กแท่งกลม หรือสี่เหลี่ยม
3. ปาก (blade) มีลักษณะแบน หรือเป็นรูปกากบาท ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดร่องของ หัวสกรู

## Slide 7
เครื่องมือทั่วไป (Hand tools)
ไขควงที่นิยมใช้ในงานช่างยนต์แบ่งออกได้ 3 ชนิด คือ
1. ไขควงปากแบน (Flat blade screwdriver) ใช้สำหรับขันหรือคลายสกรูที่มีหัวผ่า
2. ไขควงปากแฉก (Phillips – type screwdriver) ใช้สำหรับขันหรือคลายสกรูที่มีหัวแฉก
3. ไขควงตอก (Impact screwdriver) ใช้สำหรับขันสกรูให้แน่นหรือคลายสกรูที่แน่นมาก ในกรณีใช้ไขควงสี่แฉกหรือแบน คลายไม่ออก
ลักษณะของไขควงตอกและการใช้งาน

## Slide 8
ข้อปฏิบัติในการใช้ไขควงด้วยความปลอดภัย
1. เลือกขนาดของปากไขควงให้พอเหมาะกับร่องของหัวสกรู (ไม่เล็กหรือใหญ่เกินไป ไม่หลวมหรือตึงเกินไป) ถ้าปากไขควงเล็กกว่าร่องของหัวสกรูมากจะทำให้ร่องของหัวสกรูชำรุดได้
2. ขณะหมุนขันต้องให้ก้านไขควงตั้งตรงอยู่ในแนวศูนย์เดียวกันกับหัวสกรู (ไม่เอียง) เมื่อต้องการคลายสกรูให้บิดไขควงทวนเข็มนิกา และบิดตามเข็มนาฬิกาเมื่อต้องการขันแน่น
3. ห้ามใช้ไขควงตอก เคาะ หรืองัด ถ้ามีความจำเป็นต้องตอกก็ให้ตอกเพียงเบาๆ
4. ห้ามใช้คีมจับก้านไขควงที่เป็นก้านกลมเพื่อช่วยการบิดตัว
5. ห้ามใช้ไขควงแทนสกัด เหล็กนำศูนย์ หรือเหล็กงัด

## Slide 9
6. ถ้าสกรูที่ต้องถอดแน่นมากควรใช้ไขควงตอก แต่ถ้าจะใช้ค้อนตอกลงไปที่ด้ามไขควงจะต้องเป็นไขควงที่ออกแบบมาให้ใช้ค้อนตอกเท่านั้น
7. ภายหลังจากการใช้งานต้องทำความสะอาดแล้วเก็บไว้ในที่แห้ง โดยปราศจากน้ำมันหรือจาระบี
ข้อปฏิบัติในการใช้ไขควงด้วยความปลอดภัย

## Slide 10
เครื่องมือทั่วไป (Hand tools)
9. ค้อน (Hammers) คือเครื่องมือสำหรับตอกหรือทุบบนวัตถุอื่น สำหรับการใช้งาน เช่น การตอกตะปู การจัดชิ้นส่วนให้เข้ารูป และการทุบวัตถุ ค้อนที่ใช้ในงานช่างยนต์แบ่งออกได้ดังนี้
1. ค้อนหัวกลม (Ball peen hammer) มีรูปร่างสามารถใช้งานได้ทั้งสองด้าน นิยมนำมาใช้ในการตอกตีทั่วไป เช่น เคาะขึ้นรูปทั่วไป หัวค้อนทำจากเหล็กกล้าชุบแข็งเพื่อรับแรงกระแทกในขณะตอก ใช้เคาะประเภทโลหะแข็ง ๆ เช่น เคาะขึ้นขอบ เคาะตัวถังรถยนต์
2. ค้อนทองเหลือง (Brass hammer) เป็นค้อนหัวอ่อนปานกลาง ใช้สำหรับเคาะชิ้นงานหรือแผ่นโลหะที่ทำจากโลหะเนื้ออ่อน เช่น ทองแดง ตะกั่ว ใช้สำหรับตอกวัสดุที่ ไม่ต้องการผิวเสียหาย เช่น ตออกเพลาล้อ
3. ค้อนพลาสติก (Plastic hammer) หัวค้อนทำจากพลาสติกแข็ง ใช้สำหรับตอกหรือเคาะชิ้นงานที่อ่อนและบอบบาง เช่น ฝาครอบเครื่องยนต์ เสื้อเกียร์

## Slide 11
1. เลือกใช้ค้อนให้เหมาะสมกับงาน
2. การใช้ค้อนทุกชนิด ควรจับค้อนที่บริเวณปลายด้ามของค้อน และการตอกงานต้องให้ชิ้นงานสัมผัสกับหน้าค้อนโดยตรง เพื่อให้ชิ้นงานได้รับน้ำหนักที่สม่ำเสมอ
3. อย่าใช้ค้อนที่มีด้ามหลวมหรือชำรุด
4. ด้ามค้อนต้องสะอาดไม่เปื้อนน้ำมัน เพราะอาจทำให้ลื่นหลุดมือได้
ข้อปฏิบัติในการใช้ไขควงด้วยความปลอดภัย

## Slide 12
เครื่องมือทั่วไป (Hand tools)
10. คีม (Pliers) เป็นเครื่องมือประเภทมือจับชนิดหนึ่งมี 2 ขา คล้ายกรรไกร ใช้สำหรับคีบ จับ ตัด ดัด งอโค้ง ตามการใช้งานของคีมประเภทต่าง ๆ วัสดุที่ใช้ผลิตคีมส่วนใหญ่ทำด้วยเหล็ก หากเป็นคีมชนิดที่ใช้งานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าจะมีด้ามหุ้มเป็นพลาสติกที่เป็นฉนวนไฟฟ้า คีมที่ใช้ในงานช่างยนต์โดยทั่วไปมีดังนี้
1. คีมปากขยาย (Combination pliers) ใช้สำหรับจับชิ้นงาน การใช้สามารถปรับจุดรองรับให้อยู่ตรงช่องเพราะปากคีมสามารถขยับ
2. คีมปากยาว (Long nose pliers) ปากของคีมจะมีลักษณะเล็กเรียวยาวและบาง เหมาะสำหรับใช้งานในที่แคบได้สะดวก คีมแบบนี้ใช้สำหรับจับและดึง เช่น สลักล็อกหรือวัสดุชิ้นเล็ก ๆ ในที่แคบ ๆ แหวนล็อกสลักลูกสูบ
3. คีมตัด (Diagonal cutter pliers) มีลักษณะเป็นใบมีดตั้งแต่ปลายปากลงมาใช้ในการตัดหรือปอกสายไฟ สามารถนำไปตัดสายไฟหรือเลือกตัดสายไฟที่ต้องการ ไม่สามารถนำไปใช้ตัดสายไฟที่แข็งและหนาได้เพราะทำให้ปากที่เหมือนใบมีดตัดชำรุดเสียหายได้

## Slide 13
เครื่องมือทั่วไป (Hand tools)
4. คีมถอดแหวนล็อก (Snap ring pliers) มีทั้งแบบคีมหุบแหวนและคีมถ่างแหวน คีมแบบนี้ใช้สำหรับถอดแหวนสปริงหรือคลิปล็อกต่าง ๆ ที่ไม่สามารถใช้คีมประเภทอื่นถอดได้
5. คีมล็อก (Vise-grip pliers) ใช้สำหรับจับชิ้นงานให้แน่นเป็นพิเศษกว่าคีมแบบอื่น ๆ เพราะสามารถบีบชิ้นงานได้ และขยายปากของคีมได้ตามขนาดของชิ้นงานด้วยการปรับที่สกรู
6. คีมปอกสายไฟอัตโนมัติ (Wire stripper) ใช้สำหรับปอกสายไฟฟ้า ที่ปากของคีมจะมีขนาดของรูเท่ากับขนาดของสายไฟฟ้าพอดี
ลักษณะของคีมล็อก
ลักษณะของคีมปอกสายไฟ

## Slide 14
1. เลือกใช้คีมให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของคีมชนิดนั้นๆ เช่น คีมตัดไม่เหมาะกับการใช้จับคีมตัดสายไฟฟ้าไม่เหมาะที่จะใช้ตัดแผ่นโลหะ เป็นต้น
2. การจับคีม ควรให้ด้ามคีมอยู่ที่ปลายนิ้วทั้งสี่ แล้วใช้อุ้งมือและนิ้วหัวแม่มือกดด้ามคีมอีกด้าน จะทำให้มีกำลังในการจับหรือตัด
3. การปอกสายไฟฟ้าควรใช้คีมปอกสายไฟฟ้าโดยเฉพาะ เพราะจะมีขนาดรูเท่ากับขนาดของสายไฟฟ้าพอดี ส่วนการตัดสายไฟฟ้าหรือเส้นลวดที่ไม่ต้องการให้โผล่จากชิ้นงานควรใช้คีมตัด
4. ไม่ควรใช้คีมขันหรือคลายหัวนัต เพราะจะทำให้หัวนัตชำรุด
5. ถ้าต้องจับชิ้นงานให้แน่นควรใช้คีมล็อก
6. ชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่ควรใช้คีมปากขยาย การใช้คีมที่ปากเล็กจะทำให้ไม่มีกำลังที่จะจับชิ้นงานให้แน่น เพราะด้ามของคีมจะถ่างมากไป
7. หลังจากเลิกใช้งานประจำวัน ควรเช็ดทำความสะอาด ควรหยอดน้ำมันที่จุดหมุนของคีม และควรมีการหยอดน้ำมันเป็นระยะแล้วเก็บไว้ในที่ที่จัดเตรียมไว้หรือที่ปลอดภัย
ข้อปฏิบัติในการใช้ไขควงด้วยความปลอดภัย

## Slide 15
เครื่องมือทั่วไป (Hand tools)
11. เหล็กส่ง (Punch) เหล็กส่งมีอยู่หลายแบบ ในงานช่างยนต์ที่นิยมใช้มีดังนี้
1. เหล็กส่งสลัก (Pin punch) ลักษณะของแกนส่งมีขนาดเท่ากันตลอด เหล็กส่งมีหลายขนาดให้เลือกเพื่อให้เหมาะสมกับงาน ใช้สำหรับตอกเพื่อเปลี่ยนหรือปรับแต่งสลัก จะมียางเป็นตัวรองสลักกับด้ามตอกเพื่อป้องกันชิ้นส่วนเสียหายเมื่อตอกสลักลงไปแล้ว
2. เหล็กส่งเรียว (Starting punch) มีลักษณะเรียวจากปลายไปหาด้ามจับ ใช้สำหรับส่งหมุดย้ำหรือสลักเกลียวเพื่อให้ขยับออกจากงานในครั้งแรก เมื่อหมุดย้ำขยับจึงใช้เหล็กส่งสลักส่งออกอีกครั้ง
3. เหล็กส่งปะเก็น (Gasket punch) ใช้สำหรับเจาะรูวัสดุที่ใช้ทำปะเก็น เช่น ยาง ไม้ก๊อก หนัง เป็นต้น เหล็กส่งแบบนี้จะมีหลายขนาดตามมาตรฐานของโบลต์และสตัด ที่ปลายตัดจะเรียวและคม เพื่อใช้เจาะรู

## Slide 16
เครื่องมือทั่วไป (Hand tools)
12. เหล็กนำศูนย์ (Center punch) ใช้ในการทำเครื่องหมายบนชิ้นงานที่เป็นโลหะเพื่อเป็นตำแหน่งเริ่มต้นของการเจาะรูในโลหะ หากไม่ได้ทำเครื่องหมายก่อนจะทำให้การเจาะไม่ได้ตามตำแหน่งที่ต้องการ ลักษณะของเหล็กนำศูนย์จากจุดศูนย์กลางของปากจะเรียวเป็นมุมประมาณ 90 องศา แต่ถ้าต้องการทำตำแหน่งการเจาะที่ถูกต้อง ก็จะใช้เหล็กตอกหมาย (Prick punch) ตอกนำเป็นครั้งแรกก่อน จากนั้นจึงใช้เหล็กนำศูนย์ตอกตามอีกครั้งหนึ่ง ในงานช่างยนต์จะใช้เหล็กตอกหมายทำเครื่องหมายบนชิ้นส่วนเพื่อการประกอบ

## Slide 17
เครื่องมือพิเศษ (Special tools)
เครื่องมือพิเศษเป็นเครื่องมือที่ใช้เฉพาะอย่าง เพื่อเพิ่มความสะดวกในการซ่อมและเป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับชิ้นส่วนได้ เครื่องมือพิเศษที่ใช้ในงานช่างยนต์มีดังนี้
1. ประแจวัดแรงบิด (Torque wrench)
ประแจวัดแรงบิด ใช้สำหรับวัดแรงบิดที่ขันนัตหรือโบลต์ เช่น โบลต์ฝาสูบ ประกับแบริ่งก้านสูบ ประกับแบริ่งเพลาข้อเหวี่ยง ประแจวัดแรงบิดที่นิยมใช้งานมีอยู่ 2 แบบ ดังนี้
1. ประแจวัดแรงบิดแบบเข็มชี้ (Deecting beam)
2. ประแจวัดแรงบิดแบบชนิดปรับค่าได้ (Micrometer adjustable)

## Slide 18
ข้อปฏิบัติในการใช้งานประแจวัดแรงบิด
1. ประแจวัดแรงบิดใช้กับประแจกระบอก
2. ต้องทราบพิกัดในการขันเสียก่อน แล้วเลือกขนาดของประแจวัดแรงบิดให้เหมาะสม
ข้อควรระวัง : จะต้องดูหน่วยวัดให้แน่นอนว่าเป็นหน่วยอะไร เช่น lb•ft kg•m หรือ N•m เป็นต้น
3. ใช้ประแจธรรมดาเพื่อเริ่มต้นการขันโบลต์หรือนัตให้แน่นพอประมาณก่อน จากนั้นใช้ประแจวัดแรงบิดขันโบลต์หรือนัตในขั้นตอนสุดท้าย ถ้าใช้ประแจวัดแรงบิดขันในตอนเริ่มต้นก่อน จะทำให้ประแจชำรุดได้
4. ขณะใช้ประแจวัดแรงบิดควรเลือกใช้ขนาดประแจกระบอกให้พอดีกับขนาดโบลต์หรือนัต และให้ใช้มือซ้ายกดบริเวณหัวประแจไว้เพื่อป้องกันประแจกระบอกพลาดหลุดจากหัวโบลต์หรือนัต จากนั้น ดึงด้ามจับของประแจวัดแรงบิดเข้าหาตัวในขณะเดียวกันกับแขนจะต้องตั้งฉากกับแนวของประแจด้วย
5. เมื่อทราบค่าแรงบิดที่ต้องการขัน ให้ขันนัตหรือโบลต์ทุกตัวให้แน่นพอดีกับชิ้นงานก่อน จากนั้นจึงแบ่งค่าแรงบิดที่ต้องการขันออกเป็น 3 ครั้ง โดยครั้งแรกขันด้วยแรงบิด 1/3 ของแรงบิดที่กำหนด ครั้งที่ 2 ขันด้วยแรงบิด 2/3 แลละครั้งที่ 3 ขันเท่ากับค่าแรงบิดที่กำหนด ส่วนครั้งที่ 4 ขันเพื่อตรวจสอบนัตหรือโบลต์ทุกตัวด้วยแรงบิดเท่ากับค่าที่กำหนดอีกครั้งหนึ่ง

## Slide 19
เครื่องมือพิเศษ (Special tools)
2. ปลอกรัดแหวนลูกสูบ (Piston ring compressor) ใช้สำหรับรัดแหวนลูกสูบก่อนที่จะประกอบลูกสูบเข้ากับกระบอกสูบ
3. เหล็กดูด (Pullers) ใช้สำหรับถอดเฟือง พูลเลย์ และลูกปืนต่าง ๆ ออกจากเพลา โดยใช้เกลียวของเหล็กดูดเป็นตัวเพิ่มกำลัง
4. เครื่องมือกดสปริงลิ้นแบบตัวซี (Valve spring compressor C - Clamp type) ใช้สำหรับกดสปริงลิ้น
เครื่องมือกดสปริงลิ้นแบบตัวซีและการใช้งาน

## Slide 20
ข้อปฏิบัติในการใช้เครื่องสปริงลิ้นแบบตัวซี
1. เลือกขนาดของเครื่องมือกดสปริงลิ้นให้เหมาะกับงาน
2. ปรับระยะห่างของปากกดแหวนรองสปริงลิ้นให้พอดีและให้อยู่ศูนย์กลางของแหวนรอง
สปริงลิ้นด้วยสกรูปรับแป้นกดลิ้น
3. กดด้ามล็อกเครื่องกดปริงลิ้นให้สุดตำแหน่ง สปริงลิ้นจะต้องยุบตัวเต็มที่
4. ถอดประกับล็อกลิ้นออก (เกือกม้า) และปลดด้ามกดล็อก สปริงลิ้นจะยืดกลับและถอดสปริงลิ้นออก
5. การประกอบสปริงลิ้นให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับการถอด

## Slide 21
เครื่องมือพิเศษ (Special tools)
5. คีมถ่างแหวนลูกสูบ (Piston ring expander) แหวนลูกสูบมีโครงสร้างที่แข็งแต่เปราะ จึงทำให้หักได้ง่าย ดังนั้นเพื่อป้องกันแหวนลูกสูบหักในขณะถอดและประกอบแหวนลูกสูบ จึงควรใช้คีมถ่างแหวนลูกสูบ

## Slide 22
ข้อปฏิบัติวิธีใช้คีมถ่างแหวนลูกสูบ
1. เลือกขนาดของคีมถ่างแหวนให้เหมาะสมกับขนาดของแหวนลูกสูบ เพราะถ้าเลือกผิด อาจทำให้แหวนลูกสูบหัก
2. จัดบ่าของคีมถ่างแหวนลูกสูบเข้ากับปากแหวนและด้านล่างของแหวนลูกสูบ
3. บีบด้ามของคีมถ่างแหวนให้แหวนลูกสูบพ้นจากร่องแหวนและถอดแหวนลูกสูบออก
4. การประกอบแหวนเข้ากับลูกสูบให้ปฏิบัติเช่นเดียวกัน

## Slide 23
เครื่องมือพิเศษ (Special tools)
6. อุปกรณ์ยกรถ
1) ลิฟต์ 2 เสาคานบน
- รับน้ำหนักสูงสุด 4.5 ตัน
- มอเตอร์ 2 แรงม้า
- ระบบไฮดรอลิกกระบอกคู่
- ใช้สลิงในการควบคุมระดับ
- ระบบเซฟตี้ ควบคุมด้วยระบบลม
- ระยะกว้างสุดระหว่างเสาด้านใน 3,100 มิลลิเมตร
- ระยะรถวิ่งผ่าน 2,836 มิลลิเมตร
- ระยะยกสูง 1,800 มิลลิเมตร
- ความสูงทั้งหมด 3,863 มิลลิเมตร
- ระบบไฟ 380 โวลต์

## Slide 24
เครื่องมือพิเศษ (Special tools)
2) ลิฟต์ 2 เสาคานล่าง
- รับนํ้าหนักสูงสุด 3 ตัน
- มอเตอร์ 2 แรงม้า
- ระบบไฮดรอลิกกระบอกเดี่ยว
- ใช้สลิงในการควบคุมระดับ
- ระบบเซฟตี้ ปลดล็อกโดยคันโยก
- ระยะกว้างสุดระหว่างเสาด้านใน 3,000 มิลลิเมตร
- ระยะรถวิ่งผ่าน 2,722 มิลลิเมตร
- ระยะยกสูง 1,800 มิลลิเมตร
- ความสูงทั้งหมด 2,840.50 มิลลิเมตร
- ระบบไฟ 380 โวลต์

## Slide 25
เครื่องมือพิเศษ (Special tools)
3) ลิฟต์ 4 เสา
- รับนํ้าหนักสูงสุด 4 ตัน
- ระบบไฮดรอลิกกระบอกเดี่ยว
- ใช้สลิงในการควบคุมระดับ
- ระบบเซฟตี้ ควบคุมด้วยระบบลม
- ระยะยกสูง 1,970 มิลลิเมตร
- ความสูงทั้งหมด 2,424 มิลลิเมตร
- ความกว้างทั้งหมด 3,310 มิลลิเมตร
- ระบบไฟ 380 โวลต์

## Slide 26
เครื่องมือพิเศษ (Special tools)
4) ลิฟต์กรรไกรแบบฝังพื้น
- รับนํ้าหนักสูงสุด 3 ตัน
- มอเตอร์ 2 แรงม้า
- ระบบไฮดรอลิกกระบอกคู่
- ระบบเซฟตี้ ควบคุมด้วยระบบลม
- แผ่นเพลตยาว 1,420-2,020 มิลลิเมตร
- ระยะยกสูง 1,750 มิลลิเมตร
- ความสูงทั้งหมด 2,030 มิลลิเมตร
- ระบบไฟ 380 โวลต์

## Slide 27
เครื่องมือพิเศษ (Special tools)
5) ลิฟต์กรรไกรเเบบวางพื้น
- รับนํ้าหนักสูงสุด 3 ตัน
- มอเตอร์ 2 แรงม้า
- ระบบไฮดรอลิกกระบอกคู่
- ระบบเซฟตี้ ควบคุมด้วยระบบลม
- แผ่นเพลตยาว 1,590-2,200 มิลลิเมตร
- ระยะยกสูงสุด 1,820 มิลลิเมตร
- ระบบไฟ 380 โวลต์

## Slide 28
เครื่องมือพิเศษ (Special tools)
6) ลิฟต์ยกรถแบบกรรไกร 2 ชั้น แบบฝังพื้น/วางพื้น
- รับนํ้าหนักสูงสุด 3 ตัน
- ระบบไฮดรอลิกกระบอกคู่
- แผ่นเพลตยาว 4,150 มิลลิเมตร
- ระยะยกสูง 1,800 (ตัวล่าง) +
450 (ตัวบน) มิลลิเมตร
- ความสูงทั้งหมด 2,250 มิลลิเมตร
- ระบบไฟ 380 โวลต์