## Slide 1: หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
คลัตช์

## Slide 2: หน้าที่ของคลัตช์
1. การตัดต่อกำลังงาน คลัตช์จะทำหน้าที่ตัดหรือต่อกำลังงานระหว่างเครื่องยนต์กับเกียร์ได้สะดวกในขณะที่เครื่องยนต์ทำงานอยู่ ในการเคลื่อนที่ของรถจะมีการเปลี่ยนอัตราความเร็ว ซึ่งการเปลี่ยนอัตราความเร็วแต่ละครั้งจะต้องใช้คลัตช์ทำหน้าที่ตัดและต่อการส่งกำลัง ของรถยนต์ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพของงานที่ผู้ขับรถจะเลือกใช้
2. ป้องกันไม่ให้เกิดเสียงดังขณะเข้าเกียร์ การต่อและตัดการส่งกำลังระหว่างเครื่องยนต์กับเกียร์รถยนต์โดยมีคลัตช์เป็นตัวเชื่อมนั้น จะทำให้การส่งกำลังงานผ่านไปได้อย่างสะดวกและ นิ่มนวล จึงทำให้ง่ายต่อการควบคุมและง่ายต่อการใช้งาน ไม่มีเสียงดังขณะเข้าเกียร์ทำให้ระบบส่งกำลังของรถยนต์มีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเปลี่ยนอัตราความเร็วของรถยนต์ในตำแหน่งใด

## Slide 3: หน้าที่ของคลัตช์
3. ป้องกันการชำรุดเสียหายของฟันเฟือง แผ่นคลัตช์เป็นตัวทำงานที่สำคัญ ที่แผ่นคลัตช์นี้จะมีผ้าคลัตช์ซึ่งช่วยในการจับกับหน้าแปลนของล้อช่วยแรงกับแผ่นกดคลัตช์และลดแรงกระชาก ของกำลังงานจึงทำให้ฟันเฟืองของเกียร์เลื่อนเข้าออกได้คล่องตัวตลอดการใช้งาน ทำให้การเข้าเกียร์ได้สะดวก ไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงอัตราความเร็วของเกียร์ในเวลาความเร็วของเครื่องยนต์กับความเร็วของรถยนต์จะเปลี่ยนไปก็ตาม
4. สะดวกในการเปลี่ยนเกียร์ คลัตช์ทำหน้าที่ตัดและต่อกำลังขับระหว่างเครื่องยนต์กับเกียร์รถยนต์ การติดเครื่องยนต์แต่ละครั้งจะต้องกระทำในขณะที่เครื่องยนต์ไม่มีภาระเพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการเปลี่ยนเกียร์แต่ละครั้งจำเป็นจะต้องตัดกำลังขับของเครื่องยนต์ก่อน

## Slide 4: ประเภทของคลัตช์
1. คลัตช์แบบแผ่นความฝืด (Friction Clutch) เป็นคลัตช์ที่ทางานได้โดยอาศัยค่าสัมประสิทธิ์ ความฝืดของผ้าคลัตช์ยึดติดอยู่ที่ผิวหน้าทั้งสองด้าน
1.1 คลัตช์แบบแห้ง (Dry Clutch) มีแผ่นคลัตช์ทั้งสองด้าน ดุมของแผ่นคลัตช์จะถูกทำให้เป็นร่องไว้สวมกับเพลารับกำลังจากเครื่องยนต์ เมื่อคลัตช์ทำงาน แผ่นคลัตช์จะถูกบีบให้อัดอยู่กับล้อช่วยแรงด้วยแรงกดของแผ่นกดคลัตช์ให้หมุนไปกับเพลารับกำลังของกระปุกเกียร์ด้วยความเร็วที่เท่ากับเครื่องยนต์
1.2 คลัตช์เปียก (Clutch Running Oil) คลัตช์เปียกเป็นคลัตช์ที่นำมาใช้กับรถจักรยานยนต์ ชุดคลัตช์จะแช่อยู่กับน้ำมันตลอดเวลา สามารถเพิ่มจำนวนของแผ่นคลัตช์ได้มาก ทำให้ขนาดของชุดคลัตช์มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่เล็กลงมีแรงจับยึดในตัวเองสูง และมีแนวโน้มที่ จะทำให้แผ่นคลัตช์นั้นยึดติดกัน

## Slide 5
2. คลัตช์อัตโนมัติ (Automatic Clutch) เป็นคลัตช์ที่ทำงานได้โดยอาศัยความเร็วรอบเครื่องยนต์เป็นหลัก
2.1 คลัตช์แบบไฮโดรไดนามิกคัปปลิง (Hydrodynamic Coupling)
ทำหน้าที่เป็นตัวขับจะต่อกับเพลาของเครื่องยนต์ตัวตามหรือเทอร์ไบน์รันเนอร์ จะหมุนเคลื่อนที่สัมพันธ์กับอิมเพลเลอร์ มีเพลาหมุนขับส่งกำลังไปยังกระปุกเกียร์
2.2 คลัตช์แบบแรงเหวี่ยง (Centrifugal Clutch) เป็นคลัตช์ที่ทำงานโดยอาศัยแรงเหวี่ยงของลูกตุ้มเหล็กเลื่อนเข้ากดแผ่นคลัตช์

## Slide 6: โครงสร้างส่วนประกอบของคลัตช์
1. ฝาครอบคลัตช์ (Clutch Cover) เป็นชิ้นส่วนที่หุ้มแผ่นคลัตช์ แผ่นกดคลัตช์และชิ้นส่วนอื่นๆ ของคลัตช์จะถูกออกแบบให้ยึดติดด้วยโบลต์เข้ากับล้อช่วยแรง
2. ล้อช่วยแรง (Flywheel) เป็นตัวส่งกำลังงานของเครื่องยนต์ที่ติดตั้งส่วนประกอบของคลัตช์เพื่อใช้ในการตัดและต่อกำลังให้กับเกียร์ โดยขอบของล้อช่วยแรงจะทำเป็นเฟืองเพื่อใช้ในการสตาร์ตเครื่องยนต์
3. แผ่นคลัตช์ (Clutch Disc) มีลักษณะเป็นจานกลม ทำด้วยเหล็กกล้าเป็นแผ่นบางๆ ยึดติดกับเพลาที่เข้าสู่ห้องเกียร์ด้วยร่องเฟือง แผ่นคลัตช์มีผ้าคลัตช์ยึดติดอยู่และอาศัยความฝืดบนผ้าคลัตช์ในการถ่ายทอดกำลัง แผ่นคลัตช์อยู่ระหว่างล้อช่วยแรงกับแผ่นกดคลัตช์ เมื่อเข้าคลัตช์แผ่นกดคลัตช์จะกดแผ่นคลัตช์ให้แนบสนิทกับล้อช่วยแรง และจะถ่ายทอดกำลังจากล้อช่วยแรงไปยังห้องเกียร์ได้
4. ผ้าคลัตช์ (Clutch Lining) เป็นวัสดุที่ยึดอยู่บนแผ่นคลัตช์ ผ้าคลัตช์นี้จะยึดติดกับแผ่นคลัตช์ทั้งสองด้านด้วยหมุดย้ำผ้าคลัตช์จะต้องมีความแข็งแรงทนต่อแรงกระตุกกระแทกจากการถ่ายเทกำลังและทนต่อความร้อนสูง

## Slide 7
5. ลูกปืนคลัตช์ (Release Bearing) ทำหน้าที่กดหวีคลัตช์ให้เคลื่อนที่ไปในแนวทิศทางเดียวกับล้อ ช่วยแรงเพื่อดึงแผ่นกดคลัตช์ให้เคลื่อนที่ถอยออกมา ลูกปืนคลัตช์นี้จะติดอยู่กับตัวก้ามปูคลัตช์
6. ชุดกดแผ่นคลัตช์ (Pressure Plate) ทำหน้าที่ยึดและติดตั้งชุดอุปกรณ์ต่างๆ ของคลัตช์ โดยจะยึดกดแผ่นคลัตช์ให้แนบสนิทกับล้อช่วยแรง โดยมีสปริงกดอยู่ที่ด้านหลังของแผ่นกดคลัตช์ หน้าสัมผัสของแผ่นกดคลัตช์จะต้องเรียบสม่ำเสมอกัน ถ้าแผ่นกดมีแรงกด ไม่สม่ำเสมอก็จะทำให้แรงกดที่แผ่นคลัตช์เอียงและเกิดการเสียดสี เกิดความร้อน และเกิด การสึกหรอ และทำให้คลัตช์ลื่นได้
6.1 แผ่นกดคลัตช์แบบขดลวดสปริง (Coil Spring Clutch)
6.2 แผ่นกดคลัตช์แบบไดอะแฟรม (Diaphram Spring Clutch)
แสดงลักษณะแผ่นกดคลัตช์แบบขดลวดสปริง
แสดงลักษณะแผ่นกดคลัตช์แบบสปริงไดอะแฟรม

## Slide 8
7. ปั๊มคลัตช์ตัวบน ปั๊มคลัตช์ที่ควบคุมการทำงานของคลัตช์เป็นคลัตช์น้ำมันหรือคลัตช์ไฮดรอลิก มักจะใช้กับรถที่มีคลัตช์อยู่ห่างจากคันคลัตช์มากหรือใช้กับรถยนต์ที่มีกำลังสูง
ส่วนประกอบของปั๊มคลัตช์ ดังนี้
1. ตัวแม่ปั๊มคลัตช์ (Clutch Master Cylinder) ทำด้วยเหล็กหรือโลหะผสม หรืออะลูมิเนียม ภายในเจาะรูเจียระไนรูปทรงกระบอกมีทางน้ำมันเข้าออกได้
2. ชุดลูกสูบ (Piston) ประกอบด้วยลูกยางแม่ปั๊ม เพื่อดันให้น้ำมันมีแรงดันเมื่อเวลาเหยียบคันบังคับของคลัตช์ แรงดันนี้จะมีท่อน้ำมันต่อไปที่ปั๊มคลัตช์ตัวล่างที่ต่อกับกลไกไปบังคับให้คลัตช์ทำงาน
3. ลิ้นบังคับน้ำมัน เป็นลิ้นป้องกันไม่ให้น้ามันไหลกลับเมื่อเหยียบคันบังคับคลัตช์ลูกยาง ในแม่ปั๊มจะเลื่อนไปปิดช่องทางน้ำมันทำให้น้ำมันช่วงหน้าของปั๊มคลัตช์มีแรงดันเพื่อเอากำลังงานไปใช้งาน
4. กระปุกน้ำมัน เพื่อชดเชยน้ำมันในระบบคลัตช์ เมื่อมีการสูญเสียจากการใช้งานหรือจากการรั่วซึม
5. ยางกันฝุ่น ทำหน้าที่ป้องกันฝุ่นละอองเข้าไปปะปนอยู่กับน้ำมันเวลาใช้งาน

## Slide 9
8. ปั๊มคลัตช์ตัวล่าง มีหน้าที่รับแรงดันน้ำมันจากปั๊มตัวบน เมื่อเหยียบคันคลัตช์ แรงดันน้ำมันจะถูกส่งไปตามท่อน้ำมันที่ต่อร่วมกัน โดยการเปลี่ยนแรงดัน น้ำมันให้เป็นกำลังกลไกไปควบคุมบังคับให้คลัตช์ทำงาน การทำงานในลักษณะนี้คือการตัดและต่อวงจรการทำงานของคลัตช์ได้ ปั๊มคลัตช์ตัวล่าง จะมีชิ้นส่วนการทำงานเหมือนปั๊มคลัตช์ตัวบน โดยชุดกระบอกสูบปั๊มตัวล่างจะติดตั้งอยู่ที่เสื้อของฝาครอบคลัตช์ต่อกับก้ามปูคลัตช์โดยยึดด้วยสกรู
9. อุปกรณ์กลไกควบคุมการทำงานของคลัตช์ (Clutch Control) คือ อุปกรณ์ที่บังคับให้คลัตช์ทำงาน เพื่อให้คลัตช์จากออกจากหน้าแปลนของล้อช่วยแรง
9.1 แบบกลไก (Mechanical) เป็นการควบคุมการทำงานของคลัตช์โดยใช้ก้านต่อที่ประกอบด้วยแป้นเหยียบคลัตช์ ก้านต่อ และเพลาขวาง
9.2 แบบสาย เป็นการควบคุมการทำงานของคลัตช์โดยใช้อุปกรณ์สายคลัตช์เป็นตัวต่อวงจรควบคุมการทำงานของคลัตช์ระหว่างคันเหยียบคลัตช์กับตัวคลัตช์ที่ฝาครอบจานคลัตช์
9.3 แบบไฮดรอลิก (Hydraulic) เป็นการควบคุมการทำงานของคลัตช์โดยใช้ระบบไฮดรอ ลิกเชื่อมต่อการทำงานระหว่างแม่ปั๊มคลัตช์เพิ่มแรงดันน้ำมันไฮดรอลิก ส่งผ่านท่อน้ำมันถ่ายทอดแรงดันไปยังก้ามปูคลัตช์ ท่อน้ำมันไฮดรอลิกของคลัตช์ทำด้วยท่อโลหะกันสนิมหรือท่ออ่อน

## Slide 10
10. เพลาคลัตช์ (Clutch Shaft) ทำจากเหล็กกล้าซึ่งมีความแข็งแรง ทนต่อการสึกหรอสูง เพลาคลัตช์ทำหน้าที่เป็นตัวถ่ายทอดกำลังที่ได้จากแผ่นคลัตช์ไปยังกระปุกเกียร์บนเพลาคลัตช์ มีลักษณะเป็นร่องที่แผ่นคลัตช์สวมได้พอดี
แสดงการทำงานของคลัตช์แบบไฮดรอลิก

## Slide 11: การปรับแต่งระยะฟรี
การปรับตั้งคันเหยียบคลัตช์ ปรับความสูงโดยการหมุนสลับยันคันเหยียบคลัตช์แล้วปรับระยะฟรี
ระยะคันเหยียบคลัตช์ คือ ระยะการเคลื่อนที่จากตำแหน่งปล่อยคลัตช์สุดจนกระทั่งลูกปืน คลัตช์สัมผัสกับปลายหวีด้านในหรือตีนผี ถ้ามีระยะฟรีมากเกินไป การเคลื่อนที่ของคันเหยียบคลัตช์อาจจะไม่จาก ดังนั้นความสูงและระยะฟรีของคันเหยียบคลัตช์จะต้องตรวจสอบเป็นระยะๆ ตามเวลา
ระยะฟรีคันเหยียบคลัตช์ ประกอบด้วยระยะฟรีของจุดต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. ระยะฟรีระหว่างขาดันลูกสูบกับลูกสูบของแม่ปั๊มคลัตช์
2. ระยะฟรีของช่องน้ำมันผ่านจากปลายลูกสูบด้านในจนปิดทางน้ำมันจากถ้วยเก็บ
3. ระยะฟรีขายันก้ามปูคลัตช์กับก้ามปูที่ปั๊มคลัตช์ตัวล่าง

## Slide 12
การถอดประกอบแม่ปั๊มคลัตช์
การถอดแม่ปั๊มคลัตช์ มีขั้นตอนดังนี้
1. ถอดสลักล็อกดันแม่ปั๊มออก
2. ใช้ประแจปากตายคลายนอตท่อทางน้ำมันคลัตช์
3. ถอดนอตยึดแม่ปั๊มคลัตช์และดึงแม่ปั๊มออก
แสดงส่วนประกอบแม่ปั๊มคลัตช์

## Slide 13
การถอดแยกชิ้นส่วนแม่ปั๊มคลัตช์
1. ใช้ค้อนและเหล็กส่งตอกยึดถ้วยน้ำมันคลัตช์
2. ถอดถ้วยน้ำมันคลัตช์และยางรอง
3. ดึงยางกันฝุ่นออก ดันลูกสูบลงด้วยไขควงแล้วใช้คีมปลายแหลมบีบแหวนล็อกออก
4. ดึงก้านดันแหวนรอง และลูกสูบออกจากกระบอกแม่ปั๊ม
5. ตรวจรอยแตกร้าวชำรุดและตรวจภายในกระบอกแม่ปั๊ม ตรวจสภาพลูกสูบและลูกยาง

## Slide 14
การประกอบแม่ปั๊มคลัตช์
1. เคลือบจาระบีที่ลูกสูบและลูกยางปั๊มคลัตช์
2. จับแม่ปั๊มคลัตช์แนวนอนด้วยปากกาให้แน่น
3. ประกอบลูกสูบ ก้านดัน และใส่แหวนล็อกด้วยคีมถ่างแหวน
4. ลองดันลูกสูบเข้าหลายๆ ครั้ง ลูกสูบจะถอยกลับด้วยแรงดันสปริงดันกลับ
5. ประกอบถ้วยน้ำมัน ยางรองเปลี่ยนใหม่ ใช้ค้อนและเหล็กส่งตอกสลักล็อกเข้า
แสดงขั้นตอนการประกอบแม่ปั๊มคลัตช์

## Slide 15
การถอดและประกอบปั๊มคลัตช์ตัวล่าง จะกระทำต่อเมื่อปั๊มคลัตช์ตัวล่างเกิดการรั่ว ซึ่งมักจะเกิดจากการที่ลูกยางชำรุดจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนลูกยางที่ชำรุดให้ใช้งานได้ปกติ
การถอดแม่ปั๊มคลัตช์ตัวล่าง มีขั้นตอนดังนี้
1. ปลดหัวต่อท่อทางเดินน้ำมันคลัตช์และโบลต์ 2 ตัวออก
2. ดึงก้านดันและถอดยางกันฝุ่นออก
3. ใช้แรงดันลมจากหัวเป่าลมดันลูกสูบออกจากปั๊มคลัตช์
การประกอบปั๊มคลัตช์ตัวล่าง มีขั้นตอนการประกอบดังนี้
1. เคลือบชิ้นส่วนด้วยจาระบีลิเทียมกลีคอล
2. ประกอบลูกสูบ ยางกันฝุ่น และก้านดัน
3. ประกอบปั๊มคลัตช์ด้วยโบลต์ 2 ตัว ต่อหัวต่อท่อทางน้ำมันคลัตช์

## Slide 16
การถอดประกอบคลัตช์แบบสปริงไดอะแฟรม
1. ทำเครื่องหมายลงบนฝาครอบคลัตช์และล้อช่วยแรง
2. ติดเหล็กล็อกเฟืองล้อช่วยแรงใช้ประแจคลายนอตยึดชุดกดคลัตช์แต่ละตัวทีละรอบ จนแผ่นคลัตช์คลายตัว
3. ถอดโบลต์ยึดออกแล้วนำชุดกดคลัตช์และจานคลัตช์ออกจากล้อช่วยแรง
4. ถอดคลิปล็อกลูกปืนและดึงลูกปืนออก
5. ถอดก้ามปูและยางกันฝุ่นออก
แสดงการถอดคลัตช์แบบสปริงไดอะแฟรม

## Slide 17
การประกอบคลัตช์แบบสปริงไดอะแฟรม ให้กระทำย้อนกลับตามลำดับขั้นตอนการถอด
1. ใช้เครื่องมือประกอบแผ่นคลัตช์เข้ากับล้อช่วยแรง
2. จัดเครื่องหมายที่ทำไว้บนฝาครอบคลัตช์และล้อช่วยแรง
3. ใช้ประแจขันโบลต์ยึดฝาครอบคลัตช์กับล้อช่วยแรงด้วยแรงถอดโบลต์ที่เท่ากันจนแผ่นคลัตช์สนิท
  4. ทาจาระบีอเนกประสงค์ที่จุดสัมผัสทั้งหมดของคลัตช์
5. ประกอบยางกันฝุ่น ก้ามปู ดุม และลูกปืนกดคลัตช์

## Slide 18: แสดงลำดับขั้นการประกอบคลัตช์แบบสปริงไดอะแฟรม

## Slide 19
การตรวจข้อขัดข้องของคลัตช์
การตรวจสอบคลัตช์แบบใช้น้ำมันไฮดรอลิก จุดที่ตรวจสอบมีดังนี้
1. แป้นคลัตช์ การตรวจจะตรวจระยะฟรี ตรวจสภาพของยางหุ้มแป้นคลัตช์ ถ้าพบว่าสึกควรเปลี่ยนใหม่
2. แม่ปั๊มคลัตช์ตัวบน การตรวจดูระดับน้ามันในกระปุกให้น้ำมันอยู่ในระดับ ที่กำหนด ถ้าลดลงก็ควรเติมให้ได้ระดับ ตรวจดูรอยรั่วบริเวณแม่ปั๊มคลัตช์และสภาพยางกันฝุ่น
3. ท่อน้ำมันคลัตช์ ตรวจดูรอยรั่ว บวม หรือรอยแตก ถ้าพบว่าชำรุดควรเปลี่ยนใหม่
4. ลูกปั๊มคลัตช์ตัวล่าง ตรวจดูรอยรั่วและสภาพยางกันฝุ่น ถ้ามีรอยรั่วซึมควรเปลี่ยนใหม่
5. ก้ามปูกดคลัตช์ ตรวจดูการสึกหรอหรือการแตกหักของก้ามปู

## Slide 20
6. ลูกปืนกดคลัตช์ ถ้าขณะเหยียบคลัตช์มีเสียงดัง แสดงว่าลูกปืนกดคลัตช์สึก ควรเปลี่ยนใหม่
7. ฝาครอบคลัตช์ หรือจานกดคลัตช์ ถ้าผู้ขับขี่ปล่อยคลัตช์ช้าๆ รถออกตัวมี อาการกระชาก แสดงว่าจานกดคลัตช์ชำรุด
8. แผ่นผ้าคลัตช์ ถ้าแผ่นผ้าคลัตช์สึกจะทาให้เข้าเกียร์ยาก ต้องใช้แรงในการเหยียบคลัตช์มากขึ้น
9. สปริงดึงแป้นคลัตช์ให้กลับตำแหน่งเดิม ตรวจดูว่าสปริงอยู่ในสภาพปกติ หรือหลุด หรือล้าตัว
10. ก้านดันก้ามปูกดคลัตช์ ปรับความยาวได้ ทำให้ตั้งคลัตช์สูงหรือต่ำตามต้องการ

## Slide 21
คลัตช์ลื่น
วิธีสังเกตว่าคลัตช์ลื่นขณะขับ
1. ระหว่างเร่งเครื่องออกรถ ความเร็วจะไม่ตอบสนองทันที
2. อัตราความเร็วของรถไม่ได้เต็มที่
3. กำลังของเครื่องยนต์ต่ำ ไม่เพียงพอเมื่อขับขึ้นที่สูง
4. สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงมากกว่าปกติ
วิธีการทดสอบว่าคลัตช์ลื่น ทำได้ดังนี้
1. เหยียบคลัตช์เข้าเกียร์ 4 จากนั้นเร่งเครื่องยนต์ขึ้นอย่างช้าๆ ขณะเดียวกันก็ค่อยๆ ผ่อนคันเหยียบคลัตช์ ถ้าคลัตช์อยู่ในสภาพดีเครื่องยนต์จะสั่นและดับทันที ถ้าเครื่องยนต์ไม่สั่นหรือดับก็แสดงว่าคลัตช์ลื่น
2. ดึงเบรกมือ สตาร์ตเครื่องเพื่อให้เครื่องยนต์ทำงาน เหยียบคลัตช์เข้าเกียร์ 1 หรือเกียร์ 2 จากนั้นค่อยๆ ปล่อยคลัตช์พร้อมกับเร่งเครื่องยนต์ ถ้าเครื่องยนต์ดับแสดงว่าคลัตช์อยู่ในสภาพดี ถ้าเครื่องยนต์ไม่ดับแสดงว่าคลัตช์ลื่น