## Slide 1: หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
กระปุกเกียร์

## Slide 2: หน้าที่ของเกียร์
1. การเพิ่มแรงบิด เมื่อเริ่มออกรถ รถยนต์ต้องการแรงบิดอย่างมากเพื่อให้รถยนต์เคลื่อนที่ โดยใช้อัตราทดของเกียร์ต่ำเพื่อเพิ่มแรงบิดให้กับเพลากลาง ซึ่งจะทำให้รถมีกำลังในการขับเคลื่อนในระยะเริ่มต้น
2. การเปลี่ยนอัตราทดเครื่องยนต์ ไม่สามารถส่งแรงขับให้กับรถยนต์ได้โดยตรง การส่งกำลังให้กับรถยนต์สามารถให้รถยนต์เคลื่อนที่ได้ จึงต้องมีการเปลี่ยนอัตราทดของเฟืองซึ่งเป็น การนำเฟืองมาทดกำลังทำให้มีกำลังและเพิ่มแรงบิดให้กับเพลาทำให้รถยนต์วิ่งเร็วขึ้น

## Slide 3: หน้าที่ของเกียร์
3. การขับเคลื่อนถอยหลัง เครื่องยนต์ไม่สามารถหมุนกลับทางได้ เกียร์จะเป็นตัวปรับทิศทางการหมุนของเพลาจึงทำให้รถยนต์เคลื่อนที่ถอยหลังได้โดยการเข้าเกียร์ถอยหลัง
4. การตัดกำลังรถยนต์ เมื่อเหยียบคลัตช์ให้คลัตช์จากโดยเลื่อนคันเกียร์ให้อยู่ที่เกียร์ว่าง การส่งกำลังจากให้เฟืองเพลาคลัตช์ไปยังเฟืองเพลารองดำเนินไปตามปกติ แต่เฟืองเพลารอง จะไม่ส่งกำลังให้เฟืองเพลากำลังจึงไม่เกิดการขับเคลื่อน จุดนี้จะเป็นตำแหน่งเกียร์ว่างหรือเป็น การตัดกำลังรถยนต์
5. การเบรกด้วยเครื่องยนต์ สามารถใช้เกียร์ต่ำเพื่อลดอัตราเร็วของรถยนต์ได้ โดยเฉพาะ ในการขับขี่รถยนต์ลงทางลาดชันมากๆ

## Slide 4: อัตราทดของเกียร์ (Gear Ratio)
หลักการของห้องเกียร์ เมื่อเฟือง A บนเพลาขับหมุนและขบกับเฟือง B บนเพลาตาม โดยทั่วไปแล้วเพลา B จะมีจำนวนฟันมากกว่าเฟือง A อัตราส่วนรอบของเฟือง B จะลดลงน้อยกว่า เฟือง A แต่แรงบิดบนเพลากลางจะสูงขึ้น เป็นส่วนกลับของอัตราเร็วรอบของการหมุน อัตราส่วนของอัตราเร็วรอบของเฟืองขับต่ออัตรารอบของเฟืองตาม

## Slide 5
จากรูป เมื่อเฟืองทั้งสี่ขบกัน เฟือง A และเฟือง C จะเป็นเฟืองขับ ส่วนเฟือง B และเฟือง D จะเป็นเฟืองตามโดยที่เฟือง D แบบเพลาตามจะหมุนช้าลงเมื่อเทียบกับเฟือง A
แสดงการขบกันของเฟืองสี่ตัว
แสดงการเปรียบเทียบเฟืองเกียร์สองตัวที่ขบกัน

## Slide 6: โครงสร้างส่วนประกอบของกระปุกเกียร์
1.เพลา (Shaft)
1.1 เพลาคลัตช์ (Clutch Shaft) เป็นเพลาที่รับกำลังงานจากเครื่องยนต์ผ่านทางช่องเพลาของแผ่นคลัตช์เพื่อส่งกำลังการขับให้กับเฟืองของเพลาคลัตช์ส่งกำลังต่อไปยังเฟืองของเพลารอง
1.2 เพลารอง (Counter Shaft) เป็นเพลาที่มีเฟืองเกียร์สวมอยู่ ใช้รับกำลังขับจากเพลาคลัตช์เพื่อส่งถ่ายกำลังในอัตราทดต่างๆ ตามขนาดของเฟืองในความเร็วของเกียร์ต่างๆ เพลารองยังมีเพลาเกียร์ถอยหลังมาต่ออยู่กับเฟืองถอยหลัง
1.3 เพลากำลัง (Main Shaft) เป็นเพลาเกียร์ต่ออยู่ในระดับเดียวกับเพลาคลัตช์ ที่เพลาจะทำเป็นร่องฟัน (Spline) ตัวร่องฟันจะเป็นตัวยึดเฟืองกับเพลาให้หมุนไปด้วยกัน โดยใช้ตัวเฟืองเลื่อนไปมาเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งมาอัตราทดของเกียร์ โดยมีลูกปืนเกียร์เป็นตัวรองรับเพลาให้ได้ศูนย์กับเพลาคลัตช์

## Slide 7
2. เฟือง
2.1 เฟืองฟันตรง ลักษณะของฟันเฟืองตรงพบเห็นในงานส่งกำลังขับทั่วๆ ไป ใช้กับงานหนัก ตัวฟันเฟืองสัมผัสอยู่ตลอดเวลา ผิวสัมผัสของร่องฟันเฟืองจับได้เต็มฟันของเฟือง รับแรงขับได้สูง เมื่อความเร่งสูงจะเกิดการกระแทกเต็มหน้าฟันจึงทำให้มีเสียงดัง
ฟันเฟืองแบบตรง ฟันเฟืองแบบเฉียง
2.2 เฟืองฟันเฉียง เป็นเฟืองที่ได้ดัดแปลงมาจากฟันเฟืองตรงให้มีรูปร่างตัวฟันของเฟือง ให้เอียงหรือเฉียง ใช้งานความเร็วสูงได้ดี ฟันต่อฟันของเฟืองสัมผัสกันได้ดีตลอดแนว การเลื่อนเฟืองเข้าและออกง่ายไม่มีเสียงดัง

## Slide 8
2.3 ชุดเฟืองบริวาร เป็นชุดเฟืองที่ประกอบด้วยเฟืองฟันนอกและเฟืองฟันใน ใช้ในห้องเกียร์อัตโนมัติ ชุดเฟืองบริวารมีขนาดกะทัดรัด มีอัตราการทดหลายค่า รวมทั้งเกียร์ถอยหลัง การทำงานของเฟืองเงียบ
การเพิ่มอัตราเร็วรอบ การหมุนกลับทิศทาง
3. ลูกปืน (Bearing)
3.1 ลูกปืนสาหรับเฟือง เป็นลูกปืนที่ใช้รองรับชุดส่วนประกอบของเฟืองเกียร์ ส่วนใหญ่จะเป็นชุดของเฟืองที่สวมอยู่กับเพลากำลัง เฟืองชุดนี้จะต้องหมุนเป็นอิสระกับเพลาและจะยึดให้เป็นตัวเดียวกันกับเพลาเมื่อเวลาใช้งาน
3.2 ลูกปืนสาหรับเพลา ในระบบรองรับเพลาเกียร์รถยนต์นั้นจะต้องพิจารณาถึงความเที่ยงตรงได้ศูนย์ แข็งแรง ลดการสึกหรอและลดเสียงดัง หมุนได้สะดวกและคล่องตัว

## Slide 9
4. คันเกียร์ (Gear Shifting)
4.1 เกียร์กระปุก (Floor Shift) คือ เกียร์ชนิดที่มีคันเกียร์ต่อโดยตรงกับกระปุกเกียร์ โดยยึดอยู่ที่ฝาครอบกระปุกเกียร์ ปลายด้านบนตรงคันเกียร์สามารถเคลื่อนที่ได้ในลักษณะตัว H ส่วนปลายด้านล่างสวมอยู่ในขาเลือกเกียร์
4.2 เกียร์พวงมาลัย (Column Shift) คือ รถที่มีคันเกียร์ติดตั้งอยู่ที่คอพวงมาลัย การเลือกเกียร์จะต้องผ่านก้านต่อต่างๆ ซึ่งมีจุดเคลื่อนไหวมากทำให้ต้องเพิ่มการบำรุงรักษาเพิ่มขึ้น
5. น้ำมันเกียร์ (Gear Oil)
คือ น้ำมันหล่อลื่นที่ใช้หล่อลื่นชิ้นส่วนต่างๆ ของเกียร์ เช่น ฟันเฟือง ลูกปืน เพลาต่างๆ และร่องที่เลื่อนไปมา นอกจากนี้ยังช่วยระบายความร้อนและลดเสียงดังอีกด้วย

## Slide 10: ประเภทของเกียร์ซิงโครเมช

## Slide 11
1. ซิงโครเมชแบบเฟืองทองเหลือง ชุดซิงโครเมชแบบนี้ประกอบด้วยเฟืองทองเหลืองเป็นหลักในการทำงาน ดุมคลัตช์และปลอกเลื่อนอยู่กับที่ ลิ่มเลื่อนฝังอยู่ในดุมปลอกเลื่อน สปริง ลิ่มเลื่อนมีลักษณะเป็นครึ่งวงกลม อัดลิ่มเลื่อนติดกับตัวปลอกเลื่อนโดยที่เฟืองทองเหลืองลอยตัวอยู่ข้างดุมคลัตช์ปลอกเลื่อนและหมุนไปพร้อมดุมปลอกเลื่อน
ส่วนประกอบของซิงโครเมชแบบเฟืองทองเหลือง
1. ดุมคลัตช์ (Clutch Hub)
2. ลิ่มเลื่อนหรือตัวหนอน (Insert)
3. เฟืองทองเหลือง หรือแหวนซิงโครไนเซอร์ (Synchroniser Ring)
4. ปลอกเลื่อน (Coupling Sleeve)
5. เฟืองเกียร์
แสดงชุดซิงโครเมชแบบเฟืองทองเหลือง

## Slide 12
การส่งถ่ายกำลังตำแหน่งเกียร์ 3 เพลาคลัตช์หมุนส่งกำลังผ่านเฟืองเพลารองไปยัง เฟืองเกียร์ 3 ถ้าเลื่อนปลอกเลื่อนขบกับเฟืองทองเหลืองและฟันหน้าเฟืองเกียร์ได้ การส่งถ่ายกำลังจะผ่านทางดุมปลอกเลื่อนไปยังเพลากำลัง
เฟืองทองเหลืองเริ่มทำงาน เมื่อเริ่มโยกคันเกียร์ให้ปลอกเลื่อนและลิ่มเลื่อนเคลื่อนที่ไปทางขวามือ เฟืองทองเหลืองจะถูกเบียดให้สัมผัสกรวยเฟืองเกียร์ ความเร็วรอบเฟืองทองเหลืองจะถูกปรับให้เข้ากับเฟืองเกียร์นั้น
ฟันปลอกเลื่อนขบเฟืองทองเหลืองและเฟืองเกียร์ 3 เริ่มจากการผลักคันเกียร์ ปลอกเลื่อนเคลื่อนที่ ทำให้ฟันปลอกเลื่อนขบฟันเฟืองทองเหลืองและฟันหน้าเฟืองการส่งถ่ายกำลังจาก เฟืองเกียร์ 3 จึงผ่านปลอกเลื่อนไปยังดุมปลอกเลื่อนออกทางเพลากำลัง
2. ซิงโครเมชแบบกรวยบรอนซ์
แสดงชุดเฟืองซิงโครเมชชนิดกรวยซิงโครไนส์

## Slide 13
มีลักษณะการทำงาน ดังนี้
ตำแหน่งเกียร์ว่าง เฟืองตัวซ้ายและตัวขวาจะถูกเฟืองเพลารองหมุนขับต่อเนื่องโดยไม่มีการส่งถ่ายกำลัง กรวยบรอนซ์แยกเป็นอิสระไม่สัมผัสกับกรวยเฟือง
ตำแหน่งเข้าเกียร์ เมื่อเริ่มโยกคันเกียร์ ปลอกเลื่อนจะเคลื่อนตัวไปยังเฟืองตัวซ้ายมือ พร้อมกับดุมปลอกเลื่อน กรวยบรอนซ์สัมผัสกับกรวยเฟือง เกิดความฝืดที่ผิวสัมผัส เฟืองกับดุมปลอกเลื่อนหมุนด้วยความเร็วเท่ากัน
ตำแหน่งส่งกำลัง ปลอกเลื่อนเมื่อเคลื่อนที่ต่อไปขบกับเฟืองคลัตช์ หรือเรียกว่า “ฟันหน้าเฟือง” จนสุดช่วงปลอกเลื่อนเคลื่อนที่ และการที่ปลอกเลื่อนเคลื่อนที่ไปขบกับเฟืองคลัตช์ ปลอกเลื่อนจะอัดลูกปืนล็อกปลอกเลื่อนลง ลูกปืนจึงจมอยู่จนกว่าจะเลื่อนปลอกเลื่อนกลับ ลูกปืนจึงจะลอยตัวขึ้นล็อกปลอกเลื่อน
3. ซิงโครเมชแบบแหวนซิงโครไนส์
ซิงโครเมชแบบแหวนซิงโครไนส์นี้ ภายในแหวน ซิงโครไนส์มีลักษณะเป็นกรวยเช่นเดียวกับ ซิงโครเมชแบบเฟืองทองเหลือง ผิวในกรวยทำเป็นร่อง โดยรอบประมาณ 7-8 ร่อง เพื่อให้น้ำมันเกียร์ไหลผ่านหล่อลื่นและสร้างความฝืดเมื่อสัมผัสกับกรวยของเฟืองเกียร์

## Slide 14
4. ซิงโครเมชแบบเซอร์โว ซิงโครเมชแบบนี้มีแผ่นเบรกเพิ่มแรงได้เอง โดยไม่ใช้ความฝืดจากหน้าสัมผัสของแหวนทองเหลือง การเพิ่มแรงเข้าเกียร์จะมีผลโดยตรงกับแผ่นเบรก เฟืองเกียร์ ต่างๆ จะขบกันถาวรสวมอยู่กับเพลากำลังโดยอิสระ การเข้าเกียร์ด้วยวิธีเลื่อนปลอกเข้าหาฟันคลัตช์ของเฟืองเกียร์ ดุมปลอกเลื่อนติดแน่นกับเพลากำลัง บ่าในปลอกเลื่อนที่หัวฟันปลอกเลื่อนเป็นบ่ามน เพื่อให้เป็นบ่าบีบแหวนซิงโครไนส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางนอกใหญ่กว่าให้เล็กลงได้ ปลอกเลื่อนจะถูกแหวนซิงโครไนส์ล็อกไว้ทั้งตำแหน่งเกียร์ว่างและตำแหน่งเข้าเกียร์
กลไกการเข้าเกียร์และการล็อกเกียร์
การเข้าเกียร์ คือ การเลือกล็อกเกียร์สำหรับให้รถยนต์แล่นตามความเร็วที่ต้องการ ด้วยการโยกเกียร์ ไปตามตำแหน่งการเข้าเกียร์

## Slide 15
กลไกป้องกันเกียร์หลุด เฟืองเกียร์ต่างๆ เมื่อใช้งานไปนานๆ ย่อมมีการชำรุดสึกหรอ ซึ่งเป็นสาเหตุ ที่ทำให้เกียร์หลุดได้ ดังนั้นจึงได้มีการบากที่ฟันเฟืองบนปลอกเลื่อนและเฟืองเกียร์เป็นรูปหางเหยี่ยวในช่วงบริเวณที่ฟันเฟืองขบกัน เมื่อเกียร์หมุนเฟืองที่บากไว้จะขบกันอย่างแนบสนิทจึงทำให้เกียร์หลุดยากขึ้น
การป้องกันการเข้าเกียร์เลย บนเฟืองเกียร์จะมีอุปกรณ์ป้องกันการเข้าเกียร์เลยอยู่ด้วยเพื่อเป็นตัวทำให้การเข้าขบกันของปลอกเลื่อนกับเฟืองเกียร์เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม
กลไกล็อกเข้าเกียร์ เมื่อเข้าเกียร์ใดเกียร์หนึ่ง แล้วจะไม่สามารถเข้าเกียร์อื่นๆ ได้อีก ในเกียร์แต่ละแบบจะมีสลักอินเทอร์ล็อกไม่เท่ากัน บางแบบ จะมี 2 ตัว 3 ตัว หรือ 4 ตัว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ผลิต
กลไกเลือกตำแหน่งเข้าเกียร์ กลไกนี้จะอยู่ที่เสื้อเกียร์ด้านท้าย ทำหน้าที่ดันให้คันเกียร์กลับมาอยู่ ในตำแหน่งกึ่งกลางเสมอ นั่นคือให้คันเกียร์อยู่ในตำแหน่งเกียร์ 3 เกียร์ 4 ในขณะที่ปลดเกียร์ว่างเพื่อช่วยป้องกันการเข้าเกียร์ผิดพลาด

## Slide 16
การถอดและติดตั้งกระปุกเกียร์รถขับล้อหลัง
แสดงชิ้นส่วนภายนอกกระปุกเกียร์รถขับล้อหลัง

## Slide 17
1. ถอดขั้วลบแบตเตอรี่
2. ยกรถให้ขึ้นสูง และรองรับให้ตัวรถลอยอยู่อย่างปลอดภัย
3. ถอดชุดชิ้นส่วนต่างๆ ออกตามลำดับขั้นตอนดังนี้
3.1 ถอดชุดคอนโซลออก
3.2 ถอดโบลต์คันเกียร์และเพลากลาง
3.3 ถอดสายไมล์ และสายไฟเกียร์ถอยหลังออก
3.4 ถอดสปริง สายเบรกมือ และกระบอกคลัตช์ออก
3.5 ถอดแผ่นยึดท่อไอเสีย
3.6 ถอดโบลต์ยึดเหล็กรองรับกระปุกเกียร์ออก
3.7 ถอดโบลต์มอเตอร์สตาร์ตและหัวหมูคลัตช์ออก

## Slide 18
การถอดและติดตั้งกระปุกเกียร์รถขับล้อหน้า
ลำดับขั้นการถอดกระปุกเกียร์รถขับล้อหน้า
1. ถอดสายแบตเตอรี่ โดยให้ถอดสายแบตเตอรี่ขั้วลบ (-) ออกเพียงขั้วเดียว
2. ถ่ายน้ำระบายความร้อนออกต้องใช้ที่รองรับน้าที่ถ่ายออกอย่าทำให้หกเลอะพื้นจะทำให้ลื่นหกล้ม
3. ถอดชุดกรองอากาศออก
4. ถอดหัวเสียบสายไฟออกจากสวิตช์ไฟถอยหลังออก
5. ถอดสายไมล์ออก
6. ถอดชุดเข้าเกียร์ออก การต่อกำลังจากด้านเกียร์ไปยังกลไกเข้าเกียร์ใช้สาย มีวิธีการถอดดังต่อไปนี้
6.1 ถอดคลิปออกโดยใช้คีมดึงออก
6.2 ถอดสายเกียร์ออกจากตำแหน่งยึดโดยดึงแผ่นล็อกสปริงยูออก แล้วดึงสายเกียร์ออกจากเครื่องยนต์

## Slide 19
7. ถอดเรือนทางน้ำเข้าและออกจากชุดส่งกำลัง
8. ถอดกระบอกคลัตช์ตัวล่าง
8.1 ถอดคลิปล็อกและสายยึดสายคลัตช์ติดกับเรือนเกียร์ออก
8.2 ถอดโบลต์ยึดเรือนปั๊มคลัตช์ตัวล่างออกแล้วถอดกระบอกคลัตช์ และดันออกจากหัวหมูคลัตช์
9. ถอดแผ่นกั้นล่างด้านหน้าของรถออก
10. ถอดแท่นเครื่อง โดยการถอดโบลต์ยึด 4 ตัว
11. ถอดคานรองรับเครื่องยนต์ออก
12. ถอดเพลาขับด้านข้างออก
13. ถอดมอเตอร์สตาร์ต
13.1 ถอดสายโซลินอยด์และสายแบตเตอรี่ที่มอเตอร์สตาร์ตออก
13.2 ถอดโบลต์ยึดมอเตอร์สตาร์ต

## Slide 20
14. ถอดฝาครอบหัวหมูคลัตช์ด้านล่างออก
15. ถอดแท่นเครื่อง โดยใช้แม่แรงยกเครื่องและชุดเกียร์แล้วจึงถอดแท่นเครื่องออก
16. ถอดกระปุกเกียร์
16.1 ถอดนอตยึดหัวหมูคลัตช์ออก
16.2 ถอดกระปุกเกียร์ออกจากเครื่องยนต์
การประกอบกระปุกเกียร์กับเครื่องยนต์
ประกอบกระปุกเกียร์กับเครื่องยนต์ก่อนประกอบจะต้องแน่ใจว่าได้จัดดุมแผ่นคลัตช์ตรงกับเพลาคลัตช์
2. ประกอบแผ่นยึดเครื่องยนต์
3. ประกอบแผงกั้นหัวหมูคลัตช์ด้านล่าง
4. ประกอบสายเกียร์

## Slide 21
5. หลังจากถอดนอตยึดแล้วให้ประกอบสายไฟเข้าตำแหน่งเดิมให้ถูกต้อง
6. ประกอบลูกหมากตัวล่างกับปีก นกล่าง
7. ประกอบเพลา
8. ประกอบแท่นยึดเรือนเกียร์
9. ประกอบคานรองรับยาง แท่นเครื่องตัวกลาง
10. ประกอบแท่นยึดด้านหน้าและหลัง

## Slide 22
11. ประกอบฝาครอบล่างด้านหน้า
12. ประกอบกระบอกปั๊มคลัตช์ตัวล่าง
13. ประกอบชุดท่อทางน้ำเข้า-ออกที่เรือนเกียร์
14. ประกอบสายเข้าเกียร์
15. ประกอบสายไฟสวิตช์เกียร์ถอยหลัง
16. ประกอบชุดกรองอากาศ
17. เติมน้ำระบายความร้อน
18. ต่อสายแบตเตอรี่กับแบตเตอรี่