## Slide 1: อุปกรณ์ควบคุม
ใบความรู้ที่ 1
และแผงหน้าปัด

## Slide 2
1. อุปกรณ์ควบคุมและแผงหน้าปัด
2. อุปกรณ์ควบคุมที่คอพวงมาลัย
3. คันสวิตช์ไฟรวม
4. กลุ่มไฟรวม
5. ไฟเตือนต่างๆ
6. อุปกรณ์ควบคุมการขับเคลื่อนรถยนต์
7. อุปกรณ์อื่นๆ
8. เครื่องปรับอากาศ
เนื้อหา

## Slide 3
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายความสำคัญของแผงหน้าปัดและคันบังคับต่างๆ ได้
2. บอกความหมายของสัญญาณไฟเตือนต่างๆ ได้
3. บอกวิธีการใช้และดูแลรักษาอุปกรณ์ต่างๆ เบื้องต้น

## Slide 4
1. ช่องระบายอากาศ (หรือช่องแอร์) ด้านข้าง
2. ช่องระบายอากาศ (หรือช่องแอร์) ตรงกลาง
3. นาฬิกาดิจิทัล
4. คันเบรกมือ
5. สวิตช์ปัดน้ำฝน
6. แผงมิเตอร์
7. สวิตช์สัญญาณฉุกเฉิน
8. คันสวิตช์ไฟรวม
9. สวิตช์ไฟแสงสว่าง
10. อุปกรณ์พิเศษ (ลำโพง)
อุปกรณ์ควบคุมและแผงหน้าปัด
11. ที่เก็บของ

## Slide 5
12. อุปกรณ์พิเศษ
13. ที่เขี่ยบุหรี่
14. อุปกรณ์พิเศษ (วิทยุ)
15. ที่จุดบุหรี่
16. คันเหยียบคลัตช์
17. คันเหยียบเบรก
18. คันเร่ง
19.คันเกียร์
20. สวิตช์สตาร์ต
21. พวงมาลัยและปุ่มกดแตร
22. รุ่นขับเคลื่อน 4 ล้อ : คันเกียร์สโลว์
อุปกรณ์ควบคุมและแผงหน้าปัด

## Slide 6
สวิตช์สตาร์ต
LOCK : สามารถสอดกุญแจเข้าหรือดึงออกในตำแหน่งนี้เท่านั้น
OFF : ตำแหน่งที่ใช้ในการดับเครื่องยนต์
ACC : ตำแหน่งเปิดไฟป้อนวงจรเครื่องอำนวยความสะดวก (เครื่องยนต์จะไม่ติด)
ON : ตำแหน่งที่เครื่องยนต์และอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมทำงาน กุญแจต้องอยู่ตำแหน่งนี้ขณะเครื่องยนต์กำลังเดิน
START : บิดลูกกุญแจมาตำแหน่งนี้เมื่อต้องการสตาร์ตเครื่องยนต์

## Slide 7
สวิตช์ไฟแสงสว่าง
ปุ่มบน : เปิดไฟใหญ่ ไฟท้าย ไฟหรี่ด้านข้าง ไฟจอด ไฟส่องป้ายทะเบียน ไฟส่องหน้าปัด
ปุ่มกลาง : เปิดไฟจอด (ไฟต่ำจะติดอัตโนมัติขณะเครื่องยนต์เดิน)
ปุ่มล่าง : ปิดไฟที่เปิดไว้โดยปุ่มบนหรือปุ่มกลาง

## Slide 8
อุปกรณ์ควบคุมที่คอพวงมาลัย
พวงมาลัยและปุ่มกดแตร
พวงมาลัยทำหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนที่ของล้อหน้า เพื่อให้รถเลี้ยวไปในทิศทางที่ต้องการ โดยมีปุ่มกดแตรอยู่ตรงการ

## Slide 9
สวิตช์ไฟรวม
สวิตช์ไฟเลี้ยว
ผู้ขับขี่โยกคันสวิตช์ไปทางด้านที่ต้องการเลี้ยว ไฟเลี้ยวและไฟเตือนไฟเลี้ยวจะกะพริบ และจะกลับสู่ตำแหน่งปิดโดยอัตโนมัติ เมื่อพวงมาลัยกลับมาสู่ตำแหน่งวิ่งทางตรง

## Slide 10
สวิตช์ไฟสูง-ต่ำ
เมื่อผู้ขับขี่ยกคันสวิตช์เข้าหาพวงมาลัยหรือกดลง ไฟใหญ่จะเปลี่ยนจะไฟสูงเป็นไฟต่ำหรือไฟต่ำเป็นไฟสูง
สวิตช์ไฟขอทาง
ไฟสูงจะติดแล้วดับ เมื่อยกคันสวิตช์ไฟรวมเข้าหาพวงมาลัยแล้วปล่อยมือ สามารถทำสลับกันหลายๆ ครั้ง แสดงถึงการขอทาง

## Slide 11
สวิตช์ที่ปัดน้ำฝนและสวิตช์ฉีดน้ำล้างกระจก
การเปิดสวิตช์ที่ปัดน้ำฝน กุญแจสตาร์ตต้องอยู่ในตำแหน่ง ON
ช่วงการทำงานของสวิตช์ที่ปัดน้ำฝน
LO : เปิดให้ปัดช้า
HI : เปิดให้ปัดเร็ว
OFF : ที่ปัดน้ำฝนหยุดทำงาน
INT : ที่ปัดน้ำฝนทำงานเป็นจังหวะ นาน 3 หรือ 4 วินาที
2. สวิตช์ฉีดน้ำล้างกระจก
กดปุ่มที่อยู่ใกล้สวิตช์ที่ปัดน้ำฝน
อย่าใช้ขณะกระจกแห้ง
เติมเฉพาะน้ำสะอาด
ไม่ควรเติมผงซักฟอก

## Slide 12
สวิตช์สัญญาณฉุกเฉิน
กดปุ่มสวิตช์ที่คอพวงมาลัย ไฟเลี้ยวทุกดวงและไฟเตือนที่แผงหน้าปัดจะกะพริบพร้อมกัน โดยสัญญาณไฟนี้จะแจ้งให้ผู้ใช้รถยนต์คันอื่นทราบว่ารถของเราเกิดเหตุฉุกเฉิน

## Slide 13
1. มิเตอร์ความเร็ว
กลุ่มเครื่องวัด
มาตรวัดจะทำงาน กุญแจสตาร์ตต้องอยู่ในตำแหน่ง ON
2. มิเตอร์วัดรอบหมุนเครื่องยนต์
3. มิเตอร์ระยะทาง
4. มิเตอร์เดินทางและปุ่มปรับตั้ง
5. เกจอุณหภูมิน้ำหล่อเย็น (เกจความร้อน)
6. เกจน้ำมันเชื้อเพลิง
7. เกจวัดแรงดันน้ำมันเครื่อง
8. โวลต์มิเตอร์

## Slide 14
1. มิเตอร์ความเร็ว
2. มิเตอร์วัดรอบหมุนเครื่องยนต์
3. มิเตอร์ระยะทาง
4. มิเตอร์เดินทางและปุ่มปรับตั้ง
5. เกจอุณหภูมิน้ำหล่อเย็น (เกจความร้อน)
6. เกจน้ำมันเชื้อเพลิง
7. เกจวัดแรงดันน้ำมันเครื่อง
8. โวลต์มิเตอร์

## Slide 15
ไฟเตือนต่างๆ
 ไฟเตือนไฟเลี้ยว
เมื่อเปิดสวิตช์ไฟเลี้ยว หรือสวิตช์ไฟสัญญาณฉุกเฉินไฟเตือนที่แผงหน้าปัดจะกระพริบพร้อมกับไฟเลี้ยวนอกหัวเก๋งเพื่อบอกทิศทางการเลี้ยวรถ
 ไฟเตือนไฟสูง
จะติดเมื่อเปิดไฟสูงเท่านั้น

## Slide 16
 ไฟเตือนความดันน้ำมันเครื่อง
จะติดเมื่อบิดลูกกุญแจสตาร์ต มาที่ตำแหน่ง ON ก่อนสตาร์ตเครื่องยนต์และจะดับภายหลังติดเครื่องยนต์แล้ว
 ถ้าไฟเตือนขณะขับรถ แสดงว่าความดันน้ำมันเครื่องอยู่ในระดับอันตราย ควรจอดรถและดับเครื่องทันที
 อย่าเดินเครื่องต่อไป เมื่อไฟเตือนนี้ติด

## Slide 17
 ไฟเตือนระดับน้ำในกรองตักน้ำ (หม้อแยกน้ำ) ของระบบน้ำมันเชื้อเพลิง
จะติดเมื่อระดับน้ำในกรองตักน้ำของระบบน้ำมันเชื้อเพลิงสูงถึงระดับอันตราย ถ้าไฟเตือนนี้ติดขึ้นมา จำเป็นต้องถ่ายน้ำมันออกจากกรอกตักน้ำทันที
 ไฟเตือนขับ 4 ล้อ
จะพบในรถยนต์ที่ขับเคลื่อน 4 ล้อ จะติดเมื่อโยกคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง 4Hหรือ4L

## Slide 18
 ไฟเตือนไฟชาร์จ
จะติดเมื่อบิดลูกกุญแจสตาร์ตมาที่ตำแหน่ง ON จะดับเองภายหลังติดเครื่องยนต์แล้ว
 ในขณะขับรถ ถ้าไฟเตือนนี้ติดแสดงว่าหมดประจุไฟ จำเป็นต้องปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมด และนำรถเข้าซ่อม

## Slide 19
 ไฟเตือนระบบเบรกจะติดเมื่อดึงคันเบรกมือ
ในขณะที่สวิตช์สตาร์ตอยู่ตำแหน่ง ON เมื่อปลดเบรกมือแล้วไฟจะดับ อย่าขับรถโดยไม่ปลดเบรกมือ
 ต้องดึงคันเบรกให้สุดทุกครั้งที่ใช้เบรกมือ
 สำหรับรถดีเซล ไตจะติดเมื่อสวิตช์สตาร์ตอยู่ในตำแหน่งON
 ถ้าไฟเตือนระบบ

## Slide 20
อุปกรณ์ควบคุม
การขับเคลื่อนรถยนต์
คันเกียร์ (เกียร์อัตโนมัติ)
คันเร่ง
คันเหยียบเบรก
คันเหยียบคลัตช์

## Slide 21
อุปกรณ์อื่นๆ
ช่องระบายอากาศ (หรือช่องแอร์) ต่างๆ รถยนต์โดยทั่วไป ตรงกลางแผงหน้าปัดจะมีช่องระบายอากาศ (หรือช่องแอร์) 1 คู่
ไฟแสงสว่างหัวเก๋ง เปิดปิดได้โดยไม่ต้องคำนึงว่าสวิตช์สตาร์ตจะอยู่ที่ตำแหน่งใด

## Slide 22
เครื่องปรับอากาศ
เครื่องปรับอากาศจะประกอบด้วยสวิตช์ที่สำคัญ คือ