## Slide 1
Marketer Personality Development
198221638
หลักการทำงาน
ของเครื่องยนต์ดีเซล
(Diesel Engine Fundamentals)
145939723
2
บทเรียนที่

## Slide 2
Marketer Personality Development
Marketer Personality Development
199370025
PERSONALITY DEVELOPMENT
Diesel Engine Job
1
วัฏจักรการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ (Four - Stroke Diesel Cycle)
แผนภูมิวัฏจักรการทำงาน (Working Cycle Diagram)
แผนภูมิเวลาการเปิดและปิดลิ้นของเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ (Valve Timing Diagram)
การเปรียบเทียบจังหวะการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซลกับเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 4 จังหวะ
กระบวนการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ดีเซล (Combustion Process)
ความล่าช้าในการจุดระเบิด (Ignition Delay)
การเคาะของเครื่องยนต์ดีเซล (Diesel Knock)
สาระการเรียนรู้
2
3
4
5
6
7
จุดประสงค์การเรียนรู้
1
อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซลเพื่อการใช้งานและบำรุงรักษาได้
ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์สภาพชิ้นส่วนเครื่องยนต์ดีเซลได้
มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานด้วยความละเอียด รอบคอบ และปลอดภัย
ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องโครงสร้างเครื่องยนต์ดีเซลเพื่อ การวินิจฉัยปัญหาและบำรุงรักษาได้
2
3
4

## Slide 3
เพิ่มคุณค่าให้กับตนเอง
1
มีอำนาจในการดึงดูด
2
ก่อให้เกิดสุขภาพจิตที่ดี
3
หลักพื้นฐานของงานบริการ
1.1 ความรู้เกี่ยวกับบุคลิกภาพภายนอก
รูปที่ 2.1 อัตราส่วนการอัด และความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนการอัดกับความดัน และอุณหภูมิในกระบอกสูบ
1.1
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วน การอัดกับความดันในกระบอกสูบ
วัฏจักรการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ
1.

## Slide 4
หลักพื้นฐานของงานบริการ
66568899
การแสดงออกของบุคลิกภาพที่เด่นชัดกระทำได้ ดังนี้
เพิ่มคุณค่าให้กับตนเอง
1
มีอำนาจในการดึงดูด
2
ก่อให้เกิดสุขภาพจิตที่ดี
3
ลำดับการทำงานทั้ง 4 จังหวะ มีดังนี้
1.2
วัฏจักรการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ (Four-Stroke Diesel Cycle)
จังหวะดูด (Intake Stroke)
จังหวะดูด (รูปที่ 2.2) หรือจังหวะไอดีของเครื่องยนต์ดีเซล เริ่มจากตำแหน่งลูกสูบอยู่ศูนย์ตายบน (Top Dead Center or TDC) เพลาข้อเหวี่ยงเคลื่อนที่ลงสู่ศูนย์ตายล่าง (Bottom Dead Center or BDC) ทำให้ลูกสูบเลื่อนลงเกิดสุญญากาศขึ้นภายในกระบอกสูบ ลิ้นไอดีถูกเปิดออก (ลิ้นไอดีเปิดก่อนศูนย์ตายบน) ส่วนลิ้นไอเสียปิด อากาศบริสุทธิ์ถูกดูดผ่านช่องลิ้นไอดีเข้ามาในกระบอกสูบ การที่อากาศสามารถไหลเข้ามาได้ก็เนื่องจากลูกสูบเคลื่อนที่ลง ทำให้ปริมาตรบนหัวลูกสูบเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดสุญญากาศบริเวณหัวลูกสูบความดันบรรยากาศภายนอกดันอากาศไปแทนที่ในกระบอกสูบ
สรุป ในจังหวะดูด ลูกสูบเคลื่อนที่ลง ลิ้นไอดีเปิด (การทำงานจริง ลิ้นไอดีเปิดก่อนศูนย์ตายบน) ลิ้นไอเสียปิด เพลาข้อเหวี่ยงหมุนไปเป็นมุมประมาณ 180 องศา

## Slide 5
1.1 ความรู้เกี่ยวกับบุคลิกภาพภายนอก
หลักพื้นฐานของงานบริการ
66568899
การแสดงออกของบุคลิกภาพที่เด่นชัดกระทำได้ ดังนี้
เพิ่มคุณค่าให้กับตนเอง
1
มีอำนาจในการดึงดูด
2
ก่อให้เกิดสุขภาพจิตที่ดี
3
จังหวะอัด (Compression Stroke)
จังหวะอัด (รูปที่ 2.3) ลูกสูบเคลื่อนที่ผ่านศูนย์ตายล่าง ลิ้นไอดี และลิ้นไอเสียปิดสนิท ลูกสูบเริ่มเคลื่อนที่ขึ้น อากาศภายในกระบอกสูบจึงถูกอัดให้มีปริมาตรลดลง ส่งผลให้ความดันและอุณหภูมิสูงขึ้น เพลาข้อเหวี่ยงหมุนไปเป็นมุมอีกประมาณ 180 องศา รวมเป็น 360 องศา หรือ 1 รอบ
รูปที่ 2.2 จังหวะดูด
รูปที่ 2.3 จังหวะอัด

## Slide 6
หลักพื้นฐานของงานบริการ
66568899
เพิ่มคุณค่าให้กับตนเอง
1
มีอำนาจในการดึงดูด
2
ก่อให้เกิดสุขภาพจิตที่ดี
3
หลักพื้นฐานของงานบริการ
ตระหนักถึงคุณค่าของลูกค้า ตามคำกล่าวที่ว่า ลูกค้าคือพระราชา สามารถนำมาใช้กับงานบริการ ลูกค้าคือผู้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ หากลูกค้าได้รับการบริการที่ดี จะเกิดความประทับใจ และยินดีที่จะเป็นลูกค้าอย่างถาวร
สร้างความประทับใจแรก เมื่อเข้าพบหรือให้บริการลูกค้าครั้งแรก ควรสร้างความประทับใจให้มากที่สุด หากลูกค้าเกิดความประทับใจในครั้งแรก จะทำให้เลือกที่จะซื้อสินค้าหรือใช้บริการจากพนักงานขายอีก ในทางตรงกันข้าม หากครั้งแรกพบพนักงานขายแล้วไม่เกิดความประทับใจ ก็จะไม่ซื้อสินค้าและบริการจากพนักงานขายอีกเลย
สนองความต้องการของลูกค้า หน้าที่ของธุรกิจคือ จะต้องสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้รับความพอใจมากที่สุด หน้าที่ของพนักงานขายก็เช่นเดียวกัน จะต้องหาความต้องการของลูกค้าแล้วสนองความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุดและดีที่สุด ซึ่งจะช่วยสร้างความประทับใจให้เกิดขึ้นได้
1
2
3
จังหวะระเบิด (รูปที่ 2.4) ลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียยังปิดอยู่ ลูกสูบเคลื่อนที่ขึ้นเกือบถึงศูนย์ตายบน ขณะนี้อากาศภายในกระบอกสูบมีอุณหภูมิสูงมาก หัวฉีดจะฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิงที่เป็นฝอยละอองเข้าไปในห้องเผาไหม้ ละอองนํ้ามันเชื้อเพลิงจะคลุกเคล้ากับอากาศร้อนจนระเหยเป็นไอ เกิดการระเบิดด้วยตัวเอง และเกิดการเผาไหม้ ความดันที่เกิดจากการเผาไหม้จะผลักดันลูกสูบให้เคลื่อนที่จากศูนย์ตายบนลงสู่ศูนย์ตายล่าง จังหวะนี้เป็นกำลังงานของเครื่องยนต์
เสื้อสูบ (Cylinder Block)
รูปที่ 1.3 ลักษณะของเสื้อสูบ
จังหวะระเบิด (Expansion Stroke) หรือจังหวะงาน (Power Stroke)
สรุป ในจังหวะระเบิด หัวฉีดฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง ลูกสูบเคลื่อนที่ลง ลิ้นทั้งสองปิดสนิท เพลาข้อเหวี่ยงหมุนไปเป็นมุมอีกประมาณ 180 องศา รวมเป็น 540 องศา
จังหวะคาย (Exhaust Stroke)
จังหวะคาย (รูปที่ 2.5) ลูกสูบเคลื่อนที่ลงก่อนถึงศูนย์ตายล่าง ลิ้นไอเสียถูกเปิด แก๊สไอเสียที่เกิดจากการเผาไหม้ซึ่งมีความดันสูงอยู่ จะถ่ายเทออกผ่านลิ้นไอเสียไปยังท่อไอเสียอย่างรวดเร็วเมื่อลูกสูบเคลื่อนที่ขึ้นศูนย์ตายบน แก๊สไอเสียที่ตกค้างอยู่ภายในกระบอกสูบจะถูกผลักดันด้วยลูกสูบออกไปโดยผ่านลิ้นไอเสียซึ่งยังคงเปิดอยู่ เพลาข้อเหวี่ยงหมุนไปเป็นมุมอีกประมาณ 180 องศา รวมเป็น 720 องศา หรือ 2 รอบ

## Slide 7
1.1 ความรู้เกี่ยวกับบุคลิกภาพภายนอก
หลักพื้นฐานของงานบริการ
66568899
การแสดงออกของบุคลิกภาพที่เด่นชัดกระทำได้ ดังนี้
เพิ่มคุณค่าให้กับตนเอง
1
มีอำนาจในการดึงดูด
2
ก่อให้เกิดสุขภาพจิตที่ดี
3
หลักพื้นฐานของงานบริการ
รูปที่ 2.4 จังหวะระเบิด
รูปที่ 2.5 จังหวะคาย
เมื่อลิ้นไอดีและไอเสียเปิดพร้อมกันที่จุดเริ่มต้นของจังหวะดูดและจุดสิ้นสุดของจังหวะคาย สภาวะนี้เรียกว่า การทับซ้อนของลิ้นหรือโอเวอร์แลป (Overlap) (รูปที่ 2.6) ระยะเวลาที่ทับซ้อนกันช่วยเพิ่มการขับไล่แก๊ส ไอเสีย เป็นกระบวนการในการทำความสะอาดแก๊สไอเสียจากกระบอกสูบ อากาศเข้าผ่านข้ามลูกสูบและลิ้นไอเสียซึ่งออกไปพร้อมกับไอเสีย จะช่วยระบายความร้อนให้กับลูกสูบและลิ้น ไอเสีย เครื่องยนต์ที่ติดตั้งเทอร์โบชาร์จเจอร์จะใช้เวลาคาบเกี่ยวของลิ้นกันนานกว่า ข้อที่ได้เปรียบคือแรงดันไอดีที่สูงขึ้นและมีความเฉี่อยของแก๊ส

## Slide 8
1.1 ความรู้เกี่ยวกับบุคลิกภาพภายนอก
หลักพื้นฐานของงานบริการ
66568899
การแสดงออกของบุคลิกภาพที่เด่นชัดกระทำได้ ดังนี้
เพิ่มคุณค่าให้กับตนเอง
1
มีอำนาจในการดึงดูด
2
ก่อให้เกิดสุขภาพจิตที่ดี
3
หลักพื้นฐานของงานบริการ
เมื่อการทำงานทั้ง 4 จังหวะครบ 1 กลวัตร ลิ้นไอดีจะเปิดเป็นการเริ่มกลวัตรใหม่ต่อไปและจะเกิดซ้ำๆ กันเป็นวัฏจักรเช่นนี้ตลอดไปเท่าที่เครื่องยนต์ยังทำงานอยู่ จะเห็นได้ว่าเครื่องยนต์ 4 จังหวะทำงานครบ 1 กลวัตร มีจังหวะกำลังงาน 1 ครั้งต่อการหมุนเพลาข้อเหวี่ยงทุก ๆ 2 รอบ จังหวะคาย จังหวะดูด และจังหวะอัด ไม่ส่งผลต่อกำลังของเครื่องยนต์ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องใช้วิธีในการหมุนเครื่องยนต์ผ่านจังหวะเหล่านี้ โดยติดตั้งล้อช่วยแรงเพื่อกักเก็บพลังงานและหมุนเครื่องยนต์ต่อไปผ่านอีก 3 จังหวะโดยความเฉื่อยของมวลที่กำลังหมุน
รูปที่ 2.6 ลิ้นโอเวอร์แลป

## Slide 9
เพิ่มคุณค่าให้กับตนเอง
1
มีอำนาจในการดึงดูด
2
ก่อให้เกิดสุขภาพจิตที่ดี
3
ห้องเผาไหม้ที่นิยมใช้ในเครื่องยนต์ดีเซล มีดังนี้
จากรูปที่ 2.7 เป็นวัฏจักรการทำงานที่มีการเผาไหม้แบบปริมาตรคงที่เหมือนวัฏจักรออตโตผสมกับการเผาไหม้แบบความดันคงที่เหมือนวัฏจักรดีเซล จึงเรียกวัฏจักรนี้ว่า “วัฏจักรผสม” และเป็นต้นแบบของเครื่องยนต์ดีเซลหมุนเร็วที่ใช้ในปัจจุบัน
รูปที่ 1.9 ลักษณะของห้องเผาไหม้แบบโดยตรงรูปแบบต่าง ๆ
แผนภูมิวัฏจักรการทำงาน (Working Cycle Diagram)
2.
การเผาไหม้ในช่วงแรกเป็นแบบปริมาตรคงที่ และเผาไหม้ต่อไปแบบความดันคงที่ขณะลูกสูบเคลื่อนที่ลง การเผาไหม้ลักษณะนี้เกิดขึ้นเนื่องจากการควบคุมการฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง กล่าวคือการฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิงในช่วงแรก จะฉีดเข้าห้องเผาไหม้ในปริมาณน้อยขณะที่ลูกสูบเคลื่อนที่ก่อนถึงศูนย์ตายบนประมาณ 20-30 องศา ทำให้เกิดการเผาไหม้อย่างฉับพลันเมื่อลูกสูบเคลื่อนที่ถึงศูนย์ตายบน จากนั้นจึงฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิงส่วนที่เหลือในปริมาณที่มากกว่าครั้งแรกเพื่อให้เกิดการเผาไหม้แบบความดันคงที่
รูปที่ 2.7 ความสัมพันธ์ระหว่างความดัน และปริมาตร (P - V Diagram) ของเครื่องยนต์ดีเซลหมุนเร็ว 4 จังหวะ

## Slide 10
เพิ่มคุณค่าให้กับตนเอง
1
มีอำนาจในการดึงดูด
2
ก่อให้เกิดสุขภาพจิตที่ดี
3
ห้องเผาไหม้ที่นิยมใช้ในเครื่องยนต์ดีเซล มีดังนี้
เครื่องยนต์จะทำงานได้ ถ้าวาล์วไอดีเพียงแค่เปิดและปิด ที่ TDC และ BDC อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนเวลาเมื่อลิ้นไอดีเปิดและปิด สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องยนต์และเพิ่มปริมาตรได้ เครื่องยนต์ในปัจจุบันไม่เพียงแค่เปิดและปิดลิ้นไอดีหรือไอเสียที่ด้านบนและด้านล่างของแต่ละจังหวะเท่านั้น ในทางกลับกัน ปัจจัยต่างๆ จะส่งผลต่อจังหวะเวลาที่แม่นยำของการเปิดและปิดวาล์ว
องศาในการเปิดและปิดของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียตลอดจนองศาการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงของหัวฉีดในเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ ใน 1 กลวัตร (รูปที่ 2.8) หัวฉีดจะฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างเป็นฝอยละอองละเอียดเข้าไปกระทบอากาศร้อนในห้องเผาไหม้ องศาการเปิดและปิดของลิ้น รวมถึงองศาการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงจะแตกต่างกันออกไปตามบริษัทผู้ผลิตและจุดประสงค์ของการนำไปใช้งาน
รูปที่ 1.9 ลักษณะของห้องเผาไหม้แบบโดยตรงรูปแบบต่าง ๆ
แผนภูมิเวลาการเปิดและปิดลิ้นของเครื่องยนต์ ดีเซล 4 จังหวะ (Valve Timing Diagram)
3.
รูปที่ 2.7 ความสัมพันธ์ระหว่างความดัน และปริมาตร (P - V Diagram) ของเครื่องยนต์ดีเซลหมุนเร็ว 4 จังหวะ
อุปกรณ์ระบายความร้อนแก๊สไอเสีย (Exhaust Gas Recirculation Cooler หรือ EGR Cooler
1

## Slide 11
เพิ่มคุณค่าให้กับตนเอง
1
มีอำนาจในการดึงดูด
2
ก่อให้เกิดสุขภาพจิตที่ดี
3
ห้องเผาไหม้ที่นิยมใช้ในเครื่องยนต์ดีเซล มีดังนี้
ห้องเผาไหม้แบบโดยตรง (รูปที่ 1.8) จะอยู่ส่วนบนสุดของลูกสูบซึ่งมีอยู่หลายลักษณะ หลายรูปแบบ (รูปที่ 1.9) โดยถูกออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพในการเผาไหม้ หัวฉีดจะฉีดนํ้ามันเข้าไปในห้องเผาไหม้หลัก ซึ่งอยู่ระหว่างลูกสูบกับฝาสูบโดยตรง ข้อดีของห้องเผาไหม้แบบนี้คือจะมีการสูญเสียความร้อนน้อยทำให้สามารถลดกำลังอัดได้ พื้นที่ของห้องเผาไหม้น้อยทำให้เกิดประสิทธิภาพทางความร้อนสูง เป็นผลให้มีการผลิตกำลังได้สูง จึงทำให้มีการประหยัดนํ้ามันเชื้อเพลิงได้ดี ส่วนข้อด้อย คือ ความดันที่เกิดจากการเผาไหม้สูงจึงทำให้เกิดเสียงดังและเสี่ยงต่อการเคาะของเครื่องยนต์ นํ้ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ต้องมีคุณภาพสูง และความดันนํ้ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ในการฉีดต้องสูงด้วย ดังนั้น ปั๊มฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิงจึงต้องทนทานต่อการทำงานสูง
รูปที่ 1.9 ลักษณะของห้องเผาไหม้แบบโดยตรงรูปแบบต่าง ๆ
รูปที่ 2.8 แผนภูมิเวลาการปิดและเปิดลิ้นของเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ

## Slide 12
เพิ่มคุณค่าให้กับตนเอง
1
มีอำนาจในการดึงดูด
2
ก่อให้เกิดสุขภาพจิตที่ดี
3
ห้องเผาไหม้ที่นิยมใช้ในเครื่องยนต์ดีเซล มีดังนี้
ห้องเผาไหม้แบบโดยตรง (รูปที่ 1.8) จะอยู่ส่วนบนสุดของลูกสูบซึ่งมีอยู่หลายลักษณะ หลายรูปแบบ (รูปที่ 1.9) โดยถูกออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพในการเผาไหม้ หัวฉีดจะฉีดนํ้ามันเข้าไปในห้องเผาไหม้หลัก ซึ่งอยู่ระหว่างลูกสูบกับฝาสูบโดยตรง ข้อดีของห้องเผาไหม้แบบนี้คือจะมีการสูญเสียความร้อนน้อยทำให้สามารถลดกำลังอัดได้ พื้นที่ของห้องเผาไหม้น้อยทำให้เกิดประสิทธิภาพทางความร้อนสูง เป็นผลให้มีการผลิตกำลังได้สูง จึงทำให้มีการประหยัดนํ้ามันเชื้อเพลิงได้ดี ส่วนข้อด้อย คือ ความดันที่เกิดจากการเผาไหม้สูงจึงทำให้เกิดเสียงดังและเสี่ยงต่อการเคาะของเครื่องยนต์ นํ้ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ต้องมีคุณภาพสูง และความดันนํ้ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ในการฉีดต้องสูงด้วย ดังนั้น ปั๊มฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิงจึงต้องทนทานต่อการทำงานสูง
รูปที่ 1.9 ลักษณะของห้องเผาไหม้แบบโดยตรงรูปแบบต่าง ๆ
ตารางที่ 2.1 การเปรียบเทียบจังหวะการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซลกับเครื่องแก๊สโซลีน 4 จังหวะ
การเปรียบเทียบจังหวะการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซลกับเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 4 จังหวะ
4.

## Slide 13
เพิ่มคุณค่าให้กับตนเอง
1
มีอำนาจในการดึงดูด
2
ก่อให้เกิดสุขภาพจิตที่ดี
3
ห้องเผาไหม้ที่นิยมใช้ในเครื่องยนต์ดีเซล มีดังนี้
ห้องเผาไหม้แบบโดยตรง (รูปที่ 1.8) จะอยู่ส่วนบนสุดของลูกสูบซึ่งมีอยู่หลายลักษณะ หลายรูปแบบ (รูปที่ 1.9) โดยถูกออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพในการเผาไหม้ หัวฉีดจะฉีดนํ้ามันเข้าไปในห้องเผาไหม้หลัก ซึ่งอยู่ระหว่างลูกสูบกับฝาสูบโดยตรง ข้อดีของห้องเผาไหม้แบบนี้คือจะมีการสูญเสียความร้อนน้อยทำให้สามารถลดกำลังอัดได้ พื้นที่ของห้องเผาไหม้น้อยทำให้เกิดประสิทธิภาพทางความร้อนสูง เป็นผลให้มีการผลิตกำลังได้สูง จึงทำให้มีการประหยัดนํ้ามันเชื้อเพลิงได้ดี ส่วนข้อด้อย คือ ความดันที่เกิดจากการเผาไหม้สูงจึงทำให้เกิดเสียงดังและเสี่ยงต่อการเคาะของเครื่องยนต์ นํ้ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ต้องมีคุณภาพสูง และความดันนํ้ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ในการฉีดต้องสูงด้วย ดังนั้น ปั๊มฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิงจึงต้องทนทานต่อการทำงานสูง
รูปที่ 1.8 ลักษณะของห้องเผาไหม้แบบโดยตรง
หัวฉีด
ฝาสูบ
ลูกสูบ
ห้องเผาไหม้โดยตรง
รูปที่ 1.9 ลักษณะของห้องเผาไหม้แบบโดยตรงรูปแบบต่าง ๆ
รูปที่ 2.9 แผนภาพกระบวนการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ดีเซล
กระบวนการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ดีเซล
(Combustion Process)
5.

## Slide 14
เพิ่มคุณค่าให้กับตนเอง
1
มีอำนาจในการดึงดูด
2
ก่อให้เกิดสุขภาพจิตที่ดี
3
ห้องเผาไหม้ที่นิยมใช้ในเครื่องยนต์ดีเซล มีดังนี้
การทำงานของเครื่องยนต์ดีเซล จะใช้การอัดอากาศให้มีอุณหภูมิสูง และฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิงเข้าไปเพื่อให้เกิดการเผาไหม้ ในระหว่างกระบวนการเผาไหม้ในกระบอกสูบของเครื่องยนต์ดีเซล การแตกเป็นฝอยละออง และการแพร่กระจายของนํ้ามันเชื้อเพลิงจึงมีความสำคัญมาก
จากแผนภาพกระบวนการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ดีเซล (รูปที่ 2.9) ในแนวตั้งแสดงการเปลี่ยนแปลงความดัน ในกระบอกสูบ ส่วนแนวนอนแสดงองศาของเพลาข้อเหวี่ยงที่หมุนไปก่อนศูนย์ตายบน และหลังศูนย์ตายบน จากแผนภาพในซีกซ้ายมือ แสดงการเปลี่ยนแปลงความดันในกระบอกสูบก่อนศูนย์ตายบนจาก 90 องศาจนถึงศูนย์ตายบน ส่วนซีกขวามือแสดงจากศูนย์ตายบนถึง 90 องศาหลังศูนย์ตายบน ส่วนเส้นประแสดงการขยายตัวของอากาศเนื่องจากการอัดในกรณีไม่มีการฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิงเข้ามาในกระบอกสูบ เมื่อมีการฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิงและมีการเผาไหม้เกิดขึ้น เราสามารถแบ่งช่วงของกระบวนการเผาไหม้ออกเป็น 4 ช่วง ดังนี้
รูปที่ 1.9 ลักษณะของห้องเผาไหม้แบบโดยตรงรูปแบบต่าง ๆ
ช่วงจุด ก-ข คือ ช่วงความล่าช้าของการจุดระเบิด (Ignition Delay)
เริ่มต้นเมื่อมีการฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิงที่จุด ก และเริ่มจุดระเบิดที่จุด ข ระยะนี้เรียกว่า ช่วงความล่าช้าของการจุดระเบิด (เท่ากับมุม A ที่เพลาข้อเหวี่ยงหมุนไป) ในระยะนี้ นํ้ามันเชื้อเพลิงที่ถูกฉีดเข้าไปจะคลุกเคล้ากับอากาศที่มีอุณหภูมิสูงภายในกระบอกสูบ และระเหยเป็นไอพร้อมที่จะมีการเผาไหม้ ขณะเดียวกันความดันที่สูงขึ้นจะเกิดจากการอัดอากาศของลูกสูบเพียงอย่างเดียว

## Slide 15
เพิ่มคุณค่าให้กับตนเอง
1
มีอำนาจในการดึงดูด
2
ก่อให้เกิดสุขภาพจิตที่ดี
3
ห้องเผาไหม้ที่นิยมใช้ในเครื่องยนต์ดีเซล มีดังนี้
ห้องเผาไหม้แบบโดยตรง (รูปที่ 1.8) จะอยู่ส่วนบนสุดของลูกสูบซึ่งมีอยู่หลายลักษณะ หลายรูปแบบ (รูปที่ 1.9) โดยถูกออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพในการเผาไหม้ หัวฉีดจะฉีดนํ้ามันเข้าไปในห้องเผาไหม้หลัก ซึ่งอยู่ระหว่างลูกสูบกับฝาสูบโดยตรง ข้อดีของห้องเผาไหม้แบบนี้คือจะมีการสูญเสียความร้อนน้อยทำให้สามารถลดกำลังอัดได้ พื้นที่ของห้องเผาไหม้น้อยทำให้เกิดประสิทธิภาพทางความร้อนสูง เป็นผลให้มีการผลิตกำลังได้สูง จึงทำให้มีการประหยัดนํ้ามันเชื้อเพลิงได้ดี ส่วนข้อด้อย คือ ความดันที่เกิดจากการเผาไหม้สูงจึงทำให้เกิดเสียงดังและเสี่ยงต่อการเคาะของเครื่องยนต์ นํ้ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ต้องมีคุณภาพสูง และความดันนํ้ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ในการฉีดต้องสูงด้วย ดังนั้น ปั๊มฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิงจึงต้องทนทานต่อการทำงานสูง
รูปที่ 1.9 ลักษณะของห้องเผาไหม้แบบโดยตรงรูปแบบต่าง ๆ
แบบใช้สายพาน (Timing Belt Type)
1
ช่วงจุด ข-ค คือ ช่วงการเผาไหม้อย่างรวดเร็ว
เมื่อสิ้นสุดช่วง ก-ข ส่วนผสมที่คลุกเคล้ากันแล้วจะเริ่มติดไฟ และเกิดการเผาไหม้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดความดันภายในกระบอกสูบสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ระยะนี้เรียกว่า การเผาไหม้อย่างรวดเร็ว (ข-ค เท่ากับมุม B ที่เพลาข้อเหวี่ยงหมุนไป)
ช่วงจุด ค-ง คือ ช่วงควบคุมระยะเวลาการเผาไหม้
จากจุด ค ไป นํ้ามันเชื้อเพลิงบางส่วนที่ยังไม่เผาไหม้ และนํ้ามันเชื้อเพลิงที่ถูกฉีดเข้ามาในกระบอกสูบจะยังคงถูกเผาไหม้ต่อไป การเผาไหม้สามารถควบคุมได้โดยควบคุมปริมาณการฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิงเข้าไปในช่วงนี้ การฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิงจะสิ้นสุดที่จุด ง ในการควบคุมการเผาไหม้นี้ความดันจะสูงขึ้น หรือคงที่ หรือตํ่าลงก็ได้ (ช่วง ค-ง เท่ากับมุม C ที่เพลาข้อเหวี่ยงหมุนไป) มุม C ขึ้นอยู่กับภาระของเครื่องยนต์ทำงาน ถ้าภาระมากมุม C จะมาก ถ้าภาระน้อยมุม C ก็จะน้อยตามไปด้วย
ช่วงจุด ง-จ คือ ช่วงระยะภายหลังเผาไหม้
หลังจากการฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิงสิ้นสุดลงที่จุด ง นํ้ามันบางส่วนที่เหลืออยู่ภายในกระบอกสูบยังคงมีการเผาไหม้ต่อไปอีกจนถึงจุด จ ถ้าช่วงนี้มีระยะยาวนานเกินไป อุณหภูมิของไอเสียจะสูง เป็นเหตุให้ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ลดลง
สรุป กระบวนการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ดีเซลจากจุด ก ถึง ค จะเป็นขั้นตอนในการเตรียมความพร้อมเพื่อการเผาไหม้ ดังนั้นความดันในช่วง ข ถึง ค ต้องมีให้น้อยที่สุด ทั้งนี้ เพื่อประสิทธิภาพในการเผาไหม้โดยตรงสูงสุด (ช่วง ค-ง)

## Slide 16
เพิ่มคุณค่าให้กับตนเอง
1
มีอำนาจในการดึงดูด
2
ก่อให้เกิดสุขภาพจิตที่ดี
3
ห้องเผาไหม้ที่นิยมใช้ในเครื่องยนต์ดีเซล มีดังนี้
ห้องเผาไหม้แบบโดยตรง (รูปที่ 1.8) จะอยู่ส่วนบนสุดของลูกสูบซึ่งมีอยู่หลายลักษณะ หลายรูปแบบ (รูปที่ 1.9) โดยถูกออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพในการเผาไหม้ หัวฉีดจะฉีดนํ้ามันเข้าไปในห้องเผาไหม้หลัก ซึ่งอยู่ระหว่างลูกสูบกับฝาสูบโดยตรง ข้อดีของห้องเผาไหม้แบบนี้คือจะมีการสูญเสียความร้อนน้อยทำให้สามารถลดกำลังอัดได้ พื้นที่ของห้องเผาไหม้น้อยทำให้เกิดประสิทธิภาพทางความร้อนสูง เป็นผลให้มีการผลิตกำลังได้สูง จึงทำให้มีการประหยัดนํ้ามันเชื้อเพลิงได้ดี ส่วนข้อด้อย คือ ความดันที่เกิดจากการเผาไหม้สูงจึงทำให้เกิดเสียงดังและเสี่ยงต่อการเคาะของเครื่องยนต์ นํ้ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ต้องมีคุณภาพสูง และความดันนํ้ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ในการฉีดต้องสูงด้วย ดังนั้น ปั๊มฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิงจึงต้องทนทานต่อการทำงานสูง
รูปที่ 1.8 ลักษณะของห้องเผาไหม้แบบโดยตรง
หัวฉีด
ฝาสูบ
ลูกสูบ
ห้องเผาไหม้โดยตรง
รูปที่ 1.9 ลักษณะของห้องเผาไหม้แบบโดยตรงรูปแบบต่าง ๆ
ความล่าช้าในการจุดระเบิด คือ ระยะเวลาที่เสียไปในการทำละอองนํ้ามันให้ร้อนขึ้นและเปลี่ยนสถานะของละอองให้เป็นไอระเหยจนกระทั่งเริ่มต้นการเผาไหม้ในเครื่องยนต์ดีเซล ความล่าช้าของการจุดระเบิดจะมีระยะเวลาอยู่ระหว่าง 0.0012-0.0018 วินาที ความล่าช้านี้จะลดลงเมื่อความเร็วของเครื่องยนต์เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ เพราะอากาศจะเกิดการหมุนวนได้ดี ทำให้การอุ่นนํ้ามันเชื้อเพลิงที่ฉีดเข้าไปในกระบอกสูบดีขึ้น
ความล่าช้าในการจุดระเบิด (Ignition Delay)
6.

## Slide 17
เพิ่มคุณค่าให้กับตนเอง
1
มีอำนาจในการดึงดูด
2
ก่อให้เกิดสุขภาพจิตที่ดี
3
ห้องเผาไหม้ที่นิยมใช้ในเครื่องยนต์ดีเซล มีดังนี้
ห้องเผาไหม้แบบโดยตรง (รูปที่ 1.8) จะอยู่ส่วนบนสุดของลูกสูบซึ่งมีอยู่หลายลักษณะ หลายรูปแบบ (รูปที่ 1.9) โดยถูกออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพในการเผาไหม้ หัวฉีดจะฉีดนํ้ามันเข้าไปในห้องเผาไหม้หลัก ซึ่งอยู่ระหว่างลูกสูบกับฝาสูบโดยตรง ข้อดีของห้องเผาไหม้แบบนี้คือจะมีการสูญเสียความร้อนน้อยทำให้สามารถลดกำลังอัดได้ พื้นที่ของห้องเผาไหม้น้อยทำให้เกิดประสิทธิภาพทางความร้อนสูง เป็นผลให้มีการผลิตกำลังได้สูง จึงทำให้มีการประหยัดนํ้ามันเชื้อเพลิงได้ดี ส่วนข้อด้อย คือ ความดันที่เกิดจากการเผาไหม้สูงจึงทำให้เกิดเสียงดังและเสี่ยงต่อการเคาะของเครื่องยนต์ นํ้ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ต้องมีคุณภาพสูง และความดันนํ้ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ในการฉีดต้องสูงด้วย ดังนั้น ปั๊มฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิงจึงต้องทนทานต่อการทำงานสูง
รูปที่ 2.10 แผนภาพ การเคาะของเครื่องยนต์ดีเซล
หัวฉีด
ฝาสูบ
ลูกสูบ
ห้องเผาไหม้โดยตรง
รูปที่ 1.9 ลักษณะของห้องเผาไหม้แบบโดยตรงรูปแบบต่าง ๆ
การเคาะของเครื่องยนต์ดีเซล (Diesel Knock)
7.
การเคาะหรือการน็อกในเครื่องยนต์ดีเซล (รูปที่ 2.10) คือ การระเบิดอย่างรุนแรงเกินกว่าปกติที่เกิดขึ้นภายในกระบอกสูบของเครื่องยนต์ในจังหวะระเบิดหรือจังหวะงาน ลักษณะการระเบิดดังกล่าว จะทำให้เกิดคลื่นความดันที่มีความเร็วในการเคลื่อนตัวเท่ากับความเร็วเสียง และเมื่อกระทบกับโลหะจะทำให้เกิดเสียงดัง ที่เรียกว่า เคาะ หรือน็อก (Knock) การเคาะหรือการน็อกของเครื่องยนต์ดีเซล จะเกิดขึ้นในช่วงของการเผาไหม้อย่างรวดเร็ว ซึ่งมีความสัมพันธ์กับช่วงความล่าช้าในการจุดระเบิด ทั้งนี้เนื่องจากจะมีไอนํ้ามันเชื้อเพลิงที่ถูกฉีดเข้ามาในกระบอกสูบมากเกินไปในช่วงความล่าช้าในการจุดระเบิด ในช่วงนี้ถ้าไอนํ้ามันที่ถูกทำให้ร้อนขึ้นจากการอัด และระเหยตัวเป็นไอเกิดการติดไฟได้ช้า หรือนานเกินไปก็จะทำให้มีไอนํ้ามันเกิดการสะสมในปริมาณมากไปติดไฟ และถูกเผาไหม้ในปริมาณมากเกินไปในครั้งเดียวในช่วงของการเผาไหม้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงเป็นเหตุให้เกิดคลื่นความดันเพิ่มขึ้นในกระบอกสูบด้วยเวลาอันรวดเร็วเกินไป

## Slide 18
เพิ่มคุณค่าให้กับตนเอง
1
มีอำนาจในการดึงดูด
2
ก่อให้เกิดสุขภาพจิตที่ดี
3
ห้องเผาไหม้ที่นิยมใช้ในเครื่องยนต์ดีเซล มีดังนี้
ห้องเผาไหม้แบบโดยตรง (รูปที่ 1.8) จะอยู่ส่วนบนสุดของลูกสูบซึ่งมีอยู่หลายลักษณะ หลายรูปแบบ (รูปที่ 1.9) โดยถูกออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพในการเผาไหม้ หัวฉีดจะฉีดนํ้ามันเข้าไปในห้องเผาไหม้หลัก ซึ่งอยู่ระหว่างลูกสูบกับฝาสูบโดยตรง ข้อดีของห้องเผาไหม้แบบนี้คือจะมีการสูญเสียความร้อนน้อยทำให้สามารถลดกำลังอัดได้ พื้นที่ของห้องเผาไหม้น้อยทำให้เกิดประสิทธิภาพทางความร้อนสูง เป็นผลให้มีการผลิตกำลังได้สูง จึงทำให้มีการประหยัดนํ้ามันเชื้อเพลิงได้ดี ส่วนข้อด้อย คือ ความดันที่เกิดจากการเผาไหม้สูงจึงทำให้เกิดเสียงดังและเสี่ยงต่อการเคาะของเครื่องยนต์ นํ้ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ต้องมีคุณภาพสูง และความดันนํ้ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ในการฉีดต้องสูงด้วย ดังนั้น ปั๊มฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิงจึงต้องทนทานต่อการทำงานสูง
หัวฉีด
ฝาสูบ
ลูกสูบ
ห้องเผาไหม้โดยตรง
รูปที่ 1.9 ลักษณะของห้องเผาไหม้แบบโดยตรงรูปแบบต่าง ๆ
ดังนั้น เพื่อป้องกันการเคาะของเครื่องยนต์ดีเซล จึงมีวิธีป้องกันดังต่อไปนี้
ใช้นํ้ามันเชื้อเพลิงที่มีค่าซีเทนสูง การใช้นํ้ามันที่มีส่วนผสมของซีเทนสูง จะทำให้นํ้ามันมีคุณสมบัติในการจุดระเบิดได้ง่ายที่อุณหภูมิตํ่า
ลดปริมาณการฉีดของนํ้ามันเชื้อเพลิงที่จุดเริ่มต้นการฉีด การลดปริมาณนํ้ามันเชื้อเพลิงในช่วงนี้ จะทำให้ติดไฟได้ง่าย ไม่เกิดการสะสมปริมาณของไอนํ้ามันปริมาณมากในช่วงของการเผาไหม้อย่างรวดเร็ว การลดปริมาณนํ้ามันทำได้โดยการใช้หัวฉีดแบบหน่วงเวลาในการฉีด (เครื่องยนต์ดีเซลแบบธรรมดา) ในเครื่องยนต์ดีเซลแบบคอมมอนเรลจะใช้การฉีดนำร่อง (Pilot) หรือฉีดเพียงน้อย
เพิ่มอุณหภูมิของอากาศ และความดันที่จุดเริ่มต้นการฉีด
เพิ่มอุณหภูมิของห้องเผาไหม้