## Slide 1
Marketer Personality Development
198221638
งานติดเครื่อง
และปรับแต่งเครื่องยนต์
145939723
14
บทเรียนที่

## Slide 2
Marketer Personality Development
Marketer Personality Development
199370025
PERSONALITY DEVELOPMENT
Diesel Engine Job
จุดประสงค์การเรียนรู้
1
ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการตรวจสอบระบบสตาร์ตและระบบควบคุมการทำงานของหัวฉีด เพื่อการวินิจฉัยปัญหาได้อย่างเหมาะสม
มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ และคำนึงถึงความปลอดภัย
ทำความสะอาดเครื่องมือและเก็บรักษาอุปกรณ์การทำงานได้อย่างเป็นระเบียบ
ปฏิบัติการติดเครื่องยนต์ตามขั้นตอนที่ถูกต้องและปลอดภัย
ปรับแต่งรอบเดินเบาของเครื่องยนต์ได้อย่างเหมาะสมตามมาตรฐาน
ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องระบบน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อการติดเครื่องและปรับแต่งเครื่องยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2
3
5
4
6
ระบบสตาร์ต
ระบบควบคุมการทำงานของหัวเผา
การติดเครื่องยนต์
การปรับแต่งเครื่องยนต์
1
2
3
4
สาระการเรียนรู้

## Slide 3
เพิ่มคุณค่าให้กับตนเอง
1
มีอำนาจในการดึงดูด
2
ก่อให้เกิดสุขภาพจิตที่ดี
3
หลักพื้นฐานของงานบริการ
1.1 ความรู้เกี่ยวกับบุคลิกภาพภายนอก
1.1
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วน การอัดกับความดันในกระบอกสูบ
ระบบสตาร์ต
1.
1.1
ส่วนประกอบของระบบไอดีและระบบไอเสีย
ระบบสตาร์ตทำหน้าที่ให้เครื่องยนต์เริ่มหมุนได้ในช่วงแรก จากนั้นเครื่องยนต์ก็จะหมุนต่อไปได้เอง และระบบสตาร์ตจะหยุดการทำงานลงทันทีที่เครื่องยนต์เริ่มทำงาน ระบบสตาร์ตประกอบด้วย มอเตอร์สตาร์ต (Starter motor) สวิตช์กุญแจ และรีเลย์สตาร์ต
รูปที่ 14.1 ระบบสตาร์ตเครื่องยนต์

## Slide 4
เพิ่มคุณค่าให้กับตนเอง
1
มีอำนาจในการดึงดูด
2
ก่อให้เกิดสุขภาพจิตที่ดี
3
ห้องเผาไหม้ที่นิยมใช้ในเครื่องยนต์ดีเซล มีดังนี้
รูปที่ 1.9 ลักษณะของห้องเผาไหม้แบบโดยตรงรูปแบบต่าง ๆ
ผลของอัตราเร็วต่อการควบคุมนํ้ามันหล่อลื่น
การทำงานของขดลวดตัดนํ้ามัน
ตำแหน่งเปิดสวิตช์กุญแจ เมื่อเปิดสวิตช์กุญแจ กระแสไฟจะไหลผ่านเข้าไปในขดลวดแม่เหล็ก ทำให้เกิดอำนาจแม่เหล็ก แกนแม่เหล็กจะถูกดูดขึ้น นํ้ามันจากในเรือนปั๊มฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิงจะไหลผ่านช่องทางเข้านํ้ามัน และเข้าร่องนํ้ามันที่ลูกปั๊ม
ตำแหน่งปิดสวิตช์กุญแจ เมื่อปิดสวิตช์กุญแจ กระแสไฟจะไม่ไหลเข้าไปในขดลวดแม่เหล็ก ทำให้ไม่เกิดอำนาจแม่เหล็ก สปริงจะดันแกนแม่เหล็กให้เคลื่อนที่ลงปิดช่องทางเข้านํ้ามัน นํ้ามันไม่สามารถเข้าไปห้องความดันสูงได้เครื่องยนต์จึงดับลง
ก.
ข.
ระบบควบคุมการทำงานของหัวเผา
2.
รูปที่ 14.2 ระบบควบคุมหัวเผา
แหวนอัด (Compression Ring)
1
เครื่องยนต์ดีเซลได้นำระบบหัวเผามาใช้ เพื่ออุ่นอากาศในห้องเผาไหม้โดยใช้ร่วมกับกล่องควบคุมหัวเผาซึ่งเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาควบคุมการทำงานของหัวเผา เพื่อให้การทำงานเป็นไปแบบอัตโนมัติ เมื่อบิดสวิตช์จุดระเบิดไปในตำแหน่ง ON หลอดไฟเตือนการเผาหัวของหัวเผาจะติด รีเลย์หัวเผาจะทำงานและจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังหัวเผา หัวเผาจะมีอุณหภูมิความร้อนสูง 700 - 900 องศาเซลเซียส การควบคุมระยะเวลาในการเผาหัว จะถูกควบคุมด้วยกล่องควบคุมหัวเผา

## Slide 5
เพิ่มคุณค่าให้กับตนเอง
1
มีอำนาจในการดึงดูด
2
ก่อให้เกิดสุขภาพจิตที่ดี
3
ห้องเผาไหม้ที่นิยมใช้ในเครื่องยนต์ดีเซล มีดังนี้
รูปที่ 1.9 ลักษณะของห้องเผาไหม้แบบโดยตรงรูปแบบต่าง ๆ
ผลของอัตราเร็วต่อการควบคุมนํ้ามันหล่อลื่น
ตรวจสอบระดับนํ้ามันเครื่อง
ตำแหน่งเปิดสวิตช์กุญแจ เมื่อเปิดสวิตช์กุญแจ กระแสไฟจะไหลผ่านเข้าไปในขดลวดแม่เหล็ก ทำให้เกิดอำนาจแม่เหล็ก แกนแม่เหล็กจะถูกดูดขึ้น นํ้ามันจากในเรือนปั๊มฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิงจะไหลผ่านช่องทางเข้านํ้ามัน และเข้าร่องนํ้ามันที่ลูกปั๊ม
ตำแหน่งปิดสวิตช์กุญแจ เมื่อปิดสวิตช์กุญแจ กระแสไฟจะไม่ไหลเข้าไปในขดลวดแม่เหล็ก ทำให้ไม่เกิดอำนาจแม่เหล็ก สปริงจะดันแกนแม่เหล็กให้เคลื่อนที่ลงปิดช่องทางเข้านํ้ามัน นํ้ามันไม่สามารถเข้าไปห้องความดันสูงได้เครื่องยนต์จึงดับลง
ก.
ข.
การติดเครื่องยนต์
3.
รูปที่ 13.10 การทำงานของซูเปอร์ชาร์จแบบ Roots lobe supercharger
หม้อนํ้า (Radiator)
3.1
3.1
การเตรียมก่อนสตาร์ตเครื่องยนต์
ถ้าระดับนํ้ามันเครื่องอยู่ระหว่างขีดตํ่าสุดและขีดสูงสุด แสดงว่านํ้ามันเครื่องมีเพียงพอ (รูปที่ 14.3) ถ้าตํ่ากว่าระดับตํ่าสุด (L) จะต้องเติมให้ได้ระดับสูงสุด (F)
ตรวจสอบนํ้าหล่อเย็น
ตรวจสอบระดับนํ้าในหม้อนํ้าและระดับนํ้าหล่อเย็นในถังพักนํ้าขณะเครื่องยนต์เย็น (รูปที่ 14.4) ระดับนํ้าหล่อเย็นควรอยู่ระหว่างขีดระดับเต็ม “FULL” และขีดระดับตํ่า “LOW” ถ้าระดับนํ้าหล่อเย็นตํ่ากว่าขีด “LOW” ให้เติมนํ้ายาหล่อเย็นจนถึงขีดระดับ “FULL” ควรใช้นํ้ายาหล่อเย็นชนิดเดียวกับที่เติมอยู่ก่อน
ตรวจสอบนํ้ามันเชื้อเพลิง
ตรวจสอบระดับนํ้ามันเชื้อเพลิงในถังนํ้ามันเชื้อเพลิงว่ามีเพียงพอในการติดเครื่องยนต์หรือไม่

## Slide 6
เพิ่มคุณค่าให้กับตนเอง
1
มีอำนาจในการดึงดูด
2
ก่อให้เกิดสุขภาพจิตที่ดี
3
ห้องเผาไหม้ที่นิยมใช้ในเครื่องยนต์ดีเซล มีดังนี้
รูปที่ 1.9 ลักษณะของห้องเผาไหม้แบบโดยตรงรูปแบบต่าง ๆ
ผลของอัตราเร็วต่อการควบคุมนํ้ามันหล่อลื่น
2.1
ชุดลูกปั๊ม (Plunger)
การทำงานของขดลวดตัดนํ้ามัน
ตำแหน่งเปิดสวิตช์กุญแจ เมื่อเปิดสวิตช์กุญแจ กระแสไฟจะไหลผ่านเข้าไปในขดลวดแม่เหล็ก ทำให้เกิดอำนาจแม่เหล็ก แกนแม่เหล็กจะถูกดูดขึ้น นํ้ามันจากในเรือนปั๊มฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิงจะไหลผ่านช่องทางเข้านํ้ามัน และเข้าร่องนํ้ามันที่ลูกปั๊ม
ตำแหน่งปิดสวิตช์กุญแจ เมื่อปิดสวิตช์กุญแจ กระแสไฟจะไม่ไหลเข้าไปในขดลวดแม่เหล็ก ทำให้ไม่เกิดอำนาจแม่เหล็ก สปริงจะดันแกนแม่เหล็กให้เคลื่อนที่ลงปิดช่องทางเข้านํ้ามัน นํ้ามันไม่สามารถเข้าไปห้องความดันสูงได้เครื่องยนต์จึงดับลง
ก.
ข.
หม้อนํ้า (Radiator)
3.2
การไล่อากาศระบบเชื้อเพลิงปั๊มแบบแถวเรียง ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
รูปที่ 13.5 ภาพตัดส่วนประกอบของเทอร์โบชาร์จเจอร์
ไล่อากาศในระบบนํ้ามันเชื้อเพลิง
เทอร์โบชาร์เจอร์ (รูปที่ 13.5) มีส่วนประกอบหลัก คือ ล้อกังหันหรือล้อเทอร์ไบน์ ซึ่งอยู่ทางด้านท่อไอเสีย และล้ออัดหรือล้อคอมเพรสเซอร์ต่อ ซึ่งอยู่กับกรองอากาศ และส่วนประกอบอื่น ๆ
คลายสกรูไล่ลมที่อยู่บนกรองนํ้ามันเชื้อเพลิง (เครื่องยนต์บางรุ่น) ออกเพียงเล็กน้อย
คลายปั๊มมือที่ปั๊มความดันตํ่าออก (ทวนเข็มนาฬิกา) จนกระทั่งปั๊มมือของปั๊มความดันตํ่าสูงขึ้น
กดปั๊มมือให้ขยับขึ้นและลง เพื่อดูดนํ้ามันจากถังนํ้ามันเชื้อเพลิง
สังเกตฟองอากาศที่ออกตรงสกรูไล่อากาศ กดปั๊มมือจนกระทั่งมีแต่นํ้ามันออกมาเป็นสายไม่ขาดตอนซึ่งแสดงว่าอากาศในไส้กรองเชื้อเพลิงหมดแล้ว จากนั้นล็อกสกรูไล่อากาศ
ไล่อากาศที่ปั๊มฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง โดยคลายสกรูไล่อากาศที่ปั๊มนํ้ามันเชื้อเพลิงออกเล็กน้อย จากนั้นกดปั๊มมือที่ปั๊ม ความดันตํ่า สังเกตฟองอากาศที่ออกตรงสกรูไล่อากาศ กดปั๊มมือจนกระทั่งมีแต่นํ้ามันออกมาเป็นสายไม่ขาดตอน ซึ่งแสดงว่าอากาศในปั๊มฉีดเชื้อเพลิงหมดแล้ว จากนั้นล็อกสกรูไล่อากาศ
จากนั้นกดปั๊มมือที่ปั๊มความดันตํ่าขั้นลงอีกหลาย ๆ ครั้ง สุดท้ายกดปั๊มมือลง แล้วขันล็อก (หมุนตามเข็มนาฬิกา) เพื่อล็อกปั๊มมือให้อยู่กับที่
จากนั้นสตาร์ตเครื่องยนต์เพื่อไล่อากาศที่ค้างอยู่ตามท่อระบบนํ้ามันเชื้อเพลิงให้กลับเข้าถังนํ้ามันเชื้อเพลิง
1
2
3
4
5
6
7

## Slide 7
เพิ่มคุณค่าให้กับตนเอง
1
มีอำนาจในการดึงดูด
2
ก่อให้เกิดสุขภาพจิตที่ดี
3
ห้องเผาไหม้ที่นิยมใช้ในเครื่องยนต์ดีเซล มีดังนี้
รูปที่ 1.9 ลักษณะของห้องเผาไหม้แบบโดยตรงรูปแบบต่าง ๆ
ผลของอัตราเร็วต่อการควบคุมนํ้ามันหล่อลื่น
3.2
การเผาหัวและการสตาร์ตเครื่องยนต์
การทำงานของขดลวดตัดนํ้ามัน
ตำแหน่งเปิดสวิตช์กุญแจ เมื่อเปิดสวิตช์กุญแจ กระแสไฟจะไหลผ่านเข้าไปในขดลวดแม่เหล็ก ทำให้เกิดอำนาจแม่เหล็ก แกนแม่เหล็กจะถูกดูดขึ้น นํ้ามันจากในเรือนปั๊มฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิงจะไหลผ่านช่องทางเข้านํ้ามัน และเข้าร่องนํ้ามันที่ลูกปั๊ม
ตำแหน่งปิดสวิตช์กุญแจ เมื่อปิดสวิตช์กุญแจ กระแสไฟจะไม่ไหลเข้าไปในขดลวดแม่เหล็ก ทำให้ไม่เกิดอำนาจแม่เหล็ก สปริงจะดันแกนแม่เหล็กให้เคลื่อนที่ลงปิดช่องทางเข้านํ้ามัน นํ้ามันไม่สามารถเข้าไปห้องความดันสูงได้เครื่องยนต์จึงดับลง
ก.
ข.
หม้อนํ้า (Radiator)
3.2
ในกรณีที่แบตเตอรี่ใช้สำหรับสตาร์ตเครื่องยนต์หมดหรือมีไฟน้อย ถ้าต้องการพ่วงแบตเตอรี่กับแบตเตอรี่สำรองให้ต่อ (รูปที่ 14.11) หรือให้ใช้เครื่องช่วยสตาร์ตในการสตาร์ตเครื่องยนต์
การต่อพ่วงแบตเตอรี่
เทอร์โบชาร์เจอร์ (รูปที่ 13.5) มีส่วนประกอบหลัก คือ ล้อกังหันหรือล้อเทอร์ไบน์ ซึ่งอยู่ทางด้านท่อไอเสีย และล้ออัดหรือล้อคอมเพรสเซอร์ต่อ ซึ่งอยู่กับกรองอากาศ และส่วนประกอบอื่น ๆ
ในกรณีที่เครื่องยนต์เย็น ควรใช้เวลาในการเผาหัวประมาณ 15 - 20 วินาที (ขึ้นอยู่กับความต้านทานของหัวเผา) ห้ามเผาหัวนานเกินไป เพราะจะทำให้หัวเผาขาด
ระบบที่ใช้หัวเผาแบบธรรมดา
เปิดสวิตช์กุญแจที่ตำแหน่งเปิด “ON” รอให้ไฟเตือนหัวเผาดับ แล้วสตาร์ตเครื่องยนต์ การใช้เวลาในการสตาร์ตเครื่องยนต์แต่ละครั้ง ให้ปฏิบัติดังนี้
ระบบที่ใช้หัวเผาแบบความต้านทานตํ่า
ไม่เกิน 10 วินาที สำหรับเครื่องยนต์ที่ใช้มอเตอร์สตาร์ตแบบเฟืองทดกำลัง
ไม่เกิน 30 วินาที สำหรับเครื่องยนต์ที่ใช้มอเตอร์สตาร์ตแบบธรรมดาถ้าเครื่องยนต์สตาร์ตไม่ติดในครั้งแรก ให้หยุดพักการสตาร์ตอย่างน้อย 30 วินาที แล้วจึงสตาร์ตอีกครั้งหนึ่ง
1
2
รูปที่ 14.11 การพ่วงแบตเตอรี่

## Slide 8
เพิ่มคุณค่าให้กับตนเอง
1
มีอำนาจในการดึงดูด
2
ก่อให้เกิดสุขภาพจิตที่ดี
3
ห้องเผาไหม้ที่นิยมใช้ในเครื่องยนต์ดีเซล มีดังนี้
รูปที่ 1.9 ลักษณะของห้องเผาไหม้แบบโดยตรงรูปแบบต่าง ๆ
ผลของอัตราเร็วต่อการควบคุมนํ้ามันหล่อลื่น
ตำแหน่งเปิดสวิตช์กุญแจ เมื่อเปิดสวิตช์กุญแจ กระแสไฟจะไหลผ่านเข้าไปในขดลวดแม่เหล็ก ทำให้เกิดอำนาจแม่เหล็ก แกนแม่เหล็กจะถูกดูดขึ้น นํ้ามันจากในเรือนปั๊มฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิงจะไหลผ่านช่องทางเข้านํ้ามัน และเข้าร่องนํ้ามันที่ลูกปั๊ม
ตำแหน่งปิดสวิตช์กุญแจ เมื่อปิดสวิตช์กุญแจ กระแสไฟจะไม่ไหลเข้าไปในขดลวดแม่เหล็ก ทำให้ไม่เกิดอำนาจแม่เหล็ก สปริงจะดันแกนแม่เหล็กให้เคลื่อนที่ลงปิดช่องทางเข้านํ้ามัน นํ้ามันไม่สามารถเข้าไปห้องความดันสูงได้เครื่องยนต์จึงดับลง
ก.
ข.
ตรวจสอบการรั่วของระบบระบายความร้อน
4.1
การปรับแต่งเครื่องยนต์
4.
รูปที่ 14.12 การปรับตั้ง รอบเดินเบา
4.1
การปรับตั้งรอบเดินเบา
การตรวจสอบรอบเดินเบา (เครื่องยนต์ดีเซลใช้ปั๊มฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิงจานจ่ายแบบ วีอี)
ดึงเบรกมือให้สุดและหนุนล้อขับ
เกียร์อยู่ในตำแหน่ง P (เกียร์ออโต) และอยู่ในตำแหน่งเกียร์ว่าง (เกียร์ธรรมดา)
ติดเครื่องยนต์และปล่อยให้เครื่องยนต์เดินเบา จนอุณหภูมินํ้าหล่อเย็นสูงประมาณ 70 - 80 องศาเซลเซียส
ถอดสายคันเร่งออกจากขาคันเร่ง
ตรวจสอบเดินเบา
ถ้ารอบเดินเบาไม่อยู่ในค่าที่กำหนด ต้องปรับตั้งใหม่
1
2
3
4
5
6
การปรับตั้งรอบเดินเบา
คลายนอตล็อกสกรูปรับตั้งรอบเดินเบา
ปรับสกรูปรับตั้งรอบเดินเบาด้วยการหมุน
ตรวจสอบรอบเดินเบา เมื่อรอบเดินเบาได้ตามค่ากำหนด ขันนอตล็อกสกรูปรับตั้งรอบเดินเบาให้แน่น
1
2
3

## Slide 9
เพิ่มคุณค่าให้กับตนเอง
1
มีอำนาจในการดึงดูด
2
ก่อให้เกิดสุขภาพจิตที่ดี
3
ห้องเผาไหม้ที่นิยมใช้ในเครื่องยนต์ดีเซล มีดังนี้
รูปที่ 1.9 ลักษณะของห้องเผาไหม้แบบโดยตรงรูปแบบต่าง ๆ
ผลของอัตราเร็วต่อการควบคุมนํ้ามันหล่อลื่น
ตำแหน่งเปิดสวิตช์กุญแจ เมื่อเปิดสวิตช์กุญแจ กระแสไฟจะไหลผ่านเข้าไปในขดลวดแม่เหล็ก ทำให้เกิดอำนาจแม่เหล็ก แกนแม่เหล็กจะถูกดูดขึ้น นํ้ามันจากในเรือนปั๊มฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิงจะไหลผ่านช่องทางเข้านํ้ามัน และเข้าร่องนํ้ามันที่ลูกปั๊ม
ตำแหน่งปิดสวิตช์กุญแจ เมื่อปิดสวิตช์กุญแจ กระแสไฟจะไม่ไหลเข้าไปในขดลวดแม่เหล็ก ทำให้ไม่เกิดอำนาจแม่เหล็ก สปริงจะดันแกนแม่เหล็กให้เคลื่อนที่ลงปิดช่องทางเข้านํ้ามัน นํ้ามันไม่สามารถเข้าไปห้องความดันสูงได้เครื่องยนต์จึงดับลง
ก.
ข.
ตรวจสอบการรั่วของระบบระบายความร้อน
4.1
รูปที่ 14.13 การปรับตั้งรอบเดินเบาเครื่องปรับอากาศ
4.2
การปรับตั้งชุดปรับรอบเดินเบาเครื่องปรับอากาศ
ติดเครื่องยนต์และปล่อยให้เครื่องยนต์เดินเบาจนอุณหภูมินํ้าหล่อเย็นสูงประมาณ 70 - 80 องศาเซลเซียส
เปิดสวิตช์แอร์ไปตำแหน่งเปิด “ON”
เปิดสวิตช์พัดลมแอร์ไปตำแหน่งสูงสุด
ถอดท่อสุญญากาศ
ตรวจสอบรอบเดินเบาของเครื่องปรับอากาศ รอบประมาณ 900 - 1,000 รอบต่อนาที
ถ้ารอบไม่ได้ตามค่ากำหนด ให้ปรับตั้งสกรูปรับตั้งการเร่งรอบเดินเบา (รูปที่ 14.13)
1
2
3
4
5
6