## Slide 1
รหัสวิชา 20101–9002
เสถียร มะสุทธิ
เฉลิมวุฒิ อาจกมล
ณัฐกร พั่วสุ

## Slide 2
หน่วยที่ 1

## Slide 3
หัวข้อเรื่อง(Topics)
1.4 วิธีการดูแลรักษารถยนต์ใช้แก๊ส
1.1 ความปลอดภัยสำหรับรถยนต์ใช้แก๊ส
1.2 คุณสมบัติของแก๊สธรรมชาติเปรียบเทียบกับเชื้อเพลิงชนิดอื่น
1.3 ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุกับรถใช้แก๊ส

## Slide 4
1.1 ความปลอดภัยสำหรับรถยนต์ใช้แก๊ส

## Slide 5
ปัจจุบันสามารถพบเห็นรถยนต์ติดแก๊สได้บนท้องถนนทั่วไป เนื่องจากปัจจุบันมีรถยนต์ติดแก๊สเป็นจำนวนมาก อุบัติเหตุที่อาจเกิดจากรถยนต์ติดแก๊สนั้นจึงสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในโรงงานอุตสาหกรรม บนท้องถนน และในบ้านพักอาศัย รถยนต์ติดแก๊สส่วนหนึ่งได้ติดสติ๊กเกอร์บ่งบอกประเภทแก๊สที่ใช้ ได้แก่ NGV หรือ LPG แต่ก็มีรถบางส่วนที่ไม่ได้ติดสติ๊กเกอร์แต่หากท่านอยากทราบว่าคันไหนติดแก๊สบ้างนั้นคงต้องไปนั่งสังเกตเอาเองว่ารถเหล่านั้นวิ่งเข้าไปเติมปั๊มแก๊สประเภทใด ทั้งนี้ ในช่วงแรกที่มีการนำแก๊สมาติดเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง
ทางเลือกในรถยนต์ ผู้คนในสังคมต่างกลัวอันตรายจากการระเบิดของถังแก๊สที่ติดตั้งไว้ท้ายรถโดยเฉพาะรถท้ายสั้นที่มีระยะจากถังแก๊สถึงกันชนน้อยกว่า 30 เซนติเมตร ห้างสรรพสินค้าหลายแห่งได้แยกชั้นรถยนต์เติมน้ำมันออกจากรถยนต์ใช้แก๊ส และเจ้าของรถหลายท่านก็ไม่ต้องการติดแก๊สเนื่องจากเชื่อว่าการติดแก๊สก็เท่ากับมีระเบิดอยู่ภายในรถ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากแก๊สรถยนต์มีราคาถูกกว่าเชื้อเพลิงโดยมีราคาเพียง 1 ใน3 ของน้ำมัน ดังนั้น จากภาวะความจำเป็นทางด้านเศรษฐกิจที่ปัจจุบันค่าครองชีพสูงขึ้นอย่างน่าใจหาย จึงทำให้เจ้าของรถบางส่วนหันมาใช้พลังงานทางเลือกนี้แทนถึงแม้ว่าจะยังมีความกลัวอันตรายจากการระเบิดอยู่ก็ตาม (Risk Perception)สถิติรถยนต์ใช้แก๊สที่จดทะเบียนพบว่า สำหรับช่วง 3 เดือนแรกปี 2554 มีจำนวน รถยนต์ที่ติดตั้งระบบแก๊ส LPG และ NGV สะสม อยู่ที่ 913,185 คัน โดยเพิ่มขึ้นจากช่วงเดือน ธันวาคม 2553 ประมาณ58,000 คัน แยกเป็นระบบ แก๊ส LPG 63.0% (36,575 คัน) และ NGV 37.0% (21,325 คัน) ซึ่งคาดว่าในปี2554 จะมีรถยนต์ติดตั้งแก๊สเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 1.5 แสนคัน โดยสาเหตุหลักของการนำไปติดตั้งแก๊สนั้นมา จากความประหยัด จากการคำนวณพบว่ารถยนต์ที่ติดตั้ง แก๊ส LPG จะคืนทุนค่าติดตั้งประมาณ 1 ปีหากระยะทางวิ่งเฉลี่ยอยู่ที่ 50 กิโลเมตร/ วัน และ 6 เดือน สำหรับระยะทางวิ่งเฉลี่ย 100 กิโลเมตร/วัน ส่วนรถยนต์ที่ติดตั้งแก๊ส NGV จะมีระยะคืนทุนค่าติดตั้งประมาณ 19 เดือน หากระยะทางวิ่งเฉลี่ยอยู่ที่ 50 กิโลเมตร/วัน และ 9 เดือน สำหรับระยะทางวิ่งเฉลี่ย 100 กิโลเมตร/วัน
หากมองในแง่ของความปลอดภัย อุบัติเหตุสำคัญที่เกิดจากรถยนต์ใช้แก๊สคือเพลิงไหม้และการระเบิด ดังนั้น หากพิจารณาจากองค์ประกอบของเพลิงไหม้ 3 ประการ ได้แก่ ประกายไฟ เชื้อเพลิง และออกซิเจนแล้ว สิ่งที่รถติดตั้งแก๊สต้องระวังให้มากที่สุด
คือ การรั่วไหลของแก๊สออกมาภายนอกเนื่องจากการรั่วซึมของท่อหรือข้อต่อที่ส่งแก๊สจากถังมายังหัวฉีดของเครื่องยนต์
โดยเฉพาะในขณะขับขี่ที่มีความร้อนจากเครื่องยนต์พร้อมสำหรับการเผาไหม้และระเบิด ก่อนอื่น
เรามาทำความรู้จักแก๊สรถยนต์ทั้ง 2 ประเภท ดังนี้

## Slide 6
1.1.1 แก๊ส LPG (Liquid Petroleum Gas)
แก๊ส LPG หรือ แก๊สหุงต้มเป็นสารองค์ประกอบจำพวกไฮโดรคาร์บอนชนิดหนึ่งที่เกิดจากการผสมกันของแก๊สหลักอยู่ 2 ประเภท ได้แก่ โพรเพน (Propane: C3H8) และบิวเทน (Butane: C4H10) มีสถานะเป็นของเหลวเมื่อถูกเก็บไว้ในถังที่มีแรงดันคงที่ การนำมาใช้ในรถยนต์ถังแก๊ส LPG จะมีแรงดัน100–130 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (Psi)
รูปที่ 1.2 แสดงรถยนต์ที่ติดแก๊ส LPG(ที่มา : www.rodtidgas.com, www.lpgcng–center.com)
1.1.2 แก๊ส NGV (Natural Gas Vehicle)
แก๊ส NGV หรือ CNG (Compressed Natural Gas) เป็นแก๊สที่เกิดจากการย่อยสลายตัวของซากพืชซากสัตว์มีองค์ประกอบหลักคือแก๊สมีเทน (Methane: CH4) โดยทั่วไปจะมีมีเทนผสมอยู่ตามธรรมชาติประมาณ 70% และ ส่วนที่เหลือคือไฮโดรคาร์บอนชนิดอื่นๆ การนำมาใช้ในรถยนต์ต้องถูกอัดให้อยู่ในสถานะของเหลวและเก็บอยู่ในถังด้วยแรงดันประมาณ
2,200–2,800 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (Psi)
รูปที่ 1.3 แสดงรถยนต์ที่ติดแก๊ส NGV(ที่มา : www.narandd.com)

## Slide 7
1.2 คุณสมบัติของแก๊สธรรมชาติเปรียบเทียบกับเชื้อเพลิงชนิดอื่น

## Slide 8
* ขีดจำกัดการติดไฟ (Flammability Limit) คือ ร้อยละของเชื้อเพลิงในอากาศที่สามารถทำให้เกิดการลุกไหม้ได้เมื่อมีประกายไฟหรือมีความร้อนสูงถึงอุณหภูมิติดไฟ
** อุณหภูมิติดไฟ (Auto Ignition Temperature) คือ อุณหภูมิที่สามารถติดไฟได้เองจากตารางด้านบน มีเพียงแก๊ส NGV เท่านั้นที่เบากว่าอากาศ ส่วนแก๊ส LPG และน้ำมันเชื้อเพลิงทั้ง 2 ประเภทหนักกว่าอากาศ ดังนั้น เมื่อรั่วไหลจะสะสมอยู่ที่พื้น หากมีประกายไฟจึงทำให้เกิดการระเบิดได้ง่ายกว่าแก๊ส NGV แต่ถึงแม้ว่าถังแก๊สทั้ง 2 ประเภทมีวาล์วควบคุมความดันซึ่งจะตัดทันทีที่เกิดการรั่วไหลทำ ให้โอกาสที่ถังระเบิดจะมีน้อยก็ตาม แต่หากเกิดเพลิงไหม้เป็นระยะเวลานานและตัวถังได้รับความร้อน
ต่อเนื่องจะทำให้แก๊สภายในขยายตัวจนถึงขีดจำกัดที่ถังจะทนแรงดันได้ก็จะสามารถทำให้ถังระเบิดออกได้เช่นกัน อีกทั้งอุบัติเหตุที่เกิดกับตัวรถไม่ใช่แค่เพียงเพลิงไหม้เท่านั้น ยังมีอุบัติเหตุรถชนซึ่งอาจชนรุนแรง
จนถึงตัวถังแก๊สได้ดังนั้น ความแข็งแรงของถังแก๊สก็เป็นประเด็นด้านความปลอดภัยที่ผู้ใช้ควรคำนึงถึงเช่นกัน

## Slide 9
1.3 ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุกับรถใช้แก๊ส

## Slide 10
1.3.1 อุบัติเหตุจากการชน
1. จอดรถดึงเบรกมือ ดับเครื่องยนต์ เปิดกระจกรถ แล้วดึงกุญแจออก
2. ลงจากรถนำของมีค่าและถังดับเพลิง (ถ้ามี) ออกมาด้วย
3. เปิดฝากระโปรงหน้าและหลังเพื่อสังเกตดูอาการผิดปกติ
4. ให้ปิดวาล์วที่ถัง (กรณีใช้ถังวาล์วมือหมุนแบบธรรมดา) แต่ถังแก๊สบางรุ่นก็มีมัลติวาล์วที่จะปิดวาล์วโดยอัตโนมัติเมื่อปิดสวิตซ์กุญแจเครื่องยนต์
5. ให้รีบออกห่างจากตัวรถหากมีกลิ่นแก๊สหรือน้ำมันเชื้อเพลิง
6. หากมีเพลิงไหม้ให้รีบดับเพลิงที่ต้นเพลิงทันที หรือแจ้งเหตุฉุกเฉิน
1.3.2 อุบัติเหตุจากการกระแทกช่วงล่างหรือใต้ท้องรถยนต์
1. จอดรถ ดึงเบรคมือ ดับเครื่องยนต์ แล้วดึงกุญแจออก
2. ลงจากรถพร้อมสังเกตุกลิ่นรั่วของเชื้อเพลิงทั้งสองชนิด (ทั้งแก๊สและน้ำมัน)แล้วรีบปิดวาล์วถังแก๊ส (กรณีใช้ถังวาล์วมือหมุนแบบธรรมดา)
หมายเหตุ หลังจากเกิดอุบัติเหตุ ทุกครั้ง ควรนำรถของท่านเข้ารับการตรวจเช็ก
โดยช่างผู้มีความชำนาญในระบบแก๊สก่อนจะใช้รถยนต์ด้วยระบบแก๊สอีก

## Slide 11
1.4 วิธีดูและรักษารถยนต์ใช้แก๊ส

## Slide 12
1. ตรวจเช็กรถตามระยะกำหนดของรถรุ่นนั้นๆ ในครั้งแรกที่ติดตั้งแก๊สระดับ น้ำหล่อเย็น จะลดลงเนื่องจากถูกดึงไปใช้หล่อเย็นระบบแก๊ส ดังนั้น ควรเติมให้อยู่ระหว่างระดับ Min – Max และหมั่นตรวจเช็กระดับอย่างสม่ำเสมอ
2. อาจเลือกใช้น้ำมันเครื่องสำหรับรถยนต์ที่ใช้ระบบแก๊ส เช่น PTT PERFORMA
3. ทำความสะอาดไส้กรองอากาศตามคู่มือกำหนดสำหรับรถ Hybrid NGV/LPG
4. ใช้น้ำสบู่ตรวจการรั่วไหลของข้อต่อแก๊สทุกจุดที่สามารถทำได้เอง (ตรวจขณะเปิดใช้ระบบแก๊ส)
5. ควรมีระดับน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างน้อย 1/4 ถัง เพื่อ
5.1 มีน้ำมันสำรองกรณีแก๊สหมดหรือระบบจ่ายแก๊สขัดข้อง
5.2 ช่วยลดการเกิดสนิมในถังน้ำมัน
5.3 ป้องกันปั๊มจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง (ปั๊มติ๊กซึ่งเป็นปั๊มที่ใช้ส่งน้ำมันจากถังน้ำมันมายังหัวฉีดของเครื่องยนต์) เสียหายใน กรณีที่ระบบแก๊สนั้นไม่ได้ตัดการทำงานของปั๊มจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
6. เข้ารับบริการตรวจเช็กระบบแก๊สตามระยะเวลาที่ศูนย์ติดตั้งแก๊สกำหนด
7. ควรสตาร์ตเครื่องยนต์ด้วยน้ำมันเพื่อให้สตาร์ตง่าย ลดอาการสั่นขณะสตาร์ตและ เป็นการหล่อเลี้ยงระบบเชื้อเพลิง (ระบบแก๊สส่วนใหญ่จะสตาร์ตเครื่องยนต์ทุกครั้งด้วยน้ำมันอยู่แล้ว)
8. ก่อนดับเครื่องยนต์ควรเปลี่ยนระบบเชื้อเพลิงกลับมาเป็นน้ำมันบ้างในบางวัน เพื่อให้น้ำมันเข้าหล่อลื่นระบบต่าง ๆ เช่นหัวฉีดน้ำมันกระบอกสูบ ห้องเผาไหม้ ฯลฯ เพื่อไม่ให้ห้องเผาไหม้แห้งจนเกินไป(โดยเฉพาะหากท่านจะต้องจอดรถ หรือไม่ใช้รถเป็นเวลานานหลายวัน)
9. ควรเติมแก๊สจากปั๊มที่มีมาตรฐาน (ปั๊มที่ไม่มีมาตรฐานอาจมีสิ่งแปลกปลอมในแก๊ส)
10. ควรปิดวาล์วมือหมุนที่ถังแก๊สหากไม่ใช้รถยนต์เป็นเวลานานหลายวัน เพื่อป้องกันแก๊สรั่วในกรณีที่ระบบวาล์ว
ไฟฟ้าที่จุดอื่นบกพร่อง