## Slide 1
หน่วยที่ 7
มาตรฐานการตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์แก๊ส

## Slide 2
7.6 มาตรฐานการติดตั้งแก๊ส LPG
7.1 มาตรฐานการตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ NGV
7.2 การตรวจสอบหลังการติดตั้ง
7.3 ท่อนำก๊าซความดันสูง
7.4 การรับรองมาตรฐานศูนย์ติดตั้ง NGV สำหรับรถยนต์ขนาดเล็ก
7.5 ขนาดและรูปแบบป้ายมาตรฐาน
หัวข้อเรื่อง (Topics)

## Slide 3
7.1 มาตรฐานการตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ NGV

## Slide 4
มาตรฐานการตรวจสอบการติดตั้ง NGV เป็นข้อกำหนดเพื่อให้สถานประกอบการทำการตรวจสอบติดตั้ง เพื่อให้เกิดความมั่นใจในความปลอดภัยก่อนที่จะส่งให้บุคคลที่ 3 ที่กรมการขนส่งอนุญาตให้ทำการตรวจรับรอง การตรวจสอบดังกล่าวเป็นการตรวจสอบการติดตั้งที่ทำได้ทันทีหลังจากติดตั้งอุปกรณ์ NGVโดยใช้ก๊าซธรรมชาติอัดจากชุดแพ็คก๊าซ (Mobile Storage Package) ของสถานประกอบการเอง สำหรับการตรวจสอบการอย่างละเอียดจะเป็นหน้าที่ของบุคคลที่ 3 ที่กรมการขนส่งทางบกรับรอง
7.1.1 มาตรฐานการติดตั้ง
มาตรฐานการติดตั้งต้องเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของกรมการขนส่งทางบก ข้อกำหนดในมาตรฐาน ISO 15501, มาตรฐาน UN ECE R110 หรือมาตรฐานอื่นใดที่กรมการขนส่งทางบกให้การรับรอง
7.1.2 ข้อกำหนดในการตรวจสอบหลังการติดตั้งอุปกรณ์ NGV
1. กำหนดให้สถานประกอบการต้องจัดทำวิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction) สำหรับตรวจสอบการติดตั้ง พร้อมทั้งจัดทำแบบฟอร์มการตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ NGV (Check Sheet) ด้วย
2. เมื่อทำการติดตั้งอุปกรณ์ NGV แล้วเสร็จให้ทำการตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ตามแบบฟอร์มการตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ NGV
3. หลังจากการตรวจสอบตามแบบฟอร์มครบถ้วนแล้ว ให้ผู้ตรวจสอบลงรายละเอียดแบบฟอร์มให้ครบถ้วน เซ็นชื่อพร้อมลงวันที่ตรวจสอบ และเก็บเอกสารไว้เพื่อนเป็นหลักฐานต่อไป
7.1.3 ข้อกำหนดสำหรับแบบฟอร์มการตรวจสอบ
แบบฟอร์มการตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ NGV ต้องระบุรายละเอียดดังนี้
1. รายละเอียดการตรวจสอบ ต้องระบุให้ชัดเจนทั้งเรื่องที่จะทำการตรวจสอบ และรายละเอียดในการตรวจสอบว่าอย่างไรผ่าน อย่างไรไม่ผ่าน
2. รูปภาพแสดงแผนผังการเพื่อให้สามารถระบุได้ว่าจะตรวจสอบอุปกรณ์ชิ้นใด ตำแหน่งใดของรถยนต์
3. ชื่อบริษัทที่ทำการตรวจสอบ
4. ชื่อพร้อมลายเซ็นของวิศวกรหรือช่างผู้ชำนาญการที่ทำการตรวจสอบ
5. วันที่ตรวจสอบ
6. ทะเบียนรถยนต์ที่ทำการตรวจสอบ
7. หัวข้อที่กำหนดให้ตรวจสอบ
7.1.4 มาตรฐานความดัน
ตรวจสอบขนาดของมาตรวัดความดัน มาตรวัดความดันต้องวัดความดันได้ 300 บาร์เป็นอย่างน้อย

## Slide 5
7.2 การตรวจสอบหลังการติดตั้ง

## Slide 6
7.2.1 การตรวจสอบทั่วไป
1. ตรวจสอบตำแหน่งการติดตั้งอุปกรณ์ NGV ว่ามีส่วนใดส่วนหนึ่งติดตั้งพ้นตัวรถหรือไม่อุปกรณ์ NGV ทุกชนิดต้องไม่ติดตั้งในตำแหน่งนอกสุด สูงสุด หรือต่ำสุด และต้องติดตั้งให้สูงกว่าพื้นไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร
2. ตรวจสอบสติ๊กเกอร์ CNG ที่ติดไว้ด้านนอกตัวรถ รถยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติต้องติดสติ๊กเกอร์แสดงการใช้ก๊าซธรรมชาติให้เห็นอย่างชัดเจน รายละเอียดของสติ๊กเกอร์ดังกล่าวเป็นไปตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด
7.2.2 ถังบรรจุก๊าซธรรมชาติอัด
1. ตรวจสอบถังว่ามีการพ่นตัวอักษรสีดำว่า CNG/NGV หรือไม่ ต้องมีการพ่นตัวอักษรดังกล่าวด้วยสีดำที่ถังทุกใบ
2. ตรวจสอบสลักเกลียวสำหรับยึด โดยถัง 1 ใบต้องมีสลักเกลียวสำหรับยึด 4 ตัว ถ้าเป็นถังขนาดไม่เกิน 100 ลิตรน้ำต้องใช้สลักเกลียวขนาด 10 มม. เป็นอย่างน้อย แต่ถ้าถังขนาดมากกว่า 100 ลิตรน้ำต้องใช้สลักเกลียวขนาด 12 มม. เป็นอย่างน้อย
3. ตรวจสอบขนาดของแถบรัดถัง ถ้าเป็นถังขนาดไม่เกิน 100 ลิตรน้ำต้องใช้แถบรัดถัง กว้าง30 มม. ขึ้นไปและต้องมียางรองระหว่างเข็มขัดกับถังก๊าซ แต่ถ้าเป็นถังขนาดเกิน 100 ลิตรน้ำต้องใช้แถบรัดถังขนาด กว้าง 50 มม. หนา 6 มม. ขึ้น
4. ตรวจสอบประกับยึดถัง ประกับยึดถังต้องเป็นแผ่นโลหะขนาดไม่น้อยกว่า 3,600 ตารางมิลลิเมตร และต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า 2.5 มม.
5. ตรวจสอบอุณหภูมิที่ผิวถังขณะที่เครื่องยนต์ทำงานอยู่ อุณหภูมิที่ผิวถังต้องไม่เกิน 65องศาเซลเซียส
6. ตรวจสอบท่อระบายก๊าซที่บริเวณหัวถัง ที่บริเวณหัวถังต้องมีการติดตั้งกล่องระบายก๊าซ(Vapor Box) และท่อระบายก๊าซเพื่อว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุก๊าซรั่ว ก๊าซจะถูกระบายออกนอกรถจนหมด ไม่เข้าไปในตัวรถ ท่อระบายก๊าซต้องมีลักษณะเป็นท่ออ่อนขนาด 30 มม.ขึ้นไป 2 ท่อ ต่อจากหัวถังมายังใต้ท้องรถท่อหนึ่งต้องรับลมเข้าไปข้างในเพื่อเพิ่มแรงดันในการระบายก๊าซ ส่วนอีกท่อทำหน้าที่ระบายก๊าซออกนอกตัวรถ

## Slide 7
7.3 ท่อนำก๊าซความดันสูง

## Slide 8
1. ตรวจสอบการติดตั้งท่อความดันสูง ท่อความดันสูงต้องติดตั้งแนบกับโครงของรถยนต์ โดยจุดยึดแต่ละจุดต้องอยู่ห่างกันไม่เกิน 1 เมตร
2. ตรวจสอบการติดตั้งท่อความดันสูงว่ามีการเสียดสีกับอุปกรณ์อื่น ๆ หรือไม่ ท่อความดันสูงจะต้องไม่ติดตั้งให้เกิดการเสียดสีใด ๆ
3. ตรวจสอบระยะห่างระหว่างท่อความดันสูงกับท่อไอเสีย ท่อความดันสูงต้องมีระยะห่างจากท่อไอเสียไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร
4. ตรวจสอบการรั่วซึมของท่อและข้อต่อต่าง ๆ ทุกจุดโดยใช้น้ำสบู่ หรือ Gas Detector ตรวจสอบและต้องระบุไว้ในแบบฟอร์มการตรวจทดสอบ (Check Sheet) ด้วยว่าใช้อะไรตรวจสอบ
5. หัวเติมก๊าซ ตรวจสอบว่ามีฝาปิดกันน้ำ กันฝุ่นหรือไม่ หัวเติมก๊าซต้องมีฝาปิดกันน้ำ กันฝุ่นติดตั้งอย่างถาวร
6. ลิ้นควบคุมอัตโนมัติ ตรวจสอบการทำงานของลิ้นควบคุมอัตโนมัติ ระบบต้องตัดการทำงานเมื่อเครื่องยนต์หยุดทำงาน
7. ลิ้นเปิดปิดด้วยมือ
(1) ตรวจสอบดูว่ามี Master Valve หรือไม่ ระบบรถยนต์ใช้ก๊าซธรรมชาติต้องมี MasterValve ติดตั้งก่อนเข้าอุปกรณ์อื่น ๆ
(2) ตรวจสอบตำแหน่งของลิ้นปิดเปิดด้วยมือทุกตัว ว่าอยู่ในตำแหน่งที่ทำงานได้สะดวกหรือไม่ ลิ้นทุกตัวต้องอยู่ในตำแหน่งที่ทำงานได้สะดวก

## Slide 9
7.4 การรับรองมาตรฐานศูนย์ติดตั้ง NGV สำหรับรถยนต์ขนาดเล็ก

## Slide 10
7.4.1 ขอบข่าย
หลักเกณฑ์การขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ติดตั้ง NGV เป็นแนวปฏิบัติเพื่อใช้สำหรับการขอรับใบรับรองและป้ายมาตรฐานศูนย์ติดตั้ง NGV จากคณะกรรมการรับรองมาตรฐาน และเป็นแนวทางปฏิบัติในการปรับปรุงการดำเนินการของศูนย์ติดตั้ง NGV ให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดกับผู้ใช้บริการและผู้เกี่ยวข้องสำหรับรถยนต์ขนาดเล็กเท่านั้น
7.4.2 นิยาม
ศูนย์ติดตั้ง NGV หมายความว่า สถานประกอบการที่ประกอบธุรกิจติดตั้งส่วนควบเครื่องอุปกรณ์ของรถยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัด (Compressed Natural Gas: CNG) เป็นเชื้อเพลิง
รถยนต์ขนาดเล็ก หมายความว่า รถยนต์นั่งไม่เกิน 15 คน หรือรถบรรทุกที่มีน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 2,000 กิโลกรัม
อุปกรณ์ CNG หรืออุปกรณ์ NGV หมายความว่า ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิง
ใบรับรอง หมายความว่า หนังสือที่คณะกรรมการรับรองมาตรฐานออกให้แก่ศูนย์ติดตั้ง NGVที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนด ป้ายมาตรฐาน หมายความว่า ป้ายที่แสดงว่าศูนย์ติดตั้ง NGV แห่งนั้นได้ใบรับรองจากคณะกรรมการรับรองมาตรฐาน โดยมีรูปแบบและขนาดตามที่กำหนดคณะกรรมการรับรองมาตรฐาน หมายความว่า คณะกรรมการรับรองมาตรฐานสถานประกอบการติดตั้งอุปกรณ์ NGV ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงพลังงาน ประกอบด้วยผู้แทนจาก 3หน่วยงาน คือ กรมธุรกิจพลังงาน กรมการขนส่งทางบก และบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)คณะอนุกรรมการตรวจประเมิน หมายความว่า คณะอนุกรรมการซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการรับรองมาตรฐานให้ทำหน้าที่ตรวจประเมินและสรุปผลการ
ตรวจประเมินศูนย์ติดตั้ง NGVเสนอคณะกรรมการรับรองมาตรฐานเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาให้การรับรอง

## Slide 11
7.4.3 ข้อกำหนดใบรับรองและป้ายมาตรฐาน
1. การออกใบรับรอง
(1) ผู้ประกอบการต้องยื่นคำขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ติดตั้ง NGV ต่อคณะกรรมการรับรองมาตรฐานตามแบบคำขอที่กำหนด
(2) ศูนย์ติดตั้ง NGV ที่ผ่านการตรวจประเมินจากคณะอนุกรรมการตรวจประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนดและคณะกรรมการรับรองมาตรฐานให้การรับรองแล้ว จึงได้ใบรับรอง และต้องแสดงใบรับรองฉบับจริงไว้ ณ ศูนย์ติดตั้ง NGV ในที่เปิดเผยและมองเห็นได้อย่างชัดเจน
2. การใช้ป้ายมาตรฐาน
(1) ผู้ประกอบการมีสิทธิใช้ป้ายมาตรฐานได้เฉพาะศูนย์ติดตั้ง NGV ที่ได้รับใบรับรองจากคณะกรรมการรับรองมาตรฐานเท่านั้น
(2) ป้ายมาตรฐานจะแสดงประเภทของระบบการติดตั้งตามที่ได้ระบุไว้ในใบรับรอง
(3) ป้ายมาตรฐานจะติดตั้งได้เฉพาะระยะเวลาที่กำหนดในใบรับรอง หรือตามที่คณะกรรมการรับรองมาตรฐานกำหนด
(4) ขนาดและรูปแบบของป้ายมาตรฐานให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการรับรองมาตรฐานกำหนด
3. การยกเลิกใบรับรอง
(1) ศูนย์ติดตั้ง NGV ที่ประสงค์จะขอยกเลิกใบรับรองให้แจ้งต่อคณะกรรมการรับรองมาตรฐานล่วงหน้า 7 วัน และให้ถอดป้ายมาตรฐานออก
(2) ศูนย์ติดตั้ง NGV ที่ได้ใบรับรองและติดป้ายมาตรฐานไปแล้ว หากละเว้นหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด คณะกรรมการรับรองมาตรฐานจะยกเลิกใบรับรองและศูนย์ติดตั้ง NGVแห่งนั้นต้องถอดป้ายมาจรฐานออกภายในระยะเวลาที่กำหนด
(3) ใบรับรองมีอายุ 2 ปี ผู้ประกอบการต้องยื่นขอต่ออายุใบรับรองก่อนถึงวันสิ้นอายุ 2 เดือน เมื่อผ่านการตรวจประเมินแล้ว ผู้ประกอบการจึงมีสิทธิ์ใช้ใบรับรองต่อไปได้
7.4.4 ข้อกำหนดมาตรฐานในการพิจารณาเพื่อออกใบรับรอง
ในการจะได้รับการรับรองและป้ายมาตรฐานผู้ประกอบการต้องมีศูนย์ติดตั้ง NGV ที่มีความพร้อมทั้งในเรื่องของสถานที่
เครื่องมือและสิ่งอำนวยความสะดวก บุคลากร การจัดการ และประสบการณ์ประกอบด้วย
1. อาคารสถานที่พื้นที่ต้องมีความพร้อมและเหมาะสม มีการจัดวางผังของพื้นที่ปฏิบัติการให้สะดวกต่อการทำงาน
เพื่อให้การติดตั้งและซ่อมบำรุงเกิดความสมบูรณ์ นอกจากนี้ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
จึงต้องมีข้อกำหนดเกี่ยวกับพื้นที่ดังนี้

## Slide 12
1. อาคารสถานที่
พื้นที่ต้องมีความพร้อมและเหมาะสม มีการจัดวางผังของพื้นที่ปฏิบัติการให้สะดวกต่อการทำงาน เพื่อให้การติดตั้งและซ่อมบำรุงเกิดความสมบูรณ์ นอกจากนี้ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย จึงต้องมีข้อกำหนดเกี่ยวกับพื้นที่ดังนี้
(1) สถานที่ตั้งต้องอยู่ในบริเวณที่เหมาะสม ไม่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านจัดสรร บ้านแถวห้องแถวตึกแถว อาคารชุด หรืออาคารอื่นใดที่ไม่ได้จัดไว้เพื่อจุดประสงค์นี้
(2) เป็นสถานที่ที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญให้กับผู้อยู่อาศัยโดยรอบ
(3) มีอาคารสถานที่มั่นคงถาวร สามารถใช้ในการติดตั้งเครื่องมือ สิ่งอำนวยความสะดวก และการติดตั้งอุปกรณ์ CNG ได้
(4) มีทางเข้า–ออกที่สามารถนำรถยนต์เข้า–ออก ได้สะดวก
(5) บริเวณพื้น หลังคา ผนัง ต้องเป็นวัสดุที่แข็งแรง ถาวร เป็นวัสดุทนไฟ หรือบริเวณโดยรอบต้องไม่มีวัสดุที่สามารถติดไฟได้ในรัศมีไม่น้อยกว่า 3 เมตร
(6) มีพื้นที่ของศูนย์ติดตั้ง NGV รวมไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร
(7) มีห้องรับรองลูกค้า และพื้นที่แสดงอุปกรณ์การติดตั้ง
(8) มีพื้นที่สำหรับการติดตั้งหรือซ่อมบำรุงอุปกรณ์ CNG เป็นพื้นราบที่สะดวก มีความปลอดภัยในการทำงาน มีขนาดอย่างน้อย 40 ตารางเมตร และส่วนแคบสุดมีความกว้างไม่น้อยกว่า 3.5เมตร ไม่มีสิ่งกีดขวางใดอยู่ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการติดตั้ง เช่น เสา บานประตูปิด–เปิด เป็นต้น
(9) บริเวณโดยรอบพื้นที่ติดตั้งต้องมีการป้องกันเสียง แสง หรือมลพิษอื่นที่อาจจะทำความรำคาญให้กับผู้อยู่อาศัยโดยรอบ ต้องมีการระบายอากาศที่ดีและมีระบบระบายน้ำที่ดี
  (10) มีพื้นที่จอดพักรถของลูกค้าเพื่อรอการติดตั้งและรถที่ติดตั้งแล้วเสร็จซึ่งเป็นพื้นที่บริเวณเดียวกับศูนย์ติดตั้ง NGV จำนวนอย่างน้อย 2 คัน
  (11) มีการกำหนดพื้นที่อันตรายและป้ายคำเตือนบ่งบอกเขตอย่างชัดเจน โดยต้องมีระยะห่างที่ปลอดภัยจากพื้นที่อื่น
  (12) มีห้องสุขาที่สะอาดและเพียงพอ
2. เครื่องมือและสิ่งอำนวยความสะดวก
เครื่องมือและสิ่งอำนวยความสะดวกในศูนย์ติดตั้ง NGV ต้องมีความพร้อมในการใช้งาน สามารถนำมาใช้ในการติดตั้ง
การตรวจสอบ การป้องกันอันตรายหรือป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

## Slide 13
(1) เครื่องยกรถยนต์ (Car Hoist) ที่สามารถยกรถยนต์ได้ไม่น้อยกว่า 2,000 กิโลกรัม
(2) เครื่องมือตรวจสอบการรั่วของก๊าซแบบพกพา (Portable Gas Leak Detector)อย่างน้อย 1 เครื่อง
(3) ชุดถังเก็บก๊าซสำรองเคลื่อนที่ (Mobile Gas Storage Package) ความจุรวมไม่น้อยกว่า 120 ลิตรน้ำ
(4) เครื่องมือช่างที่ใช้สำหรับการติดตั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์เป็นการเฉพาะอย่างน้อย 1 ชุด
(5) ระบบไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานและต้องไม่ดัดแปลงระบบไฟฟ้าในอาคาร หรือใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีการดัดแปลง ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ ประกายไฟ หรือการระเบิดอันเนื่องจากอุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด
(6) ระบบไฟฟ้าส่องสว่างในการทำงานที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟหรือเปลวไฟ
(7) เครื่องดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 6.8 กิโลกรัม อย่างน้อย 2 ถังโดยติดตั้งในตำแหน่งที่สะดวกต่อการนำมาใช้
(8) เครื่องอัดอากาศอย่างน้อย 1 เครื่อง
3. บุคลากร
ศูนย์ติดตั้ง NGV ต้องมีบุคลากรที่ทำงานเกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณ์ CNG ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่จะทำการติดตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ และต้องมีความสำนึกในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน ดังนี้
(1) วิศวกรสาขาเครื่องกลหรือสาขาอุตสาหการ หรือสาขาอื่นตามที่คณะกรรมการรับรองมาตรฐานเห็นชอบ อย่างน้อย 1 คน ควบคุมดูแลให้คำปรึกษา โดยให้แสดงชื่อไว้ ณ ศูนย์ติดตั้ง NGVในที่เปิดเผยและมองเห็นได้อย่างชัดเจน
(2) ช่างติดตั้งต้องมีวุฒิการศึกษาระดับ ปวช. หรือสูงกว่า ด้านช่างยนต์หรือยานยนต์ ที่มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับเครื่องยนต์และรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือช่างที่มีประสบการณ์ผ่านงานซ่อมรถยนต์ไม่น้อยกว่า 3 ปี และต้องมีช่างติดตั้งประจำอยู่ที่ศูนย์ติดตั้ง NGV อย่างน้อย 1 คน พร้อมที่จะให้บริการตลอดเวลาทำการ
(3) ช่างติดตั้งตามข้อ 2) ต้องผ่านการอบรมหลักสูตร “พื้นฐานการติดตั้งระบบการใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์ สำหรับช่างผู้ปฎิบัติการ” หรือผ่านการทดสอบหรือการอบรมตามที่คณะกรรมการรับรองมาตรฐานกำหนด
(4) ป้ายถาวรที่มองเห็นได้ชัด แสดงชื่อ รูปถ่ายและตำแหน่งของบุคลากรของศูนย์ติดตั้งNGV

## Slide 14
4. การจัดการ
เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย มีความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ปฏิบัติการ รวมถึงการบริการลูกค้าที่ดี ต้องมีข้อกำหนดด้านการจัดการ ดังนี้
(1) ผู้บริหารของศูนย์ติดตั้ง NGV ต้องมีความตั้งใจในการพัฒนาให้เป็นศูนย์ติดตั้ง NGVที่ได้มาตรฐาน
(2) ที่สำหรับจัดเก็บส่วนควบหรือเครื่องอุปกรณ์ให้เป็นสัดส่วน สถานที่จัดเก็บต้องป้องกันไม่ให้ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์เสียหายหรือเสื่อมสภาพ จากสภาพแวดล้อม เช่น ความร้อน แสงแดด ฝุ่นควัน หรือสารเคมี เป็นต้น และพร้อมต่อการนำมาใช้งานได้สะดวก
(3) การลำเลียงหรือการจัดเตรียมส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์เพื่อนำมาติดตั้ง ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์นั้น
(4) ไม่มีวัสดุ สารติดไฟหรือสารเคมี ในสถานที่จัดเก็บที่อาจก่อให้เกิดหรือเป็นเหตุให้ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์เสียหาย
(5) วิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction : WI) พร้อมระบบควบคุมเอกสาร ของการรับและส่งมอบรถยนต์ลูกค้า การติดตั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ และการตรวจสอบหลังการติดตั้ง
(6) ในการติดตั้งต้องมีช่างติดตั้งต้องมีช่างติดตั้งตาม ข้อ 4.3.2 มาคอยควบคุม กำกับดูแลตลอดเวลาการทำงาน
(7) กฎและข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
(8) การอบรมพนักงานเกี่ยวกับข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัย และการดับเพลิง
(9) เครื่องเตือนภัย และทางหนีไฟในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
(10) การจัดทำระบบ 5 ส ในสถานที่ทำงาน
(11) รายการเสนอราคาค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอุปกรณ์ CNG และชี้แจงรายละเอียดให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับความแตกต่างของส่วนควบ และเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ดัดแปลงในรถยนต์แต่ละประเภทเช่น เครื่องยนต์ 4 สูบ หรือ 6 สูบเป็นต้น
(12) มีป้ายระบุยี่ห้อและรุ่นของรถยนต์ ที่ศูนย์ติดตั้ง NGV ให้บริการ และมีความชำนาญในการติดตั้ง
(13) มีคู่มือสำหรับการใช้รถยนต์ NGV เพื่อมอบให้กับลูกค้า โดยมีรายละเอียดครอบคลุมอย่างน้อย ดังนี้
5. ประสบการณ์เพื่อความมั่นใจในประสิทธิภาพของศูนย์ติดตั้ง NGV ที่จะได้รับใบรับรอง ศูนย์ติดตั้งNGV ที่ประสงค์จะขอรับ
การรับรองต้องผ่านประสบการณ์การติดตั้งอุปกรณ์ CNG ในรถยนต์ไม่น้อยกว่า20 คัน

## Slide 15
7.4.5 วิธีการสมัครขอการรับรองมาตรฐานศูนย์ติดตั้ง NGV
ผู้ที่ต้องการรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ติดตั้ง NGV ต้องยื่นคำขอโดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนพร้อมแนบเอกสารประกอบคำขอ ดังนี้
1. การขอรับแบบคำขอและการยื่นขอ
(1) การขอใบรับคำขอและคู่มือ รับด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการรับรองมาตรฐาน
ที่อยู่ : อาคารฐานเศรษฐกิจ ชั้น 8 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0–2511–5961–5 ต่อ 1901 หรือดาวน์โหลดที่ www.doeb.go.th
(2) การยื่นคำขอ ยื่นคำขอพร้อมเอกสารประกอบคำขอได้ที่ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการรับรองมาตรฐาน ที่อยู่ : อาคาร ฐานเศรษฐกิจ ชั้น 8 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
2. เอกสารประกอบคำขอ
(1) สำเนาหลักฐานจดทะเบียนนิติบุคคล
(2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามของศูนย์ติดตั้ง NGV
(3) สำเนาเอกสารแสดงชื่อ และใบปริญญาบัตรของวิศวกรผู้ควบคุมดูแลศูนย์ติดตั้งNGV
(4) สำเนาหลักฐานการผ่านการอบรมหลักสูตร “พื้นฐานการติดตั้งระบบการใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์ สำหรับ ช่างผู้ปฏิบัติการ” หรือผ่านการทดสอบหรือการอบรมตามที่คณะกรรมการรับรองมาตรฐานกำหนด และสำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาหรือใบรับรองประสบการณ์ผ่านงานซ่อมรถยนต์ของช่างติดตั้ง
(5) สำเนาเอกสารควบคุมวิธีปฏิบัติงาน (WI) จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้
(6) สำเนาเอกสารแสดงประสบการณ์ผลงานการติดตั้งอุปกรณ์ CNG ในรถยนต์จำนวนไม่น้อยกว่า 20 คัน
(7) แผนที่แสดงที่ตั้ง พร้อมเส้นทางการเดินทางไปศูนย์ติดตั้ง NGV
(8) แผนผังบริเวณของศูนย์ติดตั้ง NGV
7.4.6 ขั้นตอนการตรวจประเมินก่อนให้การรับรอง
1. ขั้นตอนการตรวจประเมินเมื่อได้รับคำขอและเอกสารประกอบคำขอจากผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบ
ความครบถ้วนของเอกสาร และทำการนัดหมายคณะอนุกรรมการตรวจประเมินและผู้ประกอบการเพื่อทำการตรวจประเมิน ณ ศูนย์ติดตั้ง NGV ในการตรวจประเมินแต่ละครั้ง จะมีจำนวนอนุกรรมการตรวจประเมินอย่างน้อย 3 คน การตรวจประเมินแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

## Slide 16
(1) ส่วนที่ 1 การตรวจสอบตามข้อบังคับ 12 ข้อ
(2) ส่วนที่ 2 การตรวจประเมินทั่วไป 3 หมวด ดังนี้
(ก) หมวดระบบ 5 ส
(ข) หมวดระบบความปลอดภัย
(ค) หมวดความพร้อมของศูนย์ NGV
2. เกณฑ์การประเมิน
(1) ส่วนที่ 1 การตรวจสอบตามข้อบังคับ 12 ข้อ
หากขาดข้อใดข้อหนึ่งถือว่าไม่ผ่านการประเมิน และคณะอนุกรรมการตรวจประเมินจะไม่ทำการตรวจประเมินในส่วนที่ 2
(ก) สถานที่ตั้งต้องอยู่ในบริเวณที่เหมาะสม ไม่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านจัดสรร บ้านแถวห้องแถว ตึกแถว อาคารชุด หรืออาคารอื่นใดที่ไม่ได้จัดไว้เพื่อจุดประสงค์นี้
(ข) อาคารสถานที่มั่นคงถาวรสามารถใช้ในการติดตั้งเครื่องมือหรือสิ่งอำนวยความสะดวก และการติดตั้งอุปกรณ์ CNG ได้
(ค) พื้นที่รวมของศูนย์ติดตั้ง NGV ไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร
(ง) เครื่องยกรถยนต์ (Car Hoist) ที่สามารถยกรถยนต์ได้ไม่น้อยกว่า 2,000กิโลกรัม
(จ) เครื่องมือตรวจสอบความรั่วของก๊าซชนิดพกพา (Portable Gas Leak Detector) อย่างน้อย 1 เครื่อง
(ฉ) ชุดถังเก็บก๊าซสำรองเคลื่อนที่ (Mobile Gas Storage Package) ความจุรวมไม่น้อยกว่า 120 ลิตรน้ำ
(ช) เครื่องดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 6.8 กิโลกรัม อย่างน้อย 2 ถังโดยติดตั้งในตำแหน่งที่สะดวกต่อการนำมาใช้
(ซ) วิศวกรสาขาเครื่องกลหรือสาขาอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นตามที่คณะกรรมการรับรองมาตรฐานเห็นชอบ อย่างน้อย 1 คน ควบคุมดูแลให้คำปรึกษา โดยให้แสดงชื่อไว้ ณ ศูนย์ติดตั้ง NGV ในที่เปิดเผยและมองเห็นได้อย่างชัดเจน (ฌ) ช่างติดตั้งต้องผ่านการอบรมหลักสูตร “พื้นฐานการติดตั้งระบบการใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์ สำหรับช่างผู้ปฏิบัติการ” หรือผ่านการทดสอบหรือการอบรมตามที่คณะกรรมการรับรองมาตรฐานกำหนด
(ญ) วิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction : WI) พร้อมระบบควบคุมเอกสารของการรับและส่งมอบรถยนต์ของลูกค้า การติดตั้งเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบ และการตรวจสอบหลังการติดตั้ง
(ฎ) บริการหลังการติดตั้ง พร้อมใบรับประกันอุปกรณ์และใบรับประกันการติดตั้งเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

## Slide 17
(ฏ) ประสบการณ์ผลงานในการติดตั้งอุปกรณ์ CNG ในรถยนต์จำนวนไม่น้อยกว่า20 คัน
(2) ส่วนที่ 2 การตรวจประเมินทั่วไป ต้องได้รับคะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
(ก) หมวดระบบ 5 ส : คะแนนเต็มร้อยละ 20 ประเมินให้คะแนนตามหัวข้อในแบบตรวจระบบ 5 ส
(ค) หมวดความปลอดภัย : คะแนนเต็มร้อยละ 30 ประเมินให้คะแนนตามหัวข้อในแบบตรวจความปลอดภัย
(ง) หมวดความพร้อมของศูนย์ติดตั้ง NGV : คะแนนเต็มร้อยละ 50 ประเมินให้คะแนนตามแบบตรวจความพร้อมของศูนย์ติดตั้ง NGV
7.4.7 การพิจารณาผล
คณะกรรมการรับรองมาตรฐานจะประชุมพิจารณาผลการตรวจประเมินที่ได้รับจากคณะอนุกรรมการ
ตรวจประเมิน
1. หากศูนย์ติดตั้ง NGV ผ่านเกณฑ์การประเมิน และคณะกรรมการรับรองมาตรฐานเห็นชอบให้ได้รับใบรับรองแล้ว คณะกรรมการรับรองมาตรฐานจะมีหนังสือแจ้งผลพร้อมออกใบรับรองให้ผู้ประกอบการ
2. หากศูนย์ติดตั้ง NGV ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน คณะกรรมการรับรองมาตรฐานจะมีหนังสือแจ้งผู้ประกอบการทราบพร้อมรายการข้อบกพร่องและกำหนดระยะเวลาแก้ไข ผู้ประกอบการต้องดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำ หนด แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 30 วันคณะอนุกรรมการตรวจ
การประเมินจะทำการตรวจประเมินซ้ำ หากตรวจประเมินครบ 3 ครั้ง แล้วยังไม่ผ่านเกณฑ์
คณะกรรมการรับรองมาตรฐานจะยกเลิกคำขอ หากผู้ประกอบการนั้นยังประสงค์จะขอการรับรอง
มาตรฐานอีกต้องยื่นคำขอใหม่

## Slide 18
7.5 ขนาดและรูปแบบป้ายมาตรฐาน

## Slide 19
รูปแบบของป้ายมาตรฐาน จะประกอบด้วยอักษร “ศูนย์ติดตั้ง NGV.....มาตรฐานดีเยี่ยม รับรองโดยประกอบตราสัญลักษณ์ของกรมการขนส่งทางบก กรมธุรกิจพลังงาน และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)”โดยมีรูปแบบเลขที่ใบรับรองเป็น “xxx/ปปปป” และรูปแบบของวันที่ใบรับรองเป็น “วว ดดดด ปปปป”
ที่ป้ายมาตรฐานฯ จะระบุชัดเจนว่ารับรองมาตรฐานระบบใด และจะมีเลขที่กำกับตรงกับใบรับรอง
พร้อมวัน เดือน ปี ที่ให้ใบรับรองกำกับไว้ทุกป้าย
ขนาดของป้ายมาตรฐาน มีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 120 ซม. และยาวไม่น้อยกว่า 180 ซม. โดยมีรายละเอียดของป้ายดังนี้
1. ป้ายทำจากพลาสติก ชนิดอะคริลิคสีขาว ความหนาไม่น้อยกว่า 0.3 ซม. ปั๊มนูนยกขอบ ขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 ซม.
2. มีข้อความ รูปแบบ และตราสัญลักษณ์ ตามที่คณะกรรมการรับรองมาตรฐานกำหนด
3. โครงเหล็ก ทำด้วยเหล็กฉาก L ขนาดไม่น้อยกว่า 35 มม. x 35 มม. x 5 มม. ทาสีกันสนิม
4. คิ้วขอบป้าย ทำจากสังกะสีพ่นสีอบอุตสาหกรรม ชนิดสีน้ำเงิน
5. ติดตั้งหลอดฟลูออเรสเซนต์ภายในป้าย พร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อให้มองเห็นรายละเอียดของป้ายได้อย่างชัดเจน
6. มีโครงเหล็กรองรับกล่องไฟ พร้อมทั้งอุปกรณ์ยึดเพื่อความมั่นคงแข็งแรง
7. ขนาดความสูงของตัวอักษรและตราสัญลักษณ์ ดังนี้
ขนาดความสูงของตัวอักษรและตราสัญลักษณ์ (ต่อ)

## Slide 20
7.6 มาตรฐานการติดตั้งแก๊ส LPG

## Slide 21
ถ้าคุณกำลังกระหายที่จะรู้ว่า อุปกรณ์แก๊สที่ได้มาตรฐาน การติดตั้งที่ได้มาตรฐาน ต้องดูกันตรงไหนข้อมูลต่อไปนี้คงช่วยคุณได้บ้างไม่มากก็น้อย
7.6.1 ถังแก๊ส
ถังทุกใบ อย่างน้อยต้องมี เลข อักษร หรือเครื่องหมายแสดงข้อความเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษ ดังต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน โดยแสดงไว้ที่แผ่นป้ายบอกรายละเอียดซึ่งเชื่อมติดอยู่กับเปลือกถังอย่างถาวร
เครื่องหมายการค้า
ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ
ชั้นคุณภาพของวัสดุที่ใช้ทำ (ให้แสดงเป็นตัวเลขอยู่ภายในวงกลม)
หมายเลขลำดับ
ความจุ
ความดันไฮดรอลิกที่ใช้ทดสอบ
วัน เดือน ปี ของการทดสอบโดยใช้ความดันไฮดรอลิก
หมายเลขมาตรฐาน (มอก.370–2525)
น้ำหนักถังเปล่า
ผู้ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เป็นไปตามมาตรฐานนี้ จะแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้นได้ ต่อเมื่อได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ววาล์วที่ใช้ประกอบถังถังต้องมีข้อต่อสำหรับประกอบลิ้นและอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังนี้
(1) ลิ้นบรรจุ (Filler valve)
(2) ลิ้นใช้งานหรือลิ้นจ่าย (Service valve or discharge valve) พร้อมกับลิ้นควบคุมการไหล(excess flow valve)
(3) เครื่องวัดระดับของเหลวคงที่ (fixed liquid level gauge) หรือ ช่องกระจกตรวจระดับ(sight glass)
(4) เครื่องวัดปริมาณ (content gauge)
(5) ลิ้นนิรภัย (safety valve) หรือกลอุปกรณ์นิรภัย (safety device) ต้องติดตั้งให้อยู่ในตำแหน่งที่จะระบายก๊าซออกมาในภาพของไอ
(6) ลิ้นควบคุมการบรรจุเกิน (shut–off valve) ต้องปิดโดยอัตโนมัติ เมื่อก๊าซที่บรรจุเกินร้อยละ 85 ของความจุของ
ถังในบางกรณี ลิ้นและอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นบางรายการอาจรวมเข้าเป็นชุดเดียวกันได้

## Slide 22
7.6.2 ท่อแก๊ส
ท่อแก๊สต้องเป็นท่อทองแดง ไม่มีตะเข็บ มีความหนา และขนาดเส้นศูนย์กลางภายในที่เหมาะสม โดยปกติ ถ้าเป็นท่อทองแดงที่มาจากต่างประเทศ ความโตนอก จะขนาดประมาณ 6 มิลิเมตรความหนา 1 มิลลิเมตร ซึ่งเป็นท่อแก๊สสำหรับ LPG โดยเฉพาะ จะระบุขนาดของท่อและมาตรฐานรองรับถ้ามาจากยุโรปจะใช้มาตรฐาน 67R 010 แต่ถ้าหาท่อแก๊สนอกไม่ได้ ต้องใช้ท่อภายในประเทศให้ตรวจสอบดูว่าหนาถึง 1 มิลลิเมตร หรือไม่
7.6.3 หม้อต้ม
ในประเทศไทยมี กฎกระทรวง ฉบับที่ 20 (2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ซึ่งใช้ควบคุมการติดตั้งแก๊สรถยนต์ให้ได้มาตรฐานควรเป็นหม้อต้มใหม่ เพราะถ้าเป็นหม้อต้มเก่าเราไม่รู้ว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ การที่จะตรวจสอบหม้อต้มว่าได้มาตรฐาน หรือไม่ ให้ดูดังต่อไปนี้
– บริษัทผู้ผลิต ใช้มาตรฐานอะไรในการผลิต (ยุโรปใช้ 67R)
– ผลิตจากประเทศอะไร
– บริษัทผู้นำเข้า หรือ ผู้จัดจำหน่าย
โดยปกติหม้อต้มที่ผลิตได้มาตรฐาน 67R ทุกใบจะมีซีรีส์นัมเบอร์กำกับ และใบรับรองมาตรฐานมา ให้ด้วย ซึ่งในใบรับรองจะมีหมายเลขตรงซีรี่ส์นัมเบอร์กับหม้อต้ม (เป็นมาตรฐานความปลอดภัยเท่านั้น)
7.6.4 ท่อยางต่าง ๆ
ท่อน้ำร้อน ท่อนำไอแก๊ส ควรตรวจสอบดูว่า ผลิตมาเพื่อใช้กับน้ำร้อนหรือแก๊สหรือไม่ โดยสามารถตรวจสอบได้จากตัวท่อเอง เพราะข้างท่อจะพิมพ์การทนแรงดันใช้งานของท่อเอาไว้หรืออุณหภูมิใช้งานของท่อและยี่ห้อ หรือ ผู้ผลิต
7.6.5 การติดตั้ง
ความปลอดภัย ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงและ พรบ.ที่เกี่ยวข้อง
7.6.6 การตรวจสอบหลังการติดตั้ง
หลังการติดตั้งควรนำรถของท่านไปให้บุคคลที่ 3 เป็นผู้ตรวจสอบ (วิศวกรผู้ตรวจ) ว่าถูกต้องตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก และเป็นผู้รับรองออกใบวิศวฯในการติดตั้งให้จะได้มั่นใจได้ว่าการติดตั้งถูกต้องและปลอดภัย ซึ่งสามารถสอบถามชื่อผู้ตรวจได้ที่ กรมขนส่งทางบก หมายเลขโทรศัพท์ 02–272–3100เท่านี้ก้อมั่นใจได้ว่าการติดตั้งปลอดภัย ถูกกฎหมาย และอย่าลืมเมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว ต้องนำรถของท่านไปแจ้งกับขนส่งตามที่อยู่ของรถท่าน ภายใน 15 วัน