## Slide 1
หน่วยที่ 16
มาตรฐานระบบสายดิน

## Slide 2
16.5 การตรวจสอบไฟฟ้ารั่ว
หัวข้อเรื่อง(Topics)
16.1 ระบบสายดิน
16.2 อุปกรณ์ในการต่อสายดิน
16.3 การปักหลักดิน
16.4 การต่อสายดินเข้ากับหลักดิน
หน่วยที่ 16
มาตรฐานระบบสายดิน

## Slide 3
ในระบบไฟฟ้าจำเป็นต้องมีการต่อสายดิน เพื่อให้ระบบสมดุลและป้องกันไฟดูด เนื่องจากไฟรั่วที่โครง ของอุปกรณ์ไฟฟ้าการต่อระบบสายดินจำเป็นต้องต่อให้ถูกต้องตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับ ประเทศไทย พ.ศ. 2556
16.1 ระบบสายดิน
ระบบสายดินแบ่งได้ 2 ระบบ คือ
16.1.1 การต่อลงดินของระบบไฟฟ้า
1. การต่อลงดินของระบบไฟฟ้า (Neutral) ตามมาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้าสําหรับประเทศ ไทย พ.ศ. 2556 ระบบไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่ 50 V แต่ไม่ถึง 1,000 V ต้องต่อลงดิน เช่นระบบ 1 เฟส 2 สาย ระบบ 1 เฟส 3 สาย ระบบ 3 เฟส 3 สาย และระบบ 3 เฟส 4 สาย วงจรและระบบไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าเกิน 1,000 V ขึ้นไป ถ้าจ่ายให้บริภัณฑ์ไฟฟ้าชนิดเคลื่อนที่ได้จะต้องต่อลงดิน แต่ถ้าจ่ายไฟให้บริภัณฑ์ไฟฟ้าอื่น ๆ อนุโลมให้ต่อลงดินได้แต่ต้องไม่ขัดกับข้อกําหนดอื่น ๆ ของการไฟฟ้า

## Slide 4
(1)ระบบ 1 เฟส 2 สาย กําหนดให้ตัวนํานิวทรัลเป็นสายที่ต่อลงดิน
(2) ระบบ 1 เฟส 3 สาย กําหนดให้ตัวนํานิวทรัลเป็นสายที่ต่อลงดิน
(3) ระบบ 3 เฟส 3 สาย กําหนดให้สายตัวนําเส้นใดเส้นหนึ่งต่อลงดิน
(4) ระบบ 3 เฟส 4 สาย กําหนดให้ตัวนํานิวทรัลเป็นสายที่ต่อลงดิน
รูปที่ 16.1 การต่อลงดิน ของระบบ 1 เฟส 2 สาย
16.1.2 การต่อสายดินของเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า
เป็นการต่อสายจากบริภัณฑ์ไฟฟ้าที่เป็นโลหะลงสูงดิน ซึ่งจะต้องมีอุปกรณ์ประกอบในการต่อ สายดิน ได้แก่ สายดิน แคลมป์ยึด และหลักดิน เพื่อให้กระแสไฟฟ้ารั่วไหลลงสูงดิน ถ้าไม่ต่อระบบดิน เมื่อไป สัมผัสจะถูกไฟฟ้าดูด ดังรูปที่ 16.2 ถ้าต่อสายดินเมื่อมีคนไปสัมผัสจะไม่ถูกดูดดังรูปที่ 16.3

## Slide 5
รูปที่ 16.2 ไม่ต่อสายดินมีคนไปสัมผัสบริภัณฑ์ไฟฟ้าจะโดนไฟฟ้าดูด
รูปที่ 16.3 เมื่อต่อสายดินมีคนไปสัมผัสบริภัณฑ์ไฟฟ้าจะไม่เป็นอันตราย

## Slide 6
รูปแบบการต่อลงดินของบริภัณฑ์ไฟฟ้าที่สําคัญ มีดังนี้
1. การต่อลงดินของบริภัณฑ์ไฟฟ้าชนิดยึดกับที่หรือชนิดที่มีการเดินสายถาวร ต้องต่อลงดิน ดังนี้
(1)ห่างจากพื้นหรือโลหะที่ต่อลงดินไม่เกิน 2.4 เมตรในแนวดิ่งหรือ 1.5 เมตรในแนว ระดับและบุคคลอาจสัมผัสได้โดยบังเอิญ
(2) อยู่ในสถานที่เปียกหรือชื้น
(3) มีการสัมผัสทางไฟฟ้ากับโลหะ
(4) อยู่ในบริเวณอันตราย
(5) รับไฟฟ้าจากสายชนิดหุ้มส่วนนํากระแสไฟฟ้าด้วยโลหะ
2. การต่อลงดินของบริภัณฑ์ไฟฟ้าชนิดยึดติดกับที่ทุกขนาดแรงดัน บริภัณฑ์ไฟฟ้าต่อไปนี้ ต้องต่อลงดิน
โครงของแผงสวิตช์
(2) โครงของมอเตอร์ชนิดยึดติดกับที่
(3) กล่องของเครื่องควบคุมมอเตอร์
(4) บริภัณฑ์ไฟฟ้าของลิฟต์และปั้นจั่น
(5) บริภัณฑ์ไฟฟ้าในอู่จอดรถ โรงมหรสพ โรงถ่ายภาพยนตร์สถานีวิทยุและโทรทัศน์
(6) ป้ายที่ใช้ไฟฟ้ารวมทั้งอุปกรณ์ประกอบ
(7) เครื่องฉายภาพยนตร์
(8) เครื่องสูบน้ำที่ใช้มอเตอร์

## Slide 7
(4) เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ที่ไม่ได้ใช้ในสถานที่อยู่อาศัยต่อไปนี้
(ก)ตู้เย็น ตู้แช่ เครื่องปรับอากาศ
(ข) เครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้า เครื่องล้างจาน เครื่องสูบน้ำ เครื่องประมวลผลข้อมูล เครื่องใช้ไฟฟ้าในตู้เลี้ยงปลา
(ค) เครื่องมือชนิดมือถือที่ทํางานด้วยมอเตอร์
(ง) เครื่องใช้ไฟฟ้าทํางานด้วยมอเตอร์
(จ) เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีสายพร้อมเต้าเสียบใช้ในสถานที่เปียกหรือชื้นหรือบุคคลที่ใช้ ยืนอยู่บนพื้นดินหรือพื้นโลหะหรือทํางานอยู่ในถังโลหะหรือหม้อน้ำ
(ฉ) เครื่องมือที่อาจนําไปใช้ในที่เปียกหรือใช้ในบริเวณที่นําไฟฟ้าได้
(ช) ดวงโคมไฟฟ้าชนิดหยิบยกได้
3. การต่อลงดินของบริภัณฑ์ไฟฟ้าที่มีสายพร้อมเต้าเสียบ ต้องต่อลงดินถ้ามีสภาพตามข้อ ใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
(1)ใช้ในบริเวณอันตราย
(2) ใช้แรงดันไฟฟ้าวัดเทียบกับดินเกิน 150 โวลต์
(3) เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ในสถานที่อยู่อาศัยต่อไปนี้
(ก) ตู้เย็น ตู้แช่แข็ง เครื่องปรับอากาศ
(ข) เครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าเครื่องล้างจาน
เครื่องสูบน้ำเครื่องใช้ไฟฟ้าในตู้เลี้ยงปลา
(ค) เครื่องมือชนิดมือถือที่ทํางานด้วยมอเตอร์
(ง) เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ทํางานด้วยมอเตอร์
(จ) ดวงโคมไฟฟ้าชนิดหยิบยกได้

## Slide 8
16.2 อุปกรณ์ในการต่อสายดิน
อุปกรณ์ในการต่อสายดินมี 3 ชนิดดังนี้
16.2.1 สายดินของบริภัณฑ์ไฟฟ้า (Ground Wire)
สายดินทําหน้าที่ทําให้สิ่งห่อหุ้มที่เป็นโลหะของบริภัณฑ์ไฟฟ้ามีศักดาไฟฟ้าใกล้เคียงกับดิน เพื่อเป็นการลดอันตรายต่อผู้สัมผัสกับสิ่งห่อหุ่มนั้นเมื่อมีกระแสไฟฟ้ารั่ว สายดินของบริภัณฑ์ไฟฟ้าที่ เดินสายร่วมไปกับสายของวงจรต้องเป็นดังนี้
1. ตัวนําทองแดง หุ้มฉนวนหรือไม่หุ้มก็ได้
2. เปลือกโลหะของสายเคเบิลชนิด AC MI และ MC
3. บัสเวย์ที่ได้ระบุให้ใช้แทนสายสําหรับต่อลงดินได้สําหรับสายดินจะพิจารณาหรือขนาดปรับตั้งของเครื่องป้องกันกระแสเกินตามมาตรฐานการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
16.2.2 หลักดิน (Ground rod)
หลักดิน เป็นแท่งหรือแผ่นโลหะที่มีการป้องกันการผุกร่อนที่ฝังอยู่ในดินเพื่อทําให้อุปกรณ์ที่ เป็นโลหะที่ถูกต่อลงดินมีศักดาไฟฟ้าเป็นศูนย์ตามมาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้าสําหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 ได้กําหนดมาตรฐานดังนี้

## Slide 9
1. หลักดินทําจากแท่งเหล็กอาบทองแดง มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 5/8 นิ้ว ยาวไม่น้อย กว่า 2.4 เมตร
2. แผ่นตัวนําชนิดป้องกันการผุกร่อนที่มีพื้นที่สัมผัสไม่น้อยกว่า 0.18 ตร.เมตร ในกรณีที่เป็น เหล็กอาบโลหะชนิดกันผุกร่อนต้องหนาไม่น้อยกว่า 6 มม. หากเป็นโลหะกันการผุกร่อนชนิดอื่นที่ไม่ใช้เหล็ก ต้องหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม.
3. โครงอาคารที่เป็นโลหะซึ่งมีค่าความต้านทานของการต่อลงดินไม่เกิน 5 โอห์ม
16.2.3 แคลมป์ยึดสายดิน (Ground clamp)
แคลมป์ยึดสายดิน เป็นอุปกรณ์ยึดสายดินกับหลักดินให้แน่น ดังรูปที่ 16.4
รูปที่ 16.4 แคลมป์ยึดสายดิน

## Slide 10
16.3 การปักหลักดิน
การปักหลักดินโดยตรง เป็นการต่อสายดินจากโครงของเครื่องใช้ไฟฟ้าลงสู่ดิน โดยผ่านสายดินไปสู่ หลักดินโดยปักลงดินไม่น้อยกว่า 2.4 เมตร
1. ปักแท่งหลักดิน
16.4 การต่อสายดินเข้ากับหลักดิน
การต่อสายดินเข้ากับหลักดินมีวิธีดังนี้
1. ใช้เสียมมือขุดหนาดินออกเพื่อเตรียมตอกหลักดิน
รูปที่ 16.5 การปักหลักดิน
รูป 16.6 ใช้เสียมมือขุดหน้าดินออก

## Slide 11
2. นําหลักดินมาใส บริเวณที่จะทําระบบสายดิน
3. ใช้ค้อนปอนดตอกหลักดินจนสุดความยาวของหลักดิน
รูปที่ 16.7 การนําหลักดินมาสืบริเวณที่จะทําหลักดิน
รูปที่ 16.8 การใช้ค้อนปอนด์ตอกหลักดิน

## Slide 12
4. ต่อสายดิน THW ขนาด 25 มม. 2 กับหลักดินโดยใช้แคลมป์ยึดหลักดิน
16.5 การตรวจสอบไฟฟ้ารั่ว
การตรวจไฟฟ้ารั่ว ทําได้ 2 วิธิ
16.5.1 ใช้ไขควงตรวจสอบไฟฟ้าแตะที่โครงเครื่องใช้ไฟฟ้าหากมีไฟติดที่ไขควงตรวจสอบไฟฟ้าแสดง ว่ามีไฟฟ้ารั่วลงโครง
รูปที่ 16.9 การยึดหลักดินโดยใช้แคลมป์ยึดหลักดิน

## Slide 13
16.5.2 ใช้โวลต์มิเตอร์ตรวจสอบไฟฟ้าโดยใช้เข็มข้างหนึ่งสัมผัสที่โครงเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าเข็มอีก อันหนึ่งแตะที่พื้นดินที่มีความชื้นแล้วอ่านค่าแรงดันไฟฟ้า
รูปที่ 16.10 การตรวจสอบไฟฟ้ารั่วโดยไขควงตรวจสอบไฟฟ้า
รูปที่ 16.8 รูปแสดงการตรวจสอบไฟรั่วด้วยโวลต์มิเตอร์