## Slide 1: น้ำมันหล่อลื่นคอมเพรสเซอร์

## Slide 2
- หล่อลื่นส่วนที่เคลื่อนไหวต่างๆ ของคอมฯ และลดความฝืดของผิวสัมผัส
ขณะชิ้นส่วนมีการเคลื่อนที่ น้ำมันนี้จะถูกดูดอัดปนกับสารทำความเย็น
เล็กน้อย เข้าไปในท่อทางเดินสารช่วยให้ลิ้นของ Expansion Valve
ทำงานได้ดี ตลอดเวลา
- ค่าความหนืดประมาณ 500 น้ำมันหล่อลื่นควรมี 6-10 ออนซ์
- อย่าเปิดฝากระป๋องน้ำมันทิ้งไว้ เพราะน้ำมันจะดูดความชื้น ทำให้เกิดการอุดตันความชื้นในระบบ
- น้ำมันต้องสะอาดถ้าถ่ายน้ำมันแล้วดำ ต้องล้างระบบ
น้ำมันหล่อลื่นคอมเพรสเซอร์(Refrigeration Oil)

## Slide 3
น้ำมันหล่อลื่นคอมเพรสเซอร์(Refrigeration Oil)

## Slide 4
1. ต้องมีความหนืดหรือความข้นใสคงที่
2. ต้องไม่ทำปฏิกิริยาทางเคมี กับสารทำความเย็นที่ใช้ในระบบ
3. ต้องไม่กัดกร่อนส่วนประกอบหรือชิ้นส่วนที่มีอยู่ในระบบ
4. ต้องเป็นฉนวนไฟฟ้า
5. ต้องมีอุณหภูมิของจุดหยุดไหล ต่ำกว่าอุณหภูมิจุดเดือด
6. ต้องสามารถรวมกับน้ำยาสภาพของเหลวได้เป็นเนื้อเดียว
คุณสมบัติของน้ำมันคอมเพรสเซอร์

## Slide 5
7. ต้องไม่มีความชื้น
8. ต้องไม่มีสิ่งสกปรกเจือปน
9. ต้องมีจุดวาบไฟและอุณหภูมิลุกไหม้สูง
10.ต้องไม่แปรสภาพเป็นสารคาร์บอน เมื่อได้รับอุณหภูมิสูงในขณะที่ทำการหล่อลื่น
11. ต้องไม่มีสภาพเป็นไข และสามารถเคลื่อนตัวได้ดี ในสภาพที่มีอุณหภูมิต่ำ

## Slide 6
กรณีที่มีการสูญเสียน้ำมันเครื่องทำความเย็น ได้แก่
1. สารทำความเย็นในระบบรั่วอย่างมากบริเวณข้อต่อ
2. ท่อทางเดินสารทำความเย็นหรือ Flexible Hose เกิดแตกชำรุด
3. อุปกรณ์ของระบบเครื่องปรับอากาศแตกชำรุด
4. แกนเพลาของคอมเพรสเซอร์รั่วอย่างมาก
- ขณะที่ระบบเครื่องทำความเย็นทำงาน น้ำมันหล่อลื่นจะไม่อยู่ที่ตัว Compressor ทั้งหมด จะมีบางส่วนไหลเวียนไปกับสารทำความเย็นในระบบ การตรวจสอบระดับน้ำมันจึงไม่ใช่เรื่องที่กระทำได้ง่ายๆ

## Slide 7: การวัดระดับน้ำมันคอมเพรสเซอร์
1. ปล่อยสารทำความเย็นในระบบออกให้หมด
2.ใช้เส้นลวดทองแดงหรือทองเหลืองขนาด1/8นิ้ว ยาว8 5/6 นิ้ว ดัดให้โค้งแล้วแหย่เข้าไปวัดโดยเปิดจุกสำหรับเติมน้ำมันด้านข้างคอมเพรสเซอร์ออก
3. คอมเพรสเซอร์ “ยอร์ก” ระดับที่วัดได้ควรอยู่ 3/16-5/8 นิ้ว เมื่อติดตั้งในแนวดิ่ง และ 7/8-1/8 นิ้ว เมื่อติดตั้งตามแนวระดับ

## Slide 8
4. Swash Plate การวัดระดับทำได้ยาก ควรใช้วิธีตวง ดังแสดงในตารางข้างล่างนี้
16 | 12 | 10 | 8 | 6 | 
1 15/16 1 7/8 | 1 5/8 1 7/16 | 1 13/16 1 | 1 1 | 13/16 7/8 | แนวดิ่ง แนวระดับ

## Slide 9
การเพิ่มน้ำมันคอมเพรสเซอร์ จะกระทำเมื่อแน่ใจว่าเกิดการรั่ว หรือมีการถอดซ่อม หรือมีการถ่ายน้ำมันออกจากคอมเพรสเซอร์เก่าดังนี้
Evap. 3 ออนซ์, คอนเดนเซอร์ 1 ออนซ์ และ Receiver 2 ออนซ์
ความหนืด : วัดความสามารถในการไหลของน้ำมัน หน่วยเป็น S.S.U. ขึ้นกับอุณหภูมิและจำนวนสารทำความเย็นในน้ำมัน
: ค่าความหนืดน้ำมันสำหรับเครื่องทำความเย็น, เครื่องปรับอากาศรถยนต์ และระบบเครื่องทำความเย็นควร มีค่า 150, 500 และ 300 S.S.U. ตามลำดับ
น้ำมันหล่อลื่นคอมเพรสเซอร์(Refrigeration Oil)

## Slide 10
จุดไหลตัวของน้ำมัน : อุณหภูมิต่ำที่สุดที่น้ำมันยังสามารถไหลตัวได้ อย่างอิสระ
: ขึ้นกับความหนืดของน้ำมันและจำนวนไขใน น้ำมัน
จุดแข็งเป็นไข : จุดที่น้ำมันใน Evap. เริ่มเป็นไข, เป็นการวัดจำนวนไข ในน้ำมัน
: น้ำมันเครื่องทำความเย็นต้องเอาไขออกตั้งแต่กรรมวิธี
การผลิต

## Slide 11
ความแตกต่างของความร้อนที่อุณหภูมิสูงขึ้น และอุณหภูมิที่ทำให้ไม่สะดวกไม่สบายนี้เราเรียกว่า ภาระการทำความเย็นหรือคูลิ่งโหลด และเครื่องปรับอากาศหรือเครื่องทำความเย็นที่จะดูดกลืนเอาปริมาณความร้อนที่แตกต่างกันนี้ออกได้มากน้อยเพียงใดเรียกว่า ความจุความเย็น
การทำความเย็น

## Slide 12: แหล่งกำเนิดความร้อนจากภายนอกรถยนต์สามารถแบ่งได้ดังนี้
1. ความร้อนที่เกิดจากการส่งผ่านความร้อน
  ความร้อนเข้าทางหลังคา
  ความร้อนเข้ามาทางด้านข้างรถ เช่น ประตู
  ความร้อนที่เข้ามาทางพื้นรถและแผงหน้าปัด
  ความร้อนเข้ามาทางกระจก
2. แหล่งกำเนิดจากแสงแดด
  ความร้อนเข้ามาโดยผ่านทางกระจก

## Slide 13
3. แหล่งกำเนิดเนื่องจากการระบายอากาศ
  ความร้อนเข้ามาจากการระบายอากาศตามธรรมชาติ
  ความร้อนเข้ามาจากการระบายอากาศแบบบังคับ
แหล่งกำเนิดความร้อนเกิดขึ้นภายในรถยนต์ ได้แก่
1. ความร้อนบางส่วนที่เกิดขึ้นจากเครื่องยนต์
2. ความร้อนเกิดจากร่างกายมนุษย์

## Slide 14: ความจุความเย็น
ความจุความเย็น คือ อัตราซึ่งระบบทำความเย็นนั้นๆ จะสามารถดูดความร้อนออกจากบริเวณส่วนที่ต้องการทำความเย็นได้มากน้อยเพียงใด หน่วยที่ใช้เป็นกิโลแคลอรีต่อชั่วโมง,บีทียูต่อชั่วโมง หรือเรียกว่า ความจุเครื่องทำความเย็น ในกรณีเครื่องปรับอากาศเรียกว่า ความจุความเย็น ก่อนจะถึงยุคที่มีใช้เครื่องกลทำความเย็น จะใช้น้ำแข็งเป็นตัวกลางในการทำความเย็นมาก่อน แล้วจึงพัฒนามาเป็นระบบเครื่องกลทำความเย็นในปัจจุบัน

## Slide 15: ความสัมพันธ์ระหว่างความจุความเย็นและภาระการทำความเย็น