## Slide 1
ท่อทางเดินสารทำความเย็น

## Slide 2
ท่อทางเดินสารทำความเย็น
ท่อทางเดินสารทำความเย็น ที่ใช้ในเครื่องทำความเย็นแบ่งเป็น 2 ชนิด
1. ท่อชนิดอ่อน เช่น ท่อทองแดงอย่างอ่อน, ท่ออลูมิเนียม, หรือท่อที่ทำจากสารอัล ลอยด์พิเศษ จำหน่ายเป็นขดยาว 25 ฟุตหรือ 50 ฟุต ขนาด ¼ นิ้ว OD หรือ ½ นิ้ว OD
2. ท่อชนิดแข็ง เช่น ท่อทองแดงอย่างแข็ง, ท่อ stainless steel หรือท่อชนิดอื่นๆ ที่มี ลักษณะคล้ายกัน มักเก็บเป็นเส้นยาวไม่เกิน 6 เมตร

## Slide 3
หลักในการเลือกใช้ท่อทางเดินสารทำความเย็น
- ชนิดของระบบทำความเย็นและสารทำความเย็นที่ใช้
- ราคาของท่อแต่ละชนิด
- แบบของการต่อท่อที่ใช้ ท่อทางเดินสารทำความเย็น
ทุกชนิดต้อง Seal ให้ดี เพื่อป้องกันฝุ่นและความชื้น
จากอากาศ

## Slide 4
การตัดท่อ (Cutting tubing) เครื่องมือที่ใช้ในการตัดท่อมี 2 ชนิด
1. ใช้คัตเตอร์ มีส่วนประกอบ คือ หัวปรับสำหรับตั้งระยะใบมีด, Roller และที่คว้านปลายท่อหรือ Reamer

## Slide 5
ขั้นตอนการตัดท่อโดยใช้คัตเตอร์
- วางท่อระหว่างโรลเลอร์และใบมีด
­- หมุนตัวปรับตั้งระยะใบมีให้ฝังเนื้อท่อเล็กน้อย
­ - หมุนตัวคัตเตอร์ช้าๆ รอบท่อ
­ - หมุนหัวปรับระยะใบมีดลงในเนื้อท่อแล้วหมุนตัวคัตเตอร์
รอบๆ ท่อซ้ำๆ จนท่อขาด

## Slide 6
2. ใช้เลื่อย ส่วนมากใช้ตัดท่อชนิดแข็ง

## Slide 7
การคว้านปลายท่อ (Ream)
เมื่อตัดท่อเสร็จทุกครั้งต้องคว้านปลายท่อให้เรียบร้อย เป็นการเตรียมท่อเพื่อการบานท่อและบานแฟลร์ในการต่อท่อต่อไป

## Slide 8: การดัดท่อ เครื่องมือในการดัดท่อ คือ
1. สปริงดัดท่อ (Tube bending spring) อาจใช้สวมทั้งภายในและภายนอกท่อก็ได้ มีขนาดต่างๆ ตามขนาดท่อ
2. เครื่องมือดัดท่อ ประกอบด้วย องศาของการตัด, ด้ามหมุนดัดท่อ, ด้ามยึดท่อที่ตัด และท่อ

## Slide 9
การบานแฟลร์ท่อ โดยวิธีใช้แฟลร์นอตและข้อต่อ ทำได้ 2 วิธี
1. Single thickness flare ก่อนบานแฟลร์ต้องแน่ใจว่าคว้านปลายท่อเรียบร้อยแล้ว ควรวางท่อสูงกว่าตัวจับท่อประมาณ 1/3 ของความสูงของปากรูที่คว้านไว้

## Slide 10
ขั้นตอนการบานแฟลร์ท่อชั้นเดียว
- ใส่ท่อในตัวจับท่อ ให้ปลายท่อสูงกว่าตัวจับ 3/16 นิ้ว
­ - ขันตัวจับให้แน่นแล้วสวมตัวบานแฟลร์ในตัวจับท่อ
­ - หยดน้ำมันคอมเพรสเซอร์บนกรวยของตัวบานแฟลร์ท่อ
เล็กน้อยหมุนกรวยกดลงบนปลายท่อ
คลายเกลียว ถอนกรวยออกแล้วถอดตัวบานแฟลร์ท่อออก คลายตัวจับท่อเอาท่อออกมา

## Slide 11
2. Double thickness flare จุดต่อท่อทางเดินสารทำความเย็น
จะแข็งแรงกว่าการบานแฟลร์ชั้นเดียว มักทำกับท่อขนาดใหญ่
(ตั้งแต่ 5/16 นิ้วขึ้นไป)

## Slide 12
ใส่ท่อในตัวจับท่อให้ปลายท่อสูงกว่าตัวจับเท่ากับ ขนาดตัว Adapter
ขันตัวจับให้แน่น สวม Adapter ในปลายท่อ
สวมตัวบานท่อเข้าในตัวจับท่อ ค่อยๆ หมุนกรวยของตัวบานท่อกดลงบน Adapter
คลายกรวย ดึงเอา Adapter ออกแล้วค่อยๆ หมุนกรวยของตัวบานท่อกดลงบน ปลายท่ออีกครั้ง
คลายเกลียวถอนกรวยออกและถอนตัวบานท่อออกจากตัวจับท่อ
คลายตัวจับท่อ ถอดท่อที่บานแฟลร์ 2 ชั้นเรียบร้อยแล้วออก
ขั้นตอนการบานแฟลร์ท่อ 2 ชั้น

## Slide 13
การบานท่อ เมื่อจำเป็นต้องบานท่อเพื่อการเชื่อมต่อท่อ ช่วงของท่อที่ต้องการบานควรมีความยาวเท่ากับ OD ของท่อนั้น เครื่องมือที่ใช้บานท่อมี 2 แบบ
1. แบบตอกบานปลาย (Punch type) ขั้นตอนคือ
- ใส่ท่อในตัวจับท่อให้ปลายท่อสูงกว่าตัวจับท่อเท่ากับช่วงบนของ
ตัวตอกบาน
- ขันตัวจับให้แน่น ใส่ตัวบานท่อในท่อจับให้ตรง
- ใช้ค้อนค่อยๆ ตอกตัวบานท่อเข้าไปในท่อจนสุด
- ถอนตัวบานท่อออก คลายตัวจับท่อแล้วถอดท่อออก
2. แบบสกรูบานท่อ (Screw type) ไม่นิยมใช้ จะพบในโรงงานผลิตที่ต้องการบานท่อจำนวนมากๆ โดยใช้เวลาน้อย

## Slide 14
1. การต่อท่อโดยใช้แฟลร์นอตและข้อต่อ วิธีนี้การบานแฟลร์ที่ดีสำคัญมาก เพราะสารทำความเย็นภายในท่อของระบบมีแรงอัดสูงมาก
การต่อท่อทางเดินสารทำความเย็น ทำได้ 2 วิธี

## Slide 15
2. การต่อท่อโดยการเชื่อม สำหรับท่อชนิดแข็งใช้ข้อต่อสำเร็จรูปแทนการบานท่อ, ถ้าเป็นการเชื่อมท่อทองแดงมักใช้เชื่อมเงิน แต่ถ้าเป็นท่อทองแดงกับเหล็กควรใช้เชื่อมทองเหลือง

## Slide 16
ขั้นตอนการเชื่อมต่อท่อ
1. ตัดท่อความยาวตามต้องการ ทำรีมเมอร์

## Slide 17
2. ทำความสะอาดผิวนอกท่อด้วยกระดาษทรายหรือผ้าทราย

## Slide 18
3. ทำความสะอาดผิวในท่อด้วยแปรงหรือกระดาษทราย
หรือผ้าทราย

## Slide 19
4. ทา Flux ที่ผิวด้านในท่อต่อ

## Slide 20
5. ทา Flux ที่ผิวด้านนอกท่อ

## Slide 21
6. ใช้หัวเชื่อมแก๊สเป่าชิ้นงานจนแดงแล้วนำไปแตะลวดเชื่อม สังเกตการวิ่งของเนื้อเงินเชื่อมให้จับโดยรอบท่อ

## Slide 22
7. การต่อท่อขนาดใหญ่ต้องใช้ค้อนเคาะเบาๆ เพื่อช่วยในการจับตัวของเนื้อเงินเชื่อม